# 电梯电气控制系统常用检修方法分析

永日电梯江苏有限公司江苏徐州221000

摘要：电梯作为居住型高层建筑、商业型高层建筑工程中的重要构成内容，为人们提供了极大的便利。当然，电梯的广泛应用也引起了人们的重视，电梯的故障及安全隐患就是其中的热点话题。我国电梯故障产生的安全事故每年都有发生，虽然电梯安装、故障排除、运行维护技术的提升有效降低了安全事故的发生率，但电梯电气系统的检修依然是重点工作任务，本文对此进行探讨。

关键词：电梯；电气控制系统；检修方法

1.电梯电气控制系统概述

电梯的运行首先由层站的乘客发出呼梯信号（或轿内选层信号），电梯控制系统对厅外的呼梯信号（或轿内选层）进行登记，再根据轿厢在井道的位置信息和呼梯信号比较再判断出轿厢的运行方向。关闭电梯厅门和轿门。电梯在确保所有安全条件都满足的条件下，才能启动电梯驱动电路然后制动器抱闸装置通电松闸，曳引机带动轿厢开始慢车加速运行，当达到额定速度后进入稳速快车运行。电梯运行过程中由楼层位置和信号显示装置装显示轿厢的位置。

其中电气控制系统是电梯的重要构成部分，在电气控制系统稳定运行，发挥控制作用的基础上，电梯整体系统才能实现其完整的功能，为人们的生活出行提供支持。电梯电气控制系统结构较为复杂，由多个模块、系统、设备以及零部件共同构成。不同的模块、电器元件都发挥着不同的作用，所有设备和部件同时工作，才能完成对电梯的控制。电梯电气控制系统的检修维护工作非常重要，而了解电气控制系统的构造及运行原理，是提升检修质量的基础。电梯电气控制系统中各个设备和元器件都发挥着重要作用，例如传感器可以采集信号，信号处理模块则能够接收重要数据信息进行信号处理，中心控制系统能够下达指令，控制系统的整体运行。电梯运行故障多由电梯电气控制系统故障引起，由于该系统的电器元件较多，因此检修工作应该从多个角度、多个层面进行，在初步判断故障之后，要选择适宜的检修方式逐一排查故障，以保障电气控制系统的稳定控制，确保电梯整体的安全运行。

2.电梯电气控制系统常见故障

2.1安全、联锁回路故障

电梯内各安全部件及开关若发生故障，则称为安全回路故障。电梯电气系统的安全回路是保障各部件功能正常发挥的必要回路，电梯安全回路故障主要存在于电气安全开关无故断开，或电源、继电器等出现短路或断路故障。联锁回路是确保电梯门在运行过程中正常关闭，确保乘坐电梯对象的生命安全的回路，电气联锁回路在电梯运行的过程中正常关闭，相应的门锁继电器才能正常工作，发挥吸合的功能。若电梯运行过程中门锁继电器处于释放状态，则可以表示联锁回路出现了故障，检修人员就应该及时检修处理，以免更为严重的故障发生。

2.2继电器故障

电梯电气控制系统中各类继电器发挥着不同的作用，继电器故障是一种损坏较大的故障。一旦继电器发生故障，其本身和接触器会因为过流现象产生高温，可在短时间内损坏继电器和接触器，严重者甚至会累及周边的器件和电路，导致电梯功能遭到严重影响。除了继电器和接触器烧毁，也可能出现继电器与接触器由于长期的使用，老化融合，进而产生短路现象。因此应该重视继电器的检修，无论其损坏与否，都应该定时定期对其进行维护和检查，确保其功能和部件都处于最佳状态。

2.3电磁干扰故障

电梯电气设备容易受到电磁干扰而出现故障，这是电梯检修中应该重视的问题之一。若电梯故障发生无经验可判断，无规律可循，则可以考虑是电磁干扰产生的故障。电梯内部结构复杂，各类电子芯片、控制器的应用不可避免会受到电磁波的干扰，一旦控制器和通讯设备受到干扰，则会出现控制器死机、电梯骤停现象发生。出了电梯本身设计的防干扰措施，还需要后期进行维护和检修，减少电磁干扰的发生。

3.电梯电气控制系统常用的检修方式

电梯是人们生活出行的重要通道，电梯电气控制系统的故障检修应该在最短的时间内完成。日常对于电梯电气控制系统的检修应该选择电梯应用频率较低的时段进行。检修过程中应逐个进行，保持其它电梯的正常运行。电梯电气控制系统故障应该结合检修人员的经验、常见故障判断方式进行。常用的几种检修方式包括短路检修、断路检修、故障码检修及计算机程序检修等。

3.1电气控制系统的短路检修

短路是任何一个电气系统或电子设备最为常见的故障，电梯电气控制系统中，短路故障易发生于电气控制电源模块，若电源短路，会瞬间产生高压损坏熔断器，不仅影响电梯的正常运行，还可能因为过压和过流因素损坏电气控制系统的其它设备器件。针对电源短路问题，要结合电梯电气控制设计电路图进行检修，在断电的情况下，逐段排查安装线路，借助万能表等专业检修工具检验安装线路的通断情况，利用电阻档、电压档以及电流档进行检查，检查各电源连接线路的阻值、电压、电流情况，确定电气回路中的故障点，在第一时间排除故障。排除故障之后接通电源，进行各电源安装线路的调试，确保电气回路通常，保障电梯的安全运行。

3.2电气控制系统的断路检修

断路故障与短路故障相同，也是电梯电气控制系统常见的故障。对于断路故障的检修，首先要求电梯维检修人员充分了解电梯电气系统的构造，电路设计原理图，各线路的安装方向、各设备的连接点，以及各个连接段之间的阻值、电压、电流参数。在此基础上才能第一时间发现问题，并以有效的方式进行排除。在日常电梯检修过程中，若电梯运行出现一些异常状况，电气控制系统没有发出指令时，电路却发生异常，例如日常生活中常见的电梯运行无故停层现象，在没有按键和发送停止指令的状况下无故停层，则可以考虑是电气系统发生了断路故障。断路检修与断路检修相同，只能根据经验判断，或者以专用工具逐一排查，一旦发现故障及时进行处理。

3.3故障码检修技术

故障码检修技术是一种电梯常用的新式检修技术，利用该技术检修电梯电气系统故障，能够提升检修效率和检修时间。故障码检修技术要在电气回路通常且没有故障的状况下进行，该技术不能确定短路或断路故障，而是对电气控制系统中的模块和系统进行故障排查。电梯运行需要微机控制，各设备部件在控制中心的指令下共同运作，才能确保电梯的安全运行。利用故障码检修技术，能够在电梯故障发生时，通过微机面板键盘操作，获取相应的故障代码，技术人员通过故障代码的信息就能直接确定故障范围，对该故障进行检修，在短时间内排除故障，确保电梯的安全运行。这种检修方式较为简单快捷，值得实际应用与推广。

结语

电梯是人们生活、工作、居住环境中不可或缺的重要通道，因此电梯的安全运行与人们的生活质量息息相关。电梯电气控制系统是电梯运行，发挥功能的核心部分，一旦电气控制系统发生故障，则容易引起紧急安全事故。为解决电气控制系统的故障问题，电梯检修人员应该认真履行自身的职责，对电梯电气控制系统定时、定期检修，以有效的方式判断和分析潜在的安全隐患，更换必要的零部件，确保电气控制系统能够稳定发挥控制作用，为电梯整体系统的安全运行提供支持。

参考文献：

[1]李顺成.故障诊断和维修在电梯电气控制系统中的分析[J].中国设备工程，2018（05）：103-104.

[2]杨静.浅析电梯轿厢意外移动保护装置的结构原理及检验注意事项[J].质量技术监督研究，2018（01）：40-43，53.

[3]沈斌.电梯安全性能影响因素和强化电梯检验检测的策略分析[J].中国设备工程，2018（02）：73-74.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96d6456882a3420eae0b2a11.html