# TiAl与C/C复合材料自蔓延反应辅助钎焊工艺及机理研究

### 论文摘要

金属与非金属材料的连接是连接领域研究的热点问题,本文针对C/C复合材料（记作CC）与TiAl合金两种高温轻质结构材料的连接需求,系统研究了二者的自蔓延反应辅助钎焊。采取试验和理论分析相结合的方法,进行了连接中间层的优化。利用扫描电镜及能谱分析、X射线衍射分析、强度测试和差热分析等方法,研究了不同参数下接头的界面微观组织和力学性能。并对采用这种特殊连接方法时的界面结构和组织演化进行了系统的分析,揭示了连接工艺参数对接头性能及界面结构的影响规律。基于体系的热力学分析结果,计算了优选的Ti-Al和Ti-Al-C中间层体系的绝热温度,并确定了保证自蔓延反应的最低预热温度,同时对Ti-Al-C体系自蔓延反应的表观激活能进行了计算。利用DSC等手段对中间层反应机理进行了初步分析,采用不同成分中间层粉末以及优选的钎料在适宜参数下实现了Ti-Al系合金的制备及其与C/C复合材料的自蔓延一次连接,分析了接头的典型界面组织,确定了界面反应相组成。基于TiAl与CC的一次连接结果,优选出AgCuTi钎料以及BNi2钎料进行了TiAl与CC的二次连接。采用AgCuTi钎料和Ti-Al中间层时,接头界面典型结构为CC/TiC/Ag（s.s）+Cu（s.s）/AlCu2Ti+ Ti（Cu,Al）2/TiAl3+Ti3Al+TiAl+Ti/TiAl3+TiAl2/TiAl;采用BNi2钎料和Ti-Al-C中间层时,接头界面典型结构为CC/ Cr7C3/残余BNi2/NiAl +Ni2Al3/TiAl3+TiAl+Ti3Al+Ti+TiC/TiAl3+TiAl2/TiAl。加热温度对TiAl/CC接头的组织与力学性能影响较大,随着加热温度的升高,中间层放热量增大,钎料与CC侧界面反应层变明显,接头强度逐渐升高。在750℃/20min/20MPa条件下,采用AgCuTi钎料和Ti-Al-C中间层获得接头最高强度为11MPa,接近常规钎焊强度,接头断裂于TiC层;在800℃/20min/20MPa条件下采用BNi2钎料和Ti-Al-C中间层获得接头最高强度为10.6MPa,接头断裂于Ni-Al层。保温时间对接头组织及力学性能影响不明显。对TiAl与CC的自蔓延反应辅助钎焊连接机理进行了分析,发现自蔓延反应发生在Al熔化后,中间层放出的热量迅速传递到钎料侧并促使钎料熔化以及CC、钎料和中间层之间的反应。在TiAl母材侧生成了TiAl3层,生成的TiAl3与TiAl母材继续反应生成TiAl2层。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 TiAl 金属间化合物连接研究现状

- 1.3 CC 的连接研究现状

- 1.4 自蔓延高温连接技术研究进展

- 1.5 本课题的研究内容

- 第2章 试验材料、设备及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验设备及过程

- 2.2.1 试验设备与工艺参数

- 2.2.2 试验过程

- 2.3 微观组织分析及力学性能测试

- 2.3.1 微观分析

- 2.3.2 力学性能测试

- 2.3.3 热分析

- 第3章 Ti-Al 粉末体系与CC 的自蔓延反应一次连接

- 3.1 引言

- 3.2 粉末中间层热力学及动力学计算

- 3.2.1 粉末中间层热力学计算

- 3.2.2 粉末中间层动力学计算

- 3.3 中间层反应机理分析

- 3.4 Ti-Al 系粉末与CC 的自蔓延一次连接

- 3.5 本章小结

- 第4章 采用AgCuTi 钎料对TiAl 与CC 进行二次连接

- 4.1 引言

- 4.2 中间层压坯压力的确定

- 4.3 采用AgCuTi 钎料进行二次连接

- 4.3.1 典型界面组织

- 4.3.2 工艺参数对界面结构的影响

- 4.3.3 工艺参数对接头力学性能的影响

- 4.4 采用AgCuTi 钎料二次连接的接头界面形成机理

- 4.5 本章小结

- 第5章 采用BNi2 钎料对TiAl 与CC 进行二次连接

- 5.1 引言

- 5.2 采用BNi2 钎料进行二次连接

- 5.2.1 典型界面组织

- 5.2.2 工艺参数对界面结构的影响

- 5.2.3 工艺参数对接头力学性能的影响

- 5.3 采用BNi2 钎料二次连接的接头界面形成机理

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].表面生长碳纳米管对C/C复合材料钎焊接头的影响[J]. 机械工程学报 2020(08)

- [2].C/C复合材料陶瓷功能涂层研究进展[J]. 航天制造技术 2020(05)

- [3].C/C复合材料抗氧化涂层材料体系的研究进展[J]. 合成材料老化与应用 2017(01)

- [4].多孔C/C材料发汗冷却实验研究[J]. 固体火箭技术 2015(01)

- [5].固体火箭发动机C/C复合材料烧蚀试验技术研究[J]. 高科技纤维与应用 2020(04)

- [6].基于C/C++的多核处理器设计[J]. 计算机时代 2015(09)

- [7].C/C++循环嵌套教学实践[J]. 电脑知识与技术 2012(25)

- [8].C/C++语言中的内存泄漏分析[J]. 民营科技 2012(09)

- [9].C/C++语言中“&”运算符的用法[J]. 辽宁师专学报(自然科学版) 2011(03)

- [10].2.5D-C/C复合材料的高温层间剪切强度[J]. 机械强度 2010(04)

- [11].探讨C/C++语言中的数据类型[J]. 保山师专学报 2008(05)

- [12].C/C++中常见内存泄漏与对策及预防措施浅析[J]. 科技资讯 2008(35)

- [13].C/C复合材料钻削轴向力研究[J]. 航空制造技术 2015(15)

- [14].C/C复合材料在高超声速飞行器中的应用[J]. 飞航导弹 2013(05)

- [15].汇编语言与C/C++语言的混合编程[J]. 苏州市职业大学学报 2012(01)

- [16].苯并噁嗪及其在制备C/C复合材料领域的研究进展[J]. 材料导报 2012(05)

- [17].C/C++语言定时任务的实现方法和应用[J]. 有色金属加工 2010(03)

- [18].不同预制体结构C/C复合材料轴向热力学性能分析[J]. 无机材料学报 2010(09)

- [19].台湾地区高职教材《C/C++程序设计》编写特色及启示[J]. 计算机教育 2009(20)

- [20].C/C复合材料的无损检测研究[J]. 材料导报 2008(S3)

- [21].使用Visual Leak Detector检测c/c++程序内存泄漏[J]. 电脑与电信 2008(07)

- [22].三维轴编C/C复合材料双向拉伸实验研究[J]. 固体火箭技术 2015(02)

- [23].三向正交C/C复合材料弹性性能预测与分析[J]. 机械科学与技术 2013(12)

- [24].高温热处理对C/C多孔体显微结构的影响[J]. 广东化工 2012(08)

- [25].一种新的基于Adams与C/C++语言的模块化协同仿真模式[J]. 航天控制 2011(01)

- [26].C/C复合材料致密化工艺的研究进展[J]. 材料导报 2008(05)

- [27].快速制备不同预制体C/C复合材料摩擦学性能研究[J]. 固体火箭技术 2008(04)

- [28].碳纳米管增强一维高导热C/C复合材料的微观结构与物理性能[J]. 武汉科技大学学报 2017(03)

- [29].固体火箭发动机实验条件下基于拉瓦尔喷管变流道参数的4D编织C/C复合材料烧蚀性能（英文）[J]. 新型炭材料 2017(04)

- [30].最终热处理温度对针刺无纬布C/C复合材料性能的影响[J]. 材料导报 2016(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96ebae0702fcbea29c1f76bb.html