# 基于LTCC技术的建模与应用研究

### 论文摘要

随着无线通信事业的飞速发展,射频工程师和封装工程师面临着电子产品向更高密度,更高稳定性和更多功能性发展的挑战。低温共烧陶瓷(LTCC)技术是解决这个问题的方案之一。本文主要介绍了LTCC技术的特点,LTCC无源元件的建模流程。基于电容的物理结构特点,提出了一个可重构的高频电容模型,并给出其模型参数的计算公式,双层电容等效电路模型可以准确到4GHz,四层电容等效电路模型可以准确到2GHz。根据S参数建立了修正Π平面螺旋电感高频等效电路模型及模型参数提取方法,采用三维电磁场仿真软件HFSS分析了不同线宽、不同间距、不同圈数情况下的电感有效值、耦合电容、趋肤效应电阻及Q值,利用ADS建立了相应的模型库。仿真结果表明,其模型可准确到7Ghz。利用已经建立的电容、电感模型,建立了全新的LTCC多层滤波器的设计流程,并成功地设计了4GHz的低通滤波器。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本文工作的背景和意义

- 1.2 国内外相关课题研究的发展和现状

- 1.3 本文的研究内容

- 第二章 LTCC 技术

- 2.1 LTCC 的概念及其特点

- 2.1.1 LTCC 的概念

- 2.1.2 低温共烧多层陶瓷技术的特点

- 2.2 LTCC 基板的制造工艺

- 2.2.1 LTCC 基板关键制造工艺介绍

- 2.3 LTCC 技术应用前景

- 2.3.1 通讯领域

- 2.3.2 宇航与军事领域

- 2.3.3 MEMS 与传感技术

- 2.3.4 汽车电子

- 第三章 LTCC 无源元件设计与建模

- 3.1 无源元件的设计与建模流程

- 3.1.1 微波EDA 软件介绍

- 3.1.2 无源元件的设计与建模流程

- 3.2 提高微波传输线隔离度研究

- 3.2.1 提高微带线隔离度的研究

- 3.2.2 提高带状线隔离度的研究

- 3.3 多层电容设计与建模

- 3.3.1 可重构的LTCC 多层电容等效电路模型

- 3.3.2 LTCC 多层电容等效电路模型仿真结果与分析

- 3.4 螺旋电感设计与建模

- 3.4.1 二端口理论

- 3.4.2 LTCC 螺旋电感设计与等效电路建模

- 3.4.3 LTCC 螺旋电感等效电路仿真结果与分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 滤波器与组件设计

- 4.1 滤波器

- 4.1.1 滤波器的概念和类型

- 4.1.2 滤波器的技术参数

- 4.2 LTCC 多层滤波器的设计方法与难点分析

- 4.2.1 LTCC 多层滤波器的设计方法

- 4.2.2 LTCC 多层滤波器设计中的技术难点

- 4.2.3 LTCC 微波低通滤波器的设计

- 4.3 微波组件设计

- 4.3.1 DDS＋倍频扩展频率源设计

- 4.3.2 T/R 组件设计

- 4.3.3 器件选择

- 4.4 本章小结

- 第五章 工作总结与展望

- 5.1 本文工作总结

- 5.2 课题展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在硕士期间参加的课题和发表的论文

### 相关论文文献

- [1].低温共烧陶瓷技术发展现状及趋势[J]. 科技经济市场 2009(04)

- [2].低温共烧陶瓷技术发展及行业现状分析[J]. 电工材料 2019(02)

- [3].LTCC(低温共烧陶瓷)的细线条丝印[J]. 网印工业 2009(02)

- [4].LTCC零收缩控制技术研究进展[J]. 电子工业专用设备 2014(11)

- [5].低温共烧陶瓷内埋式电感性能分析[J]. 科技资讯 2008(01)

- [6].高速冲孔单元设计[J]. 电子工业专用设备 2015(05)

- [7].低温共烧陶瓷专用烧结炉温度场的数学模型[J]. 湖南有色金属 2009(01)

- [8].K_2O-B_2O_3-SiO_2/Al_2O_3低温共烧陶瓷介质材料研究[J]. 压电与声光 2014(06)

- [9].微波小型化频率源的现状与发展[J]. 军事通信技术 2016(03)

- [10].生瓷带打孔机控制系统的开发[J]. 电子工业专用设备 2011(06)

- [11].LTCC高温压力传感器的设计制作和测试[J]. 传感器与微系统 2013(04)

- [12].低温共烧陶瓷材料及其制备工艺[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [13].Al_2O_3对CaO-R_2O-SiO_2/ZrO_2基LTCC材料结构性能的影响[J]. 电子元件与材料 2014(03)

- [14].一种具有两个传输零点的新型带通滤波器[J]. 电子学报 2010(11)

- [15].基于LTCC技术的雷达接收前端设计[J]. 电子技术与软件工程 2018(24)

- [16].超小型、高性能L波段LTCC滤波器设计[J]. 固体电子学研究与进展 2015(03)

- [17].小型化低温共烧陶瓷片式天线研究[J]. 电波科学学报 2011(05)

- [18].LTCC微波一体化封装[J]. 电子与封装 2010(05)

- [19].基于LTCC技术的VCO研制[J]. 电子与封装 2012(09)

- [20].基于LTCC技术S波段VCO研制[J]. 压电与声光 2011(04)

- [21].低温共烧陶瓷(LTCC)技术新进展[J]. 电子元件与材料 2008(06)

- [22].生瓷带打孔机打孔路径的优化设计[J]. 电子工业专用设备 2011(03)

- [23].LTCC工艺技术研究[J]. 半导体技术 2010(08)

- [24].低温共烧陶瓷技术新进展[J]. 中国电子商情(基础电子) 2009(04)

- [25].LTCC工艺评价试验方法[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2015(02)

- [26].基于LTCC技术的电容式无源压力传感器制备[J]. 传感器与微系统 2013(06)

- [27].BaO-Al_2O_3-B_2O_3-SiO_2玻璃/SiO_2高膨胀低温共烧陶瓷研究[J]. 玻璃与搪瓷 2011(02)

- [28].基于LTCC技术的SIP研究[J]. 半导体技术 2008(05)

- [29].新型低温共烧陶瓷(LTCC)带通滤波器设计及其在射频电路中的应用[J]. 科学技术与工程 2014(18)

- [30].基于LTCC技术的小型化Marchand Balun设计[J]. 电子工业专用设备 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96f1394e47f4e457ef206da2.html