# 极化干涉合成孔径雷达应用的关键技术研究

### 论文摘要

极化干涉合成孔径雷达(PolInSAR)是一种先进的SAR系统。由于引入了电磁波的极化方式,极化SAR干涉测量比起传统的干涉测量具有更加广泛的应用。虽然自从11年前第一篇关于极化SAR干涉测量的文章发表以来,国际上很多研究人员在这方面做了大量的工作,但仍存在一些理论与实际问题需要我们去解决。为了推动极化干涉SAR技术的发展,本文专注于其中的一些关键技术,包括图像配准、数据降噪、相位解缠以及树高反演。本文的主要创新点如下。1)提出了基于相似性参数的极化干涉图像配准方法,利用相干的极化散射矢量的相关系数定义了新的匹配度量,并从理论上分析了方法的性能。实验表明,与仅利用干涉信息的方法相比,新方法提高了像素级和亚像素级配准的稳健性和准确性,减小了误匹配造成的噪声,为获取准确的干涉信息奠定了基础。2)在利用极化信息对干涉数据进行降噪的问题中,提出了一种基于幅度最优化的方法,通过寻找最优极化通道来优化干涉信号的幅度,从而改善相位质量。建立数学模型并推导出解析解,利用相似性参数做出了合理的物理解释。并讨论了输入为多视数据的情况,扩展为基于强度最优化的方法。实验表明新方法较传统方法在性能上有明显提高,特别在弱信号区域尤为显著。3)对于干涉数据滤波问题,提出了模糊干涉滤波器和基于幅度最优化的干涉滤波器。两者均考虑了复信号幅度与相位的关系。前者利用邻域信息对弱信号插值增强,并利用加权中值滤波器进行相位滤波。后者则直接将幅度最优化的模型引入,求取最优的滤波器系数。实验表明,两个滤波器在降噪性能上较传统方法均有提高,后者可以利用较小的邻域信息获取更好的输出相位。4)针对地形起伏剧烈时相位难以精确解缠的问题,提出了基于相位分割和基于参考面的变相位技术。前者将相位解缠视为图像分割问题,将相位合理的分割和拼接,后者则将其视为“去地形效应”,构造参考面来降低解缠的难度。实验表明,两种技术相结合,能够更为准确的恢复复杂地形对应的相位面。5)对于树高反演问题,提出了一种体相干估计的方法,通过求解干涉复相干的辐角范围,得到了体相干最优估计的近似解析解,提高了树高反演的准确程度。实验验证了该方法较传统估计方法的优越性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 研究意义与背景

- 1.2 极化干涉SAR 的研究现状

- 1.3 本文内容及章节安排

- 第2章 极化雷达干涉测量基本理论

- 2.1 极化基本理论

- 2.1.1 电磁波极化状态的表征

- 2.1.2 极化电磁波的接收

- 2.1.3 目标的变极化效应

- 2.2 合成孔径雷达干涉测量

- 2.2.1 干涉测量模式

- 2.2.2 干涉测量基本原理

- 2.2.3 干涉系统模型

- 2.3 极化干涉理论

- 2.3.1 矢量干涉测量

- 2.3.2 相干最优化与相干散射分解

- 2.3.3 植被高度反演

- 2.4 极化干涉SAR 信号处理主要步骤

- 第3章 极化干涉图像配准问题的研究

- 3.1 引言

- 3.2 配准步骤

- 3.2.1 粗配准

- 3.2.2 像素级配准

- 3.2.3 亚像素级配准

- 3.3 相似性参数法

- 3.4 配准实验和结果

- 3.5 小结

- 第4章 极化干涉数据融合降噪问题的研究

- 4.1 引言

- 4.2 双矢量相干最优化方法

- 4.3 复信号幅度与相位之间的关系

- 4.4 幅度最优化方法

- 4.4.1 模型

- 4.4.2 模型的解

- 4.5 物理解释

- 4.5.1 相似性参数方法

- 4.5.2 基于相似性参数方法的物理解释

- 4.6 强度最优化方法

- 4.7 实验与结果

- 4.7.1 实验数据

- 4.7.2 幅度与相位的关系

- 4.7.3 植被和裸地

- 4.7.4 山地

- 4.8 小结

- 第5章 干涉数据滤波问题的研究

- 5.1 引言

- 5.2 干涉相位及噪声特性

- 5.3 模糊干涉滤波器

- 5.4 基于幅度最大化的干涉滤波器

- 5.5 干涉滤波实验结果

- 5.5.1 模糊干涉滤波器

- 5.5.2 基于幅度最大化的干涉滤波器

- 5.6 小结

- 第6章 干涉相位解缠问题的研究

- 6.1 引言

- 6.2 基本原理

- 6.3 基于变相位技术的相位解缠方法

- 6.3.1 变相位技术之一：相位分割

- 6.3.2 变相位技术之二：构造参考面

- 6.3.3 相位解缠方法

- 6.4 实验与计算结果

- 6.4.1 相位分割技术用于相位解缠

- 6.4.2 参考面对解缠难度的影响

- 6.4.3 两者结合的解缠算法性能

- 6.5 小结

- 第7章 树高反演问题的研究

- 7.1 引言

- 7.2 Treuhaft 三种模型

- 7.2.1 随机方向性散射模型

- 7.2.2 包含地面散射成分的随机方向性散射模型

- 7.2.3 方向性散射模型

- 7.3 极化干涉模型

- 7.4 树高反演三步法

- 7.5 体相干估计

- 7.5.1 双极化情况

- 7.5.2 全极化情况

- 7.5.3 体相干和地面相位估计

- 7.6 体相干估计实验与结果

- 7.7 小结

- 第8章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].链解缠结聚对苯二甲酸乙二酯的结晶行为研究[J]. 高分子学报 2010(05)

- [2].链解缠结后聚合物的结晶行为[J]. 高分子通报 2009(09)

- [3].一种基于新质量图引导的干涉相位快速解缠方法[J]. 系统仿真学报 2010(02)

- [4].一种基于界面传播的干涉相位快速解缠方法[J]. 测绘通报 2018(08)

- [5].共享内存环境下的大块干涉相位图解缠算法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2018(11)

- [6].振荡剪切对聚乳酸熔体分子链解缠结的研究[J]. 高分子学报 2018(08)

- [7].D-InSAR技术二轨法监测矿区地表沉陷的方法研究[J]. 煤炭技术 2012(07)

- [8].密集残差点区域的解缠算法[J]. 遥感学报 2009(01)

- [9].双频InSAR高程重建噪斑去除方法[J]. 雷达科学与技术 2019(02)

- [10].应用于监测矿区沉降的相位解缠算法研究[J]. 煤炭技术 2017(07)

- [11].基于区域识别和区域扩展的相位解缠算法[J]. 电波科学学报 2015(02)

- [12].使用L~0范数代价函数的二维相位快速解缠方法[J]. 大地测量与地球动力学 2019(01)

- [13].干涉合成孔径雷达成像技术[J]. 电子科技 2012(03)

- [14].中分子溶剂中链解缠结聚氯乙烯的结晶行为[J]. 高分子材料科学与工程 2012(12)

- [15].图割算法在相位解缠中的应用[J]. 价值工程 2015(11)

- [16].产液剖面测试解缠方法研究及应用[J]. 内江科技 2008(08)

- [17].Goldstein枝切法对存在间断相位缺陷的解缠研究[J]. 激光技术 2014(03)

- [18].基于闭合环的InSAR解缠误差探测方法研究[J]. 大地测量与地球动力学 2018(03)

- [19].基于分区解缠方式研究2010年玉树M_W6.9地震同震形变[J]. 地震 2015(03)

- [20].聚乳酸熔体中缠结网络的形成[J]. 高分子材料科学与工程 2016(07)

- [21].基于掩码的区域增长相位解缠方法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2015(04)

- [22].最大似然估计的改进多基线InSAR解缠算法[J]. 测绘科学 2020(08)

- [23].采用误差迭代补偿的高精度相位解缠方法[J]. 成都信息工程学院学报 2015(01)

- [24].基于Goldstein枝切算法的MR相位像解缠方法改进[J]. 南方医科大学学报 2013(02)

- [25].基于改进移动最小二乘解缠相位去噪[J]. 测绘与空间地理信息 2020(07)

- [26].共享内存环境下的并行质量引导相位解缠[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(01)

- [27].加权最小二乘相位解缠的一种改进[J]. 大地测量与地球动力学 2011(S1)

- [28].基于构造边的精确快速相位解缠算法[J]. 光电子·激光 2015(01)

- [29].卡尔曼滤波相位解缠及其与其他方法的对比分析[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2010(10)

- [30].基于改进粒子群算法的二维相位解缠方法[J]. 电波科学学报 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96f1e56e193cf436cc58eb55.html