# ITO薄膜晶体管的制备及其性能研究

### 论文摘要

薄膜晶体管（TFTs Thin Film Transistors）作为一种固态电子开关器件,在传感器、平板显示、集成电路等领域中有着广泛的应用。近些年来,随着透明电子学的发展,透明氧化物TFT由于透明性、与柔性衬底兼容、良好的电学性能广受研究者的青睐,被认为将取代传统非晶硅（a-Si:H）TFT而成为主流。本课题研究为ITO薄膜晶体管。ITO （氧化铟掺锡）薄膜具有良好的透光性、高载流子浓度(10201021cm-3)及迁移率（1030cm2/Vs）、良好的物理化学稳定性,并且制备方法很多,非常适合作为TFT的沟道层。传统的氧化物TFT存在工作电压大的缺点,我们这里制备的ITO TFT工作电压降到了0.8V以下,并且在可见光范围内透明。本论文分为了四个部分;第一部分综述了薄膜晶体管的基本理论知识,包括TFT的工作原理、电学理论基础、发展历程等,另外介绍了ITO薄膜的基本性质。第二部分分析了TFT制备材料的选择,以及联系实验室设备讲述了TFT的制备工艺、电学性能检测方法。第三部分和第四部分为实验部分。第三部分;我们实验制备了底栅顶接触的ITO薄膜晶体管。ITO TFT工作在1.5V的工作电压下,阈值电压为0.32V、饱和场效应迁移率13.5cm2/Vs、电流开关比为1.2×106、亚阈值斜率为130mV/decade。第四部分;我们将沟道层和电极层采用一步掩膜工艺制备完成,制备了0.8V工作电压的ITO薄膜晶体管。为了实现0.8V的超低工作电压,我们通过将二氧化硅在浓度为43.5%氯化锂溶液中浸泡处理,二氧化硅薄膜中进入大量的离子以形成固态电解质,以这种电解质作为栅介质,在器件中能形成超强的双电荷层效应,具有高达9.2μF/cm2的单位电容。ITO TFTs的电学性能为;迁移率为28.4 cm2/Vs,阈值电压为-0.16 V,电流开关比为1×107,亚阈值斜率为98 mV/decade。良好的实验结果表明了;我们所制备的ITO薄膜晶体管非常适合发展应用于低功耗的透明电路中。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 薄膜晶体管的基本概念

- 1.1.1 薄膜晶体管典型器件结构

- 1.1.2 薄膜晶体管的工作机理

- 1.1.3 薄膜晶体管的性能参数

- 1.1.4 薄膜晶体管的 I-V 特性

- 1.2 薄膜晶体管的发展历程及研究现状

- 1.2.1 薄膜晶体管发展历程

- 1.2.2 薄膜晶体管近十年发展的现状

- 1.3 薄膜晶体管的主要类型及其各自特点分析

- 1.3.1 a-Si：H（氢化非晶硅）薄膜晶体管

- 1.3.2 p-Si（多晶硅）薄膜晶体管

- 1.3.3 有机物薄膜晶体管

- 1.3.4 氧化物薄膜晶体管

- 1.4 ITO 薄膜

- 1.4.1 ITO 薄膜的基本性质

- 1.4.2 ITO 薄膜电学参数的关系

- 1.4.3 ITO 薄膜的应用

- 1.5 课题研究背景及内容

- 1.5.1 课题选取的背景

- 1.5.2 ITO 薄膜晶体管发展面临的问题

- 1.5.3 本论文的主要内容

- 第2章 薄膜晶体管制备工艺以及测试分析方法

- 2.1 器件衬底的选择以及清洗

- 2.1.1 衬底的选择

- 2.1.2 衬底的清洗

- 2.2 栅极、源漏电极的选择以及制备工艺

- 2.2.1 栅极、源漏电极的选择

- 2.2.2 栅极、源漏电极的薄膜制备工艺

- 2.3 栅介质材料的选择以及制备工艺

- 2.3.1 栅介质材料的选择

- 2.3.2 栅介质的制备工艺

- 2.4 沟道层材料的选择和制备工艺

- 2.4.1 沟道材料的选择

- 2.4.2 ITO 沟道的制备工艺

- 2.5 薄膜晶体管的光学特性分析

- 2.6 薄膜晶体管电学性能分析技术

- 2.6.1 半导体分析仪

- 2.6.2 阻抗分析仪

- 2.6.3 霍尔效应分析仪

- 第3章 实验制备ITO 薄膜晶体管及性能检测

- 3.1 实验制备ITO 薄膜晶体管

- 3.1.1 清洗硅片衬底

- 2 栅介质'>3.1.2 制备SiO2栅介质

- 3.1.3 制备ITO 沟道层

- 3.1.4 制备ITO 源漏电极

- 3.2 ITO TFTs 器件的性能检测

- 3.3 介孔二氧化硅及双电荷层理论

- 3.3.1 介孔二氧化硅薄膜结构

- 3.3.2 双电荷层理论

- 3.3.3 电容和频率关系的讨论

- 3.4 总结

- 第4章 一步掩膜工艺制备低工作电压ITO TFTs

- 4.1 LiCl 溶液浸泡处理对器件电容的影响

- 4.1.1 实验制备样品

- 4.1.2 分析电容和LiCl 溶液浓度的关系

- 4.2 一步掩膜工艺制备ITO 薄膜晶体管

- 4.3 器件的电学性能检测结果

- 4.4 器件低工作电压的讨论

- 4.4.1 低电压工作原理

- 4.4.2 栅介质的讨论

- 4.5 本章总结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].ITO成分分析标准物质的研制[J]. 化学分析计量 2016(02)

- [2].氧化铟锡(ITO)自组装修饰及其对有机电致发光器件性能的影响（英文）[J]. 无机化学学报 2015(09)

- [3].生灭过程的Ito复合定理[J]. 郑州大学学报(理学版) 2011(04)

- [4].气化粉与湿法粉制备ITO靶材过程及性能对比研究[J]. 材料开发与应用 2019(03)

- [5].喷雾热解法制备ITO粉体的研究[J]. 功能材料 2016(02)

- [6].兔心肌梗死后心室肌Ito变化及雷米普利的作用[J]. 微循环学杂志 2015(01)

- [7].粉浆浇注制备大尺寸ITO靶材工艺[J]. 中国有色金属学报 2014(09)

- [8].基于ITO键合技术的白光发光二极管特性研究[J]. 固体电子学研究与进展 2012(02)

- [9].利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩[J]. 大学数学 2010(01)

- [10].采用ITO纳米粒子喷墨印刷制备透明电极[J]. 中国印刷与包装研究 2010(06)

- [11].ITO前体有机凝胶的简便制备方法研究[J]. 化学工程与装备 2009(01)

- [12].基底温度对直流磁控溅射ITO透明导电薄膜性能的影响[J]. 中国激光 2008(12)

- [13].几种ITO靶材第二相的分离和特征对比研究[J]. 稀有金属 2020(07)

- [14].溶剂热法制备立方状ITO粉体及其电性能[J]. 无机化学学报 2017(10)

- [15].ITO再生处理对有机电致发光器件特性的影响[J]. 发光学报 2015(10)

- [16].ITO镀膜设备气室门阀阀板的改进设计[J]. 玻璃 2012(02)

- [17].广义Ito方程组的对称和新的显式解[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [18].在线紫外-可见光谱研究ITO导电玻璃电极上苯胺与对苯二胺的电化学共聚及其产物的表征[J]. 化学学报 2008(03)

- [19].偏压对ITO薄膜生长模式和光电性能的影响[J]. 材料科学与工艺 2012(04)

- [20].暴露空气对臭氧处理ITO表面效果的影响[J]. 现代显示 2011(03)

- [21].微波烧结法制备ITO陶瓷[J]. 电子元件与材料 2011(06)

- [22].中国信息技术外包ITO市场的SWOT分析[J]. 南都学坛 2010(01)

- [23].激光刻蚀ITO薄膜工艺研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(22)

- [24].ITO气敏材料的制备和掺杂工艺的研究进展[J]. 材料导报 2011(S1)

- [25].氧流量对电子束蒸发ITO薄膜特性影响的研究[J]. 材料研究与应用 2016(03)

- [26].ITO薄膜性能、应用及其磁控溅射制备技术的研究[J]. 热加工工艺 2013(02)

- [27].基于无掩模光刻的高精度ITO电极湿法刻蚀工艺研究[J]. 激光与光电子学进展 2020(03)

- [28].溅射时间对室温沉积ITO薄膜光电性能的影响[J]. 人工晶体学报 2015(04)

- [29].新型抗静电整理剂ITO(掺锡氧化铟)[J]. 印染 2010(16)

- [30].ITO废靶材回收制备代汞缓蚀剂用氢氧化铟的研制[J]. 有色冶金节能 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/96f46bc0ee058c4802b003db.html