# Ga掺杂ZnO纳米结构制备及发光特性研究

### 论文摘要

近年来，作为一种重要的半导体材料，ZnO纳米结构尤其是一维纳米结构材料引起了人们极大的研究兴趣。ZnO独特的物化性质，使ZnO纳米结构材料不但适合做基础研究，而且具有许多潜在的应用价值，比如制作各种光电器件。ZnO纳米结构合成和器件应用方面的研究一直在不断进步，但关于ZnO材料的一些基本性质依然存在疑问，比如ZnO纳米结构中可见发射的来源问题，人们普遍认为ZnO纳米结构中的可见发射源自材料内部的各种缺陷，但不同波长的可见发射究竟与何种缺陷有关一直存在争议，其中最著名的是绿光发射的来源问题。掺杂是调控ZnO纳米结构光电特性的有效手段，通过掺杂能得到发光特性不同的ZnO纳米结构样品，结合对这些样品中缺陷分布特点的分析有望解答可见发射的来源问题。ZnO纳米结构掺杂主要有n型掺杂、p型掺杂、稀土元素掺杂和过渡金属元素掺杂四种，通常使用稀土元素掺杂来调控ZnO纳米结构的发光特性，但其他元素掺杂也能对ZnO纳米结构的发光特性进行调控，结合研究组具备的实验条件，我们选择利用Ga掺杂来调控ZnO纳米结构的发光特性。Ga掺杂往往对ZnO纳米结构表面形貌造成破坏，较高浓度Ga掺杂使样品表面变粗糙和不均匀。为了得到纯的和Ga掺杂浓度较高且形貌基本一致的ZnO纳米结构样品，我们发展了一种简单的扩散掺杂方法。本文主要内容包括：1. Ga掺杂ZnO纳米结构的制备及表征利用基于碳热还原反应的CVD方法制备了纯的和掺杂浓度从低到高变化的一系列Ga掺杂ZnO纳米结构样品，通过控制简单的实验条件就能调节样品的掺杂浓度。用FESEM、XRD、HRTEM、XPS和PL对样品的形貌、结构、成分和发光特性进行了研究。只有当掺杂浓度达到一定值时样品中才会出现杂相，可以在较大掺杂浓度范围内对样品实现有效掺杂。2. Ga掺杂对ZnO纳米结构形貌的影响通过控制样品生长过程中氧气流的通入条件实现了纯ZnO纳米棒和纳米钉阵列的可控制备，引进Ga源后，随着源料摩尔比Ga:ZnO的升高样品的形貌会发生有规律的变化，这是Ga源处在非有效掺杂位置时的情况。Ga源移动到有效掺杂位置后，样品形貌会发生很大变化，从ZnO纳米棒变成了ZnO锥状和树状纳米结构，其中Ga掺杂ZnO树状纳米结构还未见报道，我们还研究了其可能的生长机理。在Ga气氛中对生长好的纯ZnO纳米棒阵列进行退火，在保持样品形貌基本不变和不产生杂相的前提下成功地实现了对ZnO纳米棒的较高浓度掺杂。3. Ga掺杂对ZnO纳米结构发光特性的调控样品的可见发射(峰位≈500nm)强度(或可见与近紫外峰强度比)随Ga掺杂浓度升高而降低直至可见发射趋于消失。对纯和掺杂样品XPS谱中O1s峰进行分峰处理后发现，与氧空位缺陷浓度正相关的空位氧峰相对强度(空位氧峰与晶格氧峰的积分面积比)也随Ga掺杂浓度升高而降低直至空位氧峰消失。可见与近紫外峰强度比及空位氧峰相对强度随Ga掺杂浓度的变化关系基本一致，可见与近紫外峰强度比和空位氧峰相对强度之间成近似线性的变化关系。氧空位缺陷浓度越高，样品的可见发射就越强、近紫外发射就越弱；反之则样品的可见发射就越弱、近紫外发射就越强。由此推断可见发射来源于氧空位缺陷，Ga掺杂能减少氧空位缺陷从而抑制样品的可见发射。我们的结论对于理解ZnO纳米结构中绿光发射来源有一定参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 ZnO 纳米结构掺杂

- 1.3 本论文研究内容和初步结果

- 参考文献

- 第二章 Ga 掺杂 ZnO 纳米棒的制备和发光特性研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验过程

- 2.3 Ga 掺杂 ZnO 纳米棒

- 2.3.1 Ga 掺杂 ZnO 纳米棒的形貌表征

- 2.3.2 Ga 掺杂 ZnO 纳米棒的成分和结构表征

- 2.3.3 Ga 掺杂 ZnO 纳米棒的发光特性

- 2.3.4 小结

- 2.4 Ga 扩散掺杂的初步研究

- 2.4.1 引言

- 2.4.2 合适的退火条件选择

- 2.4.3 扩散掺杂结果讨论

- 2.4.4 小结

- 2.5 本章总结

- 参考文献

- 第三章 Ga 掺杂 ZnO 锥状和树状纳米结构的制备和发光特性

- 3.1 引言

- 3.2 纳米结构的制备方法

- 3.3 Ga 掺杂 ZnO 锥状纳米结构

- 3.3.1 Ga 掺杂 ZnO 锥状纳米结构的形貌表征

- 3.3.2 Ga 掺杂 ZnO 锥状纳米结构的成分和结构表征

- 3.3.3 Ga 掺杂 ZnO 锥状纳米结构的发光性质研究

- 3.3.4 小结

- 3.4 Ga 掺杂 ZnO 树状纳米结构

- 3.4.1 Ga 掺杂 ZnO 树状纳米结构的制备

- 3.4.2 Ga 掺杂 ZnO 树状纳米结构的形貌、成分、结构表征

- 3.4.3 Ga 掺杂 ZnO 树状纳米结构可能的生长机理

- 3.4.4 Ga 掺杂 ZnO 树状纳米结构的发光性质研究

- 3.4.5 小结

- 3.5 本章总结

- 参考文献

- 致谢

- 发表或准备发表的文章目录

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/970578c108909807ff5b69b7.html