# 路面平整度检测系统的设计和研究

### 论文摘要

交通运输和道路建设事业不仅是社会发展的重要基础设备和基础产业,还是国民经济发展的命脉。近年来,我国的交通事业快速发展,公路通车里程数也急速增长,仅次于美国。随着公路事业的发展,对公路检测和养护已经成为我国道路建设中的一项重要工作。因此如何对路面质量进行快速检测评定,是当前一个十分重要的课题。路面平整度反映道路行驶质量,是路面质量好坏的重要评定指标之一。本文在充分了解了国内外路面平整度检测技术的基础上,构建了基于超声波测距传感器和惯性基准单元的路面平整度检测系统。本文主要研究工作如下：首先,调研了国内外路面平整度检测技术现状,了解各种检测方法的基本原理,详细对比了固定基准纵断面检测法、随动基准纵断面检测法、动态响应检测法和惯性基准纵断面检测法四种检测方法,完成了检测系统总体方案的设计和平整度指标算法的设计；其次,根据系统总体设计分别完成了高程测量模块、车身自振模块及数据采集通讯模块的选型和设计并针对所选用的设备设计了车载式安装平台；然后,根据平整度指标检测要求,完成对数据采集系统的下位机编程,使其具备多通道、等间距采样的功能,并通过串口向上位机发送测试数据；之后,设计系统上位机软件,完成串口通讯、数值计算、数据显示、数据存储和人机交互等工作；最后,使用搭建完成的系统进行初步测试,系统工作正常、稳定,结果具有一定参考价值,验证了方案的可行；根据检测过程中出现的问题进行了总结,提出了改进意见。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 平整度定义

- 1.2.2 检测方法

- 1.2.3 国外应用现状

- 1.2.4 国内应用现状

- 1.3 研究的意义

- 1.4 本文主要工作

- 1.5 本章小结

- 第2章 平整度检测系统总体方案设计

- 2.1 平整度理论

- 2.2 系统方案设计

- 2.2.1 系统设计指标和功能指标

- 2.2.2 系统构成

- 2.2.3 系统工作原理

- 2.3 路面平整度指标的算法研究和应用

- 2.3.1 标准偏差

- 2.3.2 颠簸累计值

- 2.3.3 国际平整度指数

- 2.3.4 路面平整度评价标准在系统中的应用

- 2.4 本章小结

- 第3章 路面平整度检测系统硬件的组成和设计

- 3.1 高程测量

- 3.1.1 超声波传感器原理

- 3.1.2 传感器的选择和设置

- 3.1.3 传感器的安装

- 3.2 车身振动量测量

- 3.2.1 测量原理

- 3.2.2 加速度传感器选择

- 3.2.3 双积分电路

- 3.3 速度测量

- 3.3.1 测速原理

- 3.3.2 传感器的选择

- 3.4 数据采集

- 3.4.1 数据采集卡的选用

- 3.4.2 采集卡主要性能

- 3.4.3 数据通讯

- 3.5 其他设备

- 3.6 本章小结

- 第4章 路面平整度检测系统的软件设计

- 4.1 基于FPGA的下位机软件设计

- 4.1.1 FPGA开发环境

- 4.1.2 硬件描述语言

- 4.1.3 逻辑程序的开发

- 4.2 上位机软件设计

- 4.2.1 软件开发环境和语言简介

- 4.2.2 上位机程序开发

- 4.3 本章小结

- 第5章 系统测试和实际性能分析

- 5.1 检测系统整机测试

- 5.1.1 系统特点

- 5.1.2 系统测试及步骤

- 5.2 检测系统实用性能分析

- 5.2.1 试验设计和数据采集

- 5.2.2 数据分析

- 5.3 本章小结

- 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].柯力传感开拓不停车超限超载检测系统业务[J]. 传感器世界 2019(10)

- [2].基于蓝牙技术的物联网智能家居安防检测系统设计与实现[J]. 信息通信 2016(11)

- [3].基于ZigBee的血氧饱和度检测系统的设计[J]. 电子科技 2017(01)

- [4].基于机器视觉的车辆行人检测系统技术综述[J]. 数字技术与应用 2017(02)

- [5].高速机车防滑阀检测系统设计[J]. 液压与气动 2017(10)

- [6].老年人跌倒检测系统的研究现状与发展趋势[J]. 医疗卫生装备 2015(12)

- [7].GPRS电力检测系统的开发和实现[J]. 农村电气化 2016(04)

- [8].从学术不端检测系统分析初审稿件[J]. 农业图书情报学刊 2015(12)

- [9].国内常用论文检测系统论文检测结果的差异性分析[J]. 文教资料 2016(31)

- [10].不同检测系统对甘油三酯检测结果的影响[J]. 健康之路 2017(07)

- [11].心率检测系统的开发与实现[J]. 实验科学与技术 2019(06)

- [12].便携式运动能力检测系统的研制[J]. 现代生物医学进展 2019(23)

- [13].基于云计算的机器视觉陶瓷检测系统设计[J]. 自动化应用 2020(07)

- [14].一种甲醛检测系统的设计[J]. 无线互联科技 2016(23)

- [15].复合材料连续管检测系统研究[J]. 西部探矿工程 2016(01)

- [16].浅析激光路面平整度检测系统[J]. 建材与装饰 2016(14)

- [17].基于机器视觉的表面检测系统防振设计方法[J]. 宝钢技术 2016(03)

- [18].输油泵润滑油进水检测系统的研制及运用[J]. 化工管理 2016(31)

- [19].归档检测系统在病案管理中的应用[J]. 中国病案 2015(06)

- [20].光纤光栅刀具磨损检测系统研究[J]. 武汉理工大学学报 2017(05)

- [21].计算机程序抄袭检测系统的设计方案研究[J]. 吉林广播电视大学学报 2014(04)

- [22].从整个印刷流程来考虑合适的质量检测系统[J]. 印刷技术 2010(20)

- [23].C反应蛋白自建检测系统检测结果的量值溯源性和可比性分析[J]. 重庆医学 2010(18)

- [24].道岔检测系统设施的评估及使用方法[J]. 西铁科技 2012(04)

- [25].道路综合检测系统在公路检测中的应用[J]. 交通世界 2019(31)

- [26].医用磁共振成像设备远程质量检测系统的研究[J]. 中国新通信 2020(08)

- [27].目标检测系统在自动化码头中的应用[J]. 起重运输机械 2020(11)

- [28].客车车内智能防遗漏检测系统的研究[J]. 客车技术与研究 2018(03)

- [29].中国机动车检测系统行业发展现状和市场前景[J]. 汽车与安全 2013(03)

- [30].基于单片机的智能天然气检测系统[J]. 电子世界 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/970757bf6fecb6e48ea3f454.html