# 基于独立分量分析的DS-CDMA盲多用户检测方法的研究

### 论文摘要

独立分量分析（ICA- Independent Component Analysis）用于盲多用户检测可以很好地利用CDMA系统中各用户信息间独立性这一特点,从而有效地消除多址干扰,缓解CDMA易受攻击的远近效应问题。本文把一种修正FastICA算法用于多用户检测,并基于此算法提出了两种盲多用户检测改进方案。修正FastICA算法通过在对比函数中引用变量的高斯矩而对高斯噪声做以一定的处理,克服了以前引用ICA时均不考虑环境噪声的弊端。方案一把独立分量分析直接用于盲多用户检测,即利用修正FastICA算法从接收信号中直接提取各用户比特信息。该方法优点是比较直观,且运行速度较快,能够满足通信系统中的在线处理要求;缺点是没有充分利用期望用户扩频码信息,造成了系统资源的浪费。方案二从独立分量分析与传统盲多用户检测器的结合性上考虑,即用一种子空间MMSE检测算法的输出来初始化ICA算法的权向量,进而利用修正FastICA分离算法对其进行迭代直至满足要求。这一方法既利用了期望用户的扩频码信息,又充分利用了各用户信息间的独立性。仿真结果表明,该算法具有较好的抗多址干扰能力,且能够降低子空间MMSE检测器进行盲估计时所带来的估计误差对检测误码率的影响。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 独立分量分析用于CDMA 盲多用户检测的研究意义

- 1.2 多用户检测技术背景及研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 1.4 本章小结

- 第二章 独立分量分析

- 2.1 独立分量分析的概念

- 2.2 独立分量分析的发展现状

- 2.3 非高斯性（独立性测度）

- 2.4 数据预处理

- 2.5 独立分量分析算法

- 2.6 独立分量分析算法的选择

- 2.7 本章小结

- 第三章 高斯噪声背景下FASTICA 算法的修正

- 3.1 噪声ICA 模型

- 3.2 FASTICA 算法的修正

- 3.2.1 高斯矩概念的引进

- 3.2.2 算法的修正

- 3.3 仿真实验

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于修正FASTICA 算法的直接盲多用户检测方法

- 4.1 MIMO 模型下DS-CDMA 接收信号形式分析

- 4.2 基于修正FASTICA 算法的直接盲多用户检测方法

- 4.2.1 可行性分析

- 4.2.2 方法的提出

- 4.3 仿真实验

- 4.4 本章小结

- 第五章 基于修正FASTICA 算法的子空间MMSE 盲多用户检测方法

- 5.1 传统盲多用户检测算法

- 5.1.1 子空间信道估计方式

- 5.1.2 子空间线性MMSE 盲多用户检测方法

- 5.2 基于修正FASTICA 算法的子空间MMSE 盲多用户检测方法

- 5.2.1 可行性分析

- 5.2.2 方法的提出

- 5.3 仿真实验

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 6.3 下一步工作

- 参考文献

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 导师及作者简介

- 导师简介

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].DS-CDMA卫星移动通信系统容量分析[J]. 数字通信世界 2017(05)

- [2].DS-CDMA中经典多用户检测算法[J]. 黑龙江科技信息 2009(36)

- [3].DS-CDMA系统多波形优化的多址干扰抑制方法[J]. 西安交通大学学报 2017(10)

- [4].基于独立分量分析的DS-CDMA多用户检测方法[J]. 信息技术 2009(08)

- [5].DS-CDMA系统中数据业务的速率自适应的性能分析[J]. 科技信息(学术研究) 2008(11)

- [6].DS-CDMA盲多用户检测算法性能实验研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [7].准同步DS-CDMA多用户检测算法[J]. 电子质量 2014(12)

- [8].DS-CDMA中基于噪声独立分量分析的多用户检测[J]. 合肥师范学院学报 2013(03)

- [9].基于最优控制的DS-CDMA系统功率控制[J]. 电路与系统学报 2009(04)

- [10].DS-CDMA系统中两种盲多用户检测恒模算法的比较[J]. 南京气象学院学报 2008(06)

- [11].3G DS-CDMA无线通信系统中的跨层设计[J]. 中国新通信 2015(16)

- [12].基于二次4阶矩切片的DS-CDMA信号盲检测[J]. 压电与声光 2009(04)

- [13].超宽带DS-CDMA信号分析[J]. 科技创新导报 2008(07)

- [14].DS-CDMA调制技术在矿井巷道中的通信性能分析[J]. 煤炭科学技术 2008(03)

- [15].DS-CDMA下行链路分组业务的小区容量估算研究[J]. 计算机工程与应用 2010(24)

- [16].异步DS-CDMA系统中的盲联合干扰消除与多用户检测[J]. 信号处理 2013(06)

- [17].一种DS-CDMA中多用户检测复杂度的解决方案[J]. 空间电子技术 2008(03)

- [18].DS-CDMA中一种低复杂度的多用户检测算法[J]. 宁波大学学报(理工版) 2010(01)

- [19].基于粒子滤波算法的DS-CDMA多用户检测[J]. 无线电通信技术 2008(02)

- [20].非理想串行干扰消除的DS-CDMA系统中断概率的最小化[J]. 电子技术应用 2009(07)

- [21].DS-CDMA系统中的盲多用户检测器及相关的恒模算法[J]. 西安邮电学院学报 2008(01)

- [22].基于CAPSO-ICA的DS-CDMA系统盲多用户检测[J]. 系统仿真学报 2014(06)

- [23].DS-CDMA系统最优匹配MMSE时延估计[J]. 微计算机信息 2008(09)

- [24].一种基于波形集设计的降低异步DS-CDMA系统多址干扰的新方法[J]. 电子与信息学报 2017(07)

- [25].DS-CDMA信号盲分离自适应算法研究[J]. 长沙大学学报 2017(02)

- [26].一种并行传输的时频域扩频多载波DS-CDMA系统性能分析[J]. 电讯技术 2013(08)

- [27].DS-CDMA系统混合业务无线容量研究[J]. 移动通信 2011(20)

- [28].DS-CDMA系统中基于Hopfield神经网络的多用户检测技术[J]. 科技情报开发与经济 2009(13)

- [29].同步DS-CDMA系统中基于信号重构的并行干扰消除算法的设计与实现[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [30].DS-CDMA通信中的一种2D-Rake接收机[J]. 信息化研究 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/970a9d2d2ec394fbe05a5e77.html