# 风化类岩石中地铁暗挖车站施工稳定性分析

### 论文摘要

地铁车站的设计方案直接关系到地铁施工的稳定性,论文针对处于岩石地层的大连地铁一号线黑石礁车站的设计方案进行了研究。采用了MIDAS-GTS三维数值模拟方法,建立了台阶法施工贯通风道与中洞法施工车站主体结构的模型,研究了车站上方与其斜交的片石砌筑的排污箱涵与风道上方的高架桥的施工效应,最后通过总结得到了在风化岩中开挖地铁车站时应该注意的问题。根据模拟数据得到了与风道和车站主体结构斜交的排污箱涵在施工中将发生最大沉降差值为23.4mm的不均匀沉降,沉降不均导致的箱涵弯拉应力超过其抗拉承载力,可导致箱涵出现开裂破坏。对高架桥,研究得到高架桥桥墩竖向发生了差值为8mm不均匀沉降,顺桥方向发生约6mm的侧移,满足规范要求。通过应力分析可知,风道与车站主体结构交接处,应力集中效应明显,结构出现塑性区,建议局部采用高强度混凝土。同时,黑石礁车站的模拟结果显示在风化岩层中暗挖法修建地铁车站,拆撑过程中能合理控制沉降变化速度的拆撑间距为6-12m。拆除车站主体结构中隔壁过程中,复杂的受力转换使初期支护的压应力增加11%左右。另外,论文还研究了风化类岩石的计算参数影响因素,同时得到计算参数的选取方法。对中风化岩石,宜将开挖区域以及开挖面上方岩层计算参数较规范建议值降低一个数量级,开挖面以下的岩层,可以按规范建议值选取参数；对于强风化岩石,数值计算参数按土的数量级来取偏于安全。数值结果也显示,为更准确的模拟时间效应,数值计算时宜将初衬的弹性模量折减。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 风化岩层工程特性研究

- 1.2.2 数值方法在地铁车站施工中的应用

- 1.3 研究的意义

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 风化类岩石的计算参数取值方法

- 2.1 风化程度对地层稳定性的影响

- 2.2 风化类岩石力学参数影响因素

- 2.2.1 岩石强度

- 2.2.2 岩体的完整程度

- 2.2.3 结构面状态及与洞轴关系

- 2.2.4 初始应力状态

- 2.3 风化类岩石力学参数取值方法

- 2.3.1 风化类岩石计算参数的选择程序

- 2.3.2 反分析法的应用

- 2.4 车站风化岩计算参数的取值

- 2.5 本章小结

- 第3章 工程背景

- 3.1 工程水文地质及周边环境

- 3.1.1 场地地层概述

- 3.1.2 场地水文

- 3.1.3 地形地貌及既有建筑物和管线

- 3.1.4 工程地质条件评价

- 3.2 工程设计方案

- 3.2.1 车站开挖及围护结构设计

- 3.2.2 车站设计方案

- 第4章 数值计算模型的建立

- 4.1 MIDAS简介

- 4.2 风化类岩石本构关系

- 4.2.1 模型采用本构关系及假定

- 4.2.2 岩土材料的屈服准则

- 4.3 车站模型的建立

- 4.3.1 边界条件的设定

- 4.3.2 支护材料的模拟

- 4.3.3 模型中材料的力学参数

- 4.3.4 施工阶段的划分

- 4.3.5 外部荷载的简化

- 4.4 本章小结

- 第5章 车站施工过程稳定性分析

- 5.1 箱涵安全性分析

- 5.2 支护结构安全性分析

- 5.2.1 初衬内力分析

- 5.2.2 二衬内力分析

- 5.2.3 车站主体隧道中隔壁内力分析

- 5.2.4 支护结构内力分析总结

- 5.3 工后沉降分析

- 5.3.1 工后模型拱顶沉降分析

- 5.3.2 工后模型地表沉降分析

- 5.3.3 沉降分析总结

- 5.4 桥墩安全性分析

- 5.5 中柱安全性分析

- 5.6 围岩塑性区分布

- 5.7 本章小结

- 第6章 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].《蛟龙》[J]. 东方收藏 2020(04)

- [2].浅谈室内岩石的物理、水理性质试验的概念与分析[J]. 冶金管理 2020(07)

- [3].岩石动力学在工程爆破中的研究现状与展望[J]. 世界有色金属 2020(06)

- [4].挖掘机铲斗与松散岩石挖掘阻力分析[J]. 现代制造技术与装备 2020(05)

- [5].边坡支护工程中常见的岩石勘查问题及处理措施[J]. 四川建材 2019(11)

- [6].奔跑的岩石[J]. 散文诗 2020(12)

- [7].《岩石边》[J]. 青年文学家 2018(35)

- [8].人群与岩石[J]. 世界博览 2019(03)

- [9].岩石上隐藏的画[J]. 课堂内外(小学低年级) 2019(04)

- [10].岩石(组诗)[J]. 扬子江诗刊 2019(03)

- [11].乌龟与鹰[J]. 中国多媒体与网络教学学报(下旬刊) 2019(07)

- [12].坚硬的岩石会改变模样吗[J]. 教书育人 2009(07)

- [13].《各种各样的岩石》一课教学反思[J]. 中小学实验与装备 2016(03)

- [14].《Uluru艾尔斯岩石》[J]. 明日风尚 2016(08)

- [15].岩石盛开的归路[J]. 边疆文学 2016(09)

- [16].无题[J]. 童话王国 2016(09)

- [17].我们脚下的岩石[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2014(12)

- [18].它们是岩石吗?[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2014(12)

- [19].怪诞的岩石[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2014(12)

- [20].岩石的家园——岩石圈[J]. 少儿科学周刊(少年版) 2014(12)

- [21].岩石和大树[J]. 读与写(初中版) 2013(04)

- [22].逃往岩石山[J]. 小星星(低年级版) 2014(Z2)

- [23].趴在岩石上的蜥蜴[J]. 中国诗歌 2011(12)

- [24].岩石在痛苦的呻吟中慢慢开裂[J]. 中国诗歌 2011(12)

- [25].岩石与人类的关系[J]. 西部资源 2013(05)

- [26].喜欢晒太阳的鱼[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2012(06)

- [27].水阅读岩石,我阅读你[J]. 新诗 2012(02)

- [28].它是岩石吗[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2012(07)

- [29].它是岩石吗[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2013(05)

- [30].让岩石变化的“魔术师”们[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/971deabab5ca0352bd80da18.html