# 超细WC-10Co硬质合金的制备及组织结构和性能

### 论文摘要

超细硬质合金具有高硬度、高强度的双高特性,在切削加工、集成电路等领域应用广泛。本文以WC-10Co复合超细粉为原料,通过添加抑制剂VC和TiC以及稀土Ce的方式,采用真空无压烧结工艺制备超细晶硬质合金,研究了添加剂成分和烧结工艺对超细WC-10Co硬质合金的组织结构和力学性能的影响规律和机制。利用DTA及TG分析、SEM、EDS和XRD等手段,分析超细WC-10Co硬质合金的烧结温度、物相组成以及微观组织结构,采用静水称量法测试硬质合金的密度及致密度,采用维氏硬度计和万用电子试验机测试硬质合金硬度和弯曲强度。VC和TiC颗粒尺寸随球磨时间延长逐渐减小,球磨时间为48h时,颗粒尺寸约为0.3μm,继续延长球磨时间,颗粒尺寸不发生明显变化。VC和TiC加入时对WC-10Co硬质合金的共晶液相温度无明显影响。VC添加量增加,WC晶粒逐渐细化,当添加量为0.6wt%时,WC晶粒尺寸约为0.3～0.5μm,继续增加VC含量,WC晶粒尺寸不再减小,并出现粘结相Co的聚集。适当添加稀土Ce,WC晶粒细化、尺寸分布均匀、致密度提高,Ce添加细化WC晶粒的主要原因在于:抑制细小WC晶粒的溶解-再结晶;当烧结温度低于1450℃时,烧结温度升高,WC晶粒长大、致密度提高,当烧结温度为1500℃时,因钴的流失而产生孔洞。WC-10Co硬质合金的硬度随着VC含量的增加升高,而弯曲强度降低; WC-10Co-0.6VC硬质合金的硬度随着Ce含量的增加而升高,而弯曲强度随着Ce含量的增加先升高后降低, Ce添加量为0.4wt%时弯曲强度最高;烧结温度升高,WC-10Co-0.6VC硬质合金的硬度降低,而弯曲强度随着烧结温度的升高先增加后减小,在烧结温度为1400℃时,弯曲强度最高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 硬质合金的发展历程

- 1.3 硬质合金的性能及应用

- 1.4 硬质合金的制备

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 试验用原材料

- 2.2 试样制备及设备

- 2.3 组织结构分析

- 2.4 性能测试

- 第3章 超细WC-10Co 硬质合金制备

- 3.1 硬质合金成分设计

- 3.2 球磨细化及混粉

- 3.3 模压成型

- 3.4 真空无压烧结

- 3.5 本章小结

- 第4章 超细WC-10Co 硬质合金的组织结构

- 4.1 引言

- 4.2 VC 含量对组织结构的影响

- 4.3 TiC 含量对组织结构的影响

- 4.4 稀土Ce 对组织结构的影响

- 4.5 烧结温度对组织结构的影响

- 4.6 本章小结

- 第5章 超细WC-10Co 硬质合金的力学性能

- 5.1 引言

- 5.2 VC 对力学性能的影响

- 5.3 TiC 对力学性能的影响

- 5.4 稀土Ce 对力学性能的影响

- 5.5 烧结温度对力学性能的影响

- 5.6 断口形貌分析

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].《硬质合金》总目录[J]. 硬质合金 2019(06)

- [2].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2019(06)

- [3].《稀有金属与硬质合金》2019年分类总目次[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(06)

- [4].硬质合金烧结炉炉温均匀性差异原因[J]. 设备管理与维修 2019(23)

- [5].基于钴、碳迁移动力的梯度硬质合金制备与材料特性研究[J]. 硬质合金 2020(01)

- [6].网状结构硬质合金发展现状[J]. 中国钨业 2019(05)

- [7].《硬质合金》第一届理事单位[J]. 硬质合金 2020(02)

- [8].钨钛钴型硬质合金主要牌号、成分及性能[J]. 热处理 2020(02)

- [9].钨铌钴型硬质合金主要牌号、成分及性能[J]. 热处理 2020(02)

- [10].硬质合金的种类[J]. 热处理 2020(02)

- [11].钨钛铌钴型硬质合金主要牌号、成分及性能[J]. 热处理 2020(02)

- [12].钨钴型硬质合金主要牌号、成分及性能[J]. 热处理 2020(02)

- [13].河源富马硬质合金股份有限公司[J]. 木材加工机械 2019(06)

- [14].硬质合金第一届理事单位[J]. 硬质合金 2020(04)

- [15].含钌WC-Co硬质合金研究现状及展望[J]. 硬质合金 2018(05)

- [16].《硬质合金》总目录[J]. 硬质合金 2018(06)

- [17].硬质合金生产企业粉尘危害状况调查[J]. 化工管理 2019(10)

- [18].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2019(05)

- [19].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2019(04)

- [20].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2017(06)

- [21].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2018(03)

- [22].《稀有金属与硬质合金》2016年分类总目次[J]. 稀有金属与硬质合金 2016(06)

- [23].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2016(05)

- [24].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2016(06)

- [25].《硬质合金》总目录(第33卷)[J]. 硬质合金 2016(06)

- [26].硬质合金带锯条复合钢带焊接的研究进展[J]. 焊接技术 2017(04)

- [27].不含氮原料制备脱β层梯度硬质合金的机理研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2017(04)

- [28].《硬质合金》总目录(第32卷)[J]. 硬质合金 2015(06)

- [29].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2016(02)

- [30].《硬质合金》期刊征稿简则[J]. 硬质合金 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/974665a0c9e8024123dca529.html