# 交管化船用雷达的维护工作站的研究

### 论文摘要

随着科技的进步,时代的发展,VTS系统技术水平越来越高,其经济效益和社会效益也越来越被认可。但是,效能的不能充分发挥、安装条件的限制、技术水平的限制、昂贵的价格成本及后期维护困难等种种因素限制了VTS系统的广泛使用,于是,本课题提出了船用雷达交管化改造的思想,即将船用雷达改造成交管雷达,将船用雷达系统改造成船舶交通管理系统。本文着重探讨了交管化船用雷达的雷达维护工作站部分的分析设计。建立维护工作站有利于增进系统的稳定性,提高系统的管理效率,有利于促进雷达维护人员快速、准确解决故障,节省了人力、物力和财力。本文依据维护工作站的功能分析将其划分为本地监控单元、远程控制中心和传输信道三个功能模块。本文设计并实现了基于通用计算机的雷达显控系统——雷达本地维护操控台,该系统完成雷达信号采集、状态采集、信息综合显示和指令发送。操控台通过高速的PCI总线以DMA方式与信号处理单元通信,采集雷达视频数据并显示;通过PC机的RS-232接口以串口方式与控制执行部件通信,读取雷达状态数据并发送控制指令。系统在Windows下利用Visual C++6.0开发工具设计,具有友好的人机交互界面。通过人机交互界面,可以对雷达的工作状态进行查看,对雷达动作进行干预,还可以对雷达记录进行查询。系统软件易于操作,灵活性高,可维护性强。本次设计利用远程监控软件——Windows内置的NetMeeting实现远程控制中心对本地操控台的远程控制,NetMeeting具有远程桌面共享、远程演示和文件传输能力,支持多种通讯方式,能够在局域网或广域网环境条件下对计算机直接控制。实验结果表明,本次设计系统具备显示、控制和记录三大基本功能,基本上达到了维护工作站的要求,具备较高的实际应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的提出及现实意义

- 1.1.1 课题的提出

- 1.1.2 研究课题的现实意义

- 1.2 研究内容和研究成果

- 1.2.1 课题研究内容和研究方法

- 1.2.2 研究成果

- 1.3 论文结构

- 第2章 系统总体方案设计

- 2.1 船用雷达子系统与交管雷达子系统的比较

- 2.1.1 船用雷达与交管雷达性能的比较

- 2.1.2 船用雷达子系统与交管雷达子系统结构的比较

- 2.2 交管化改造船用雷达的系统结构设计

- 第3章 维护工作站的分析设计

- 3.1 功能分析

- 3.2 维护工作站系统设计

- 3.2.1 设计原则

- 3.2.2 维护工作站系统组成

- 3.3 维护工作站各组成部分分析

- 3.3.1 雷达本地监控单元分析

- 3.3.2 远程控制中心分析

- 3.3.3 传输信道分析

- 第4章 信息的标准化及信息的传输

- 4.1 系统标准化和规范化的意义和基本原则

- 4.1.1 系统标准化和规范化的意义

- 4.1.2 系统标准化和规范化的基本原则

- 4.1.3 信息交换的标准格式

- 4.2 信号分析及标准化

- 4.2.1 控制指令、查询指令及BITE信号分析

- 4.2.2 查询结果分析

- 4.2.3 雷达视频信号分析

- 4.3 信息的传输

- 4.3.1 雷达视频信号的传输

- 4.3.2 信息传输的实现方式

- 第5章 模型试验的软件实现

- 5.1 本地操控台的软件实现

- 5.1.1 本地操控台模块分析

- 5.1.2 操控台软件设计流程

- 5.1.3 本地操控台的实现

- 5.2 远程控制中心的实现

- 5.3 结果分析

- 第6章 结束语

- 6.1 工作回顾

- 6.2 存在的问题

- 6.3 发展的前景

- 参考文献

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].基于粗糙理论船用雷达故障诊断专家系统研究[J]. 舰船科学技术 2017(12)

- [2].X-波段船用雷达观测海洋动力环境要素仿真研究[J]. 海洋科学 2009(11)

- [3].新型船用雷达分显器设计[J]. 光电子技术 2014(04)

- [4].某型船用雷达装备任务可靠度分析[J]. 舰船电子对抗 2016(02)

- [5].浅谈船用雷达的组成及性能[J]. 电子制作 2013(09)

- [6].基于改进小波阈值函数的船用雷达回波去噪[J]. 沈阳工业大学学报 2010(02)

- [7].锁相技术在船用雷达中的应用[J]. 上海造船 2009(03)

- [8].基于WORKBENCH的某船用雷达二维转向台基座疲劳分析[J]. 北京建筑大学学报 2020(03)

- [9].船用雷达回波信号模拟器软件的研究与开发[J]. 电子测量技术 2011(12)

- [10].船用雷达信号STC曲线抑制的设计与仿真[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [11].基于Android系统的船用雷达仿真系统研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [12].基于Qt的船用雷达简单模拟目标生成及显示[J]. 中国新技术新产品 2016(16)

- [13].一种船用雷达模拟器控制板的设计与实现[J]. 电子技术应用 2017(04)

- [14].船用雷达安装[J]. 科技展望 2015(02)

- [15].一种计算机模拟船用雷达功能实验系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2015(18)

- [16].刘宇靖:70后总经理的船用雷达梦[J]. 上海国资 2013(10)

- [17].虚拟样机技术在船用雷达机构设计中的应用[J]. 舰船科学技术 2019(02)

- [18].舰船用雷达平板天线外流场结构优化设计[J]. 雷达与对抗 2014(01)

- [19].色散关系带通滤波器设计[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [20].基于FPGA和NiosⅡ的船用雷达数据采集存储与验证[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2015(11)

- [21].船用雷达专家马绪华助力智能航运[J]. 科技创新与品牌 2020(08)

- [22].基于WinPcap的船用雷达显示系统的设计及实现[J]. 火控雷达技术 2014(03)

- [23].移动VTS的原理及实现方法[J]. 航海技术 2008(03)

- [24].卡尔曼滤波算法在船用雷达运动目标跟踪滤波器中的应用[J]. 舰船科学技术 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/974ea4aef30b98496b92705f.html