# 聚合物光纤信息传输应用基础研究

### 论文摘要

石英光纤在长距离通信中已占主导地位，但在短距离信息传输和入户中面临成本高、连接不便等困难。聚合物光纤成本低廉、柔韧性好和连接方便的优点已使其成为短距离信息传输和入户的较理想的介质之一，有着广阔的应用前景，引起了广泛的关注。聚合物光纤要走向应用尚需解决一些应用基础问题：精确分析聚合物光纤的带宽和扩展传输带宽的方法：延长聚合物光纤的传输距离：聚合物光纤系统与现有信息传输系统相兼容等问题。本论文依托中科院创新工程等项目对上述这些亟待解决的问题进行了深入和系统的研究，取得了丰硕的成果。本论文的研究成果主要有： 1、用能流方程详细分析了聚合物光纤模式转换系数及其测量方法，实验上测量了聚合物光纤的模式转换系数。由此实验值对聚合物光纤中的模式耦合过程进行了数值模拟，得到了聚合物光纤的模式耦合长度。由模式耦合长度分析了聚合物光纤的传输带宽，分析表明模式耦合对阶跃型聚合物光纤的带宽有扩展作用。本文着重进行了125Mbps·150m聚合物光纤局域网传输实验并获得成功，验证了模式耦合对带宽的扩展作用，表明聚合物光纤百兆速率下的传输距离可超过100米。 2、在聚合物光纤传输系统中成功的实现了波分复用技术，用650hm和520nm的窗口，在同一根商用聚合物光纤中同时成功传输百兆IP数字信号和模拟信号。实验结果显示了使用波分复用技术提高聚合物光纤传输带宽的可行性。 3、研制了与聚合物光纤局域网兼容的自由空间光通信系统，实验表明该系统可以延长聚合物光纤通信系统的传输距离，安装方便快捷，提高了聚合物光纤系统实际应用的灵活性。 4、首次在国内研制成功一整套聚合物光纤接入器件和传输系统，包括聚合物光纤波长转换器、聚合物光纤中继器、聚合物光纤交换机和聚合物光纤网卡等，实现信息从石英光纤干线到终端用户的聚合物光纤接入。传输系统在100Mbps传输速率下眼图清晰，收发信号稳定。该系统已经在国内多家单位进行示范，系统长时间大负荷运行性能良好。 5、研发了军用车载聚合物光纤传输系统，包括军用聚合物光纤交换机、聚合物光纤光电转换器和聚合物光纤光电混装连接器。该系统相关器件符合相应的

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 聚合物光纤的发展史

- 1.2 聚合物光纤在短距离通信中的应用

- 1.2.1 聚合物光纤在家庭网络中的应用

- 1.2.2 聚合物光纤汽车网络

- 1.2.3 聚合物光纤在工业控制中的应用

- 1.2.4 聚合物光纤军用通信网

- 1.2.5 数字音频接口

- 1.3 聚合物光纤的其他应用

- 1.3.1 聚合物光纤在传感方面的应用

- 1.3.2 聚合物光纤在传光、传像方面的应用

- 1.4 聚合物光纤的传输特性

- 1.4.1 聚合物光纤的传输损耗

- 1.4.2 聚合物光纤的色散

- 1.5 本论文主要内容和章节安排

- 参考文献

- 第二章 聚合物光纤的基本理论

- 2.1 射线光学理论

- 2.1.1 阶跃聚合物光纤

- 2.1.2 渐变折射率聚合物光纤

- 2.2 WKB近似理论

- 2.2.1 标量波动方程

- 2.2.2 WKB近似

- 2.2.3 指数分布渐变折射率聚合物光纤的传输特性

- 2.3 本章小结

- 参考文献

- 第三章 聚合物光纤中的模式耦合及其对带宽的影响

- 3.1 能流方程

- 3.2 模式转换系数的测量

- 3.2.1 理论分析

- 3.2.2 实验测量

- 3.3 数值模拟

- 3.3.1 理论分析

- 3.3.2 数值模拟结果及分析

- 3.4 通信实验

- 3.4.1 模式耦合引起的带宽增加

- 3.4.2 实验

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 聚合物光纤的可见光波分复用研究

- 4.1 波分复用

- 4.1.1 波分复用技术及其发展

- 4.1.2 密集波分复用与粗波分复用

- 4.2 聚合物光纤可见光波分复用系统的设计

- 4.3 聚合物光纤可见光波分复用实验

- 4.3.1 聚合物光纤可见光波分复用系统组成

- 4.3.2 实验结果及分析

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 基于聚合物光纤局域网的自由空间光通信技术

- 5.1 自由空间光通信系统的构成

- 5.1.1 光源

- 5.1.2 调制方法

- 5.1.3 光学系统

- 5.2 大气对自由空间光通信的影响

- 5.2.1 大气吸收

- 5.2.2 大气散射

- 5.2.3 大气湍流

- 5.3 基于聚合物光纤局域网的自由空间光通信系统

- 5.3.1 系统组成

- 5.3.2 实验结果

- 5.3.3 传输距离

- 5.3.4 讨论

- 5.4 本章小结

- 参考文献

- 第六章 聚合物光纤局域网传输系统研究

- 6.1 聚合物光纤局域网系统

- 6.1.1 聚合物光纤收发器

- 6.1.2 聚合物光纤波长转换器和中继器

- 6.1.3 聚合物光纤交换机

- 6.1.4 聚合物光纤网卡

- 6.1.5 系统传输性能测试

- 6.1.6 系统应用示范

- 6.2 聚合物光纤军用车载传输系统

- 6.2.1 光纤通信在军事应用中的发展状况

- 6.2.2 军事需求分析

- 6.2.3 军用车载聚合物光纤传输系统的设计

- 6.2.4 相关测试与分析

- 6.3 本章小结

- 参考文献

- 总结

- 攻读博士学位期间发表的论文和获奖情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].互易波导模式耦合理论[J]. 物理学报 2020(15)

- [2].基于多模式耦合的赣江流域设计暴雨估算[J]. 人民长江 2016(13)

- [3].分布式多模式耦合系统中的负载平衡策略研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(23)

- [4].少模光纤熔接点处模式耦合测量[J]. 光学学报 2017(12)

- [5].长周期光纤光栅傅里叶模式耦合理论[J]. 物理学报 2010(12)

- [6].PMD与模式耦合[J]. 电信技术 2008(06)

- [7].PMD与模式耦合[J]. 通讯世界 2008(12)

- [8].高功率毫米波过模波导模式耦合设计[J]. 重庆大学学报 2009(04)

- [9].强模式耦合现象中复转矩系数法和开环模式判稳方法的等价性证明[J]. 中国电机工程学报 2019(08)

- [10].次同步控制相互作用问题中负阻机制和开环模式耦合机制的对比分析[J]. 中国电机工程学报 2019(S1)

- [11].模式耦合快速求逆稀疏贝叶斯MIMO雷达成像[J]. 弹箭与制导学报 2019(03)

- [12].级联长周期光纤光栅的模式耦合与干涉机理[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [13].模式耦合稀疏贝叶斯MIMO雷达成像[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [14].基于光频谱分析的高精度FBG阵列参数的检测[J]. 光电子·激光 2020(10)

- [15].镀膜长周期光纤光栅耦合系数的研究[J]. 光散射学报 2013(03)

- [16].膜层参数对长周期光纤光栅传感灵敏度的影响[J]. 半导体光电 2019(06)

- [17].非均匀温度场下升余弦变迹FBG的光谱响应研究[J]. 半导体光电 2014(02)

- [18].长周期光纤光栅耦合模理论分析[J]. 应用光学 2008(06)

- [19].铌酸锂波导中的非线性Cerenkov辐射[J]. 物理实验 2018(07)

- [20].全固双层芯色散补偿光子晶体光纤的研究与设计[J]. 光子学报 2017(07)

- [21].可同时测量蔗糖浓度和温度的组合光纤光栅传感器[J]. 中国光学 2014(03)

- [22].我国中小企业结盟能力与开放式创新模式耦合机制研究[J]. 软科学 2015(11)

- [23].与MM5气象模式耦合的VIC分布式水文模型构建[J]. 人民长江 2008(08)

- [24].高灵敏光子晶体光纤温度传感器的特性分析[J]. 光通信研究 2020(05)

- [25].模式耦合对反常氢键系统中振动频率蓝移的影响(英文)[J]. 物理化学学报 2012(02)

- [26].硅基纳米光子集成回路中的模式转换与耦合[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [27].石墨烯纳米谐振器研究取得新突破 实现谐振模式的非近邻耦合[J]. 电子元器件与信息技术 2017(06)

- [28].基于石英柱模型的光子晶体光纤异常布里渊散射特性的理论研究[J]. 物理学报 2009(03)

- [29].Bragg光纤光栅傅里叶模式耦合理论[J]. 物理学报 2010(12)

- [30].模式耦合对模分复用同传系统中量子误码率的影响[J]. 光学学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/975388bdc261aebff212f3c8.html