# 油田加热炉节能运行的综合评价

### 论文摘要

加热炉是油田储运过程中不可或缺的加热设备,也是主要的耗能设备之一。油田加热炉的能效标准既可以作为油田采购加热炉的依据,又可以作为加热炉厂家生产和加工产品的规范要求;油田加热炉的节能监测标准是对加热炉运行的用能水平进行监控和评价的根据,然而其评价指标的确定采用按等权处理,在体现客观的实际情况方面尚有欠缺。因此,加热炉能效限定值的确定和使用过程中节能监测综合评价方法的合理选择,对于规范加热炉生产行业和提高加热炉的节能运行管理水平均具有重要意义。本文介绍了影响油田加热炉节能运行的主要因素及其相互作用关系,包括:排烟温度、各项热损失、过剩空气系数和热效率;从加热炉的生产厂家入手,依据国家能效标准对加热炉的能效限定值、目标能效限定值、节能评价值三项评价指标,在不同额定负荷下的限定值做出明确的量化规定;介绍现行的节能监测评价方法及标准,基于实际中各评价指标对加热炉影响的不等权性,将灰色关联分析引入加热炉的评价工作,采用熵权法确定各影响因素的权重,提出了一种新的设备关联度计算方法;借助Visual Basic语言编制加热炉综合评价系统,包括加热炉信息的管理和查询、热效率计算、能损分析、权重计算、灰色关联分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 能效标准

- 1.2.2 节能监测

- 1.3 本文主要研究内容

- 第二章 油田加热炉节能运行的影响因素

- 2.1 工作原理及一般结构

- 2.2 主要技术参数

- 2.3 热平衡

- 2.3.1 热平衡模型

- 2.3.2 热平衡方程

- 2.4 影响加热炉节能运行的因素

- 2.4.1 热效率的计算

- 2.4.2 热效率的影响因素

- 第三章 油田加热炉能效限定及能效等级

- 3.1 能效限定

- 3.1.1 相关定义及含义

- 3.1.2 能效限定值

- 3.2 能效等级

- 第四章 油田加热炉节能监测

- 4.1 相关标准

- 4.2 监测项目的测试及计算

- 4.3 应用实例

- 4.3.1 概况

- 4.3.2 监测结果

- 4.3.3 监测结果评价

- 第五章 油田加热炉灰色关联综合评价

- 5.1 综合评价

- 5.1.1 综合评价程序

- 5.1.2 综合评价内容体系

- 5.1.3 综合评价分类

- 5.2 熵权理论

- 5.2.1 熵权法的基本原理

- 5.2.2 熵权法确定权重的步骤

- 5.3 灰色关联分析

- 5.3.1 灰色关联分析的原理

- 5.3.2 灰色关联分析具体计算步骤

- 5.4 基于熵权的灰色关联分析

- 5.4.1 结构模型

- 5.4.2 数学模型

- 5.5 应用实例

- 5.5.1 权重的计算

- 5.5.2 灰色关联度计算

- 5.5.3 加热炉灰色关联综合评价结果及分析

- 第六章 加热炉综合评价系统软件开发

- 6.1 Visual Basic 语言简介

- 6.1.1 Visual Basic 语言

- 6.1.2 运行环境

- 6.2 系统软件介绍

- 6.2.1 系统软件的组成

- 6.2.2 系统软件各模块的功能

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].基于气体相对射速比的加热炉温度场仿真[J]. 锻压技术 2019(12)

- [2].加热炉炉管焊接质量提升措施[J]. 石化技术 2020(01)

- [3].乙苯装置热载体加热炉改造[J]. 化工管理 2020(03)

- [4].加热炉智能燃烧控制技术应用[J]. 科技风 2020(10)

- [5].加热炉汽化冷却系统热水循环泵应急启动优化[J]. 宽厚板 2020(01)

- [6].加热炉节能及降低氧化烧损的途径[J]. 现代工业经济和信息化 2020(01)

- [7].油田加热炉的?损构成及影响因素分析[J]. 天然气与石油 2020(02)

- [8].油田常用加热炉类型及发展趋势[J]. 化工管理 2020(12)

- [9].加热炉火管烧损原因技术探讨[J]. 化工管理 2020(14)

- [10].中冶京诚扬州恒润海洋重工有限公司1780mm 1~#加热炉点火烘炉[J]. 轧钢 2020(03)

- [11].长棒旋转多棒加热炉问世[J]. 铝加工 2020(03)

- [12].扁钢步进底式加热炉的节能措施论述[J]. 科技视界 2020(19)

- [13].火筒式加热炉控制方法研究及应用[J]. 化工管理 2020(21)

- [14].加热炉凹坑缺陷的安全评估和风险分析[J]. 特种设备安全技术 2020(04)

- [15].油田加热炉提效措施研究与运用[J]. 石油石化节能 2020(10)

- [16].提高加热炉运行效率的策略分析[J]. 化学工程与装备 2019(04)

- [17].提高加热炉效率的措施研究[J]. 当代化工研究 2019(07)

- [18].高效、节能、环保的“绿色加热炉”技术[J]. 工业炉 2019(04)

- [19].油田常用加热炉类型及发展趋势[J]. 油气田地面工程 2019(S1)

- [20].油田加热炉节能措施应用[J]. 石油石化节能 2019(10)

- [21].某联加热炉区工艺优化探讨[J]. 化工管理 2017(35)

- [22].相变加热炉在油田现场中的应用[J]. 化工管理 2018(04)

- [23].加热炉过程控制技术研究[J]. 当代化工研究 2017(12)

- [24].油田在用真空加热炉常见问题分析[J]. 设备管理与维修 2018(08)

- [25].开展油田加热炉炉效提升试验摸索[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [26].加热炉现状统计及适应性分析[J]. 石化技术 2018(05)

- [27].小型真空加热炉的可靠管理与维修分析[J]. 南方农机 2018(10)

- [28].炼油厂加热炉优化与控制[J]. 化工设计通讯 2018(06)

- [29].油田加热炉的热力学分析[J]. 天然气与石油 2018(04)

- [30].加热炉综合节能技术应用探讨[J]. 石油石化节能 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9785cb752575898b153690a7.html