# 中碳链脂肪酸聚甘油酯的制备

### 论文摘要

本文采用樟树籽仁油为实验原料,制备中碳链脂肪酸聚甘油酯。制备方法分二步,先是合成聚甘油,再用自制固体碱催化剂催化聚甘油与中碳链脂肪酸发生酯化反应生成中碳链脂肪酸聚甘油酯。本文主要研究了固体碱催化剂的制备和酯化反应条件的优化。本文采用均相催化剂（5%（w/w）的氢氧化钠水溶液）催化聚甘油的合成,反应条件为：常压,260℃,以出水量判断反应终点。所得产品颜色浅、且无刺激性气味。测定羟值并经换算得出平均聚合度为5.6。质谱检测分析表明,产品中大部分为直链聚甘油,环状聚甘油含量较少,且聚合度介于2-9之间,产品质量较好。本文采用浸渍法制备固体碱催化剂。选择同一制备条件（主催化剂与载体比1：4,焙烤温度600℃,焙烤时间为6 h）制备四种固体催化剂（KOH/MgO、NaOH/MgO、KOH/Al2O3、NaOH/Al2O3）,以酯化率为参考指标,对催化剂进行筛选。实验结果表明KOH/Al2O3催化效果最好,酯化率为78.28%。对这四种催化剂进行碱强度范围测定,KOH/Al2O3碱强度最大,其次分别是NaOH/Al2O3、KOH/MgO、NaOH/MgO。选择KOH/Al2O3为目标催化剂,对其制备工艺进行优化实验设计。采用单因素分析焙烤时间、焙烤温度、主催化剂与载体质量比对催化效果的影响。实验结果表明,随焙烤时间的增加,酯化率呈先上升、后趋于平稳的趋势,最适焙烤时间为6.5h,此时酯化率为82.32%；随焙烤温度的升高,酯化率呈先上升、后急剧下降的趋势,最适焙烤温度为650℃,此时酯化率为83.65%；随主催化剂与载体质量比上升,酯化率呈先上升、后趋于平稳的趋势,最适比值为4：10,此时酯化率为82.88%。在单因素的基础上采用响应面分析,设计3因素3水平共17个试验点的响应面分析试验,试验结果表明,主催化剂与载体比为0.5；焙烤温度645.32℃；焙烤时间6.63h；此时酯化率为83.96%,与模拟计算值84.64%基本接近。对最适固体碱催化剂进行红外表征,出现了KAlO2的特征峰,表明该固体碱催化剂在制备过程中形成了稳定的KAlO2活性中心。本文采用直接酯化法制备中碳链脂肪酸聚甘油酯。采用单因素分析聚甘油与中碳链脂肪酸质量比、催化剂用量、反应时间、反应温度对酯化率的影响。实验结果表明,随聚甘油与中碳链脂肪酸质量比、催化剂用量、反应时间、反应温度的增大,酯化率均呈先上升、后下降的趋势,其最适工艺参数为：聚甘油与中碳链脂肪酸质量比为70：40、催化剂用量为5%、反应时间为2.5h、反应温度为220℃,此时酯化率分别为88.41%、89.74%、88.37%、92.58%。在单因素试验基础上,设计4因素3水平共29个试验点的响应面分析试验,实验结果表明：催化剂用量5.05%,反应时间2.45h,反应温度219.44℃,聚甘油与中碳链脂肪酸质量比1.77,此时酯化率为91.89%,与模拟计算值92.778%基本接近。对所得产品进行红外表征,出现了酯官能团的特征峰,表明产品为中碳链脂肪酸聚甘油酯。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 中碳链脂肪酸聚甘油酯的性质

- 1.2.1 化性质

- 1.2.2 特殊性能

- 1.3 中碳链脂肪酸聚甘油酯的制备方法

- 1.3.1 聚甘油的合成

- 1.3.2 中碳链脂肪酸聚甘油酯的合成

- 1.4 聚甘油脂肪酸酯的研究现状

- 1.5 固体催化剂研究现状

- 1.5.1 固体酸催化剂研究进展

- 1.5.2 固体碱催化剂研究进展

- 1.5.3 固体碱催化剂的表征

- 1.5.4 固体碱催化剂的研究现状

- 1.6 中碳链脂肪酸聚甘油酯的检测方法

- 1.7 以樟树籽仁油为原料制备聚甘油脂肪酸酯的意义

- 1.8 本课题主要研究内容

- 1.9 课题创新点

- 第2章 聚甘油的合成

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 羟值的测定

- 2.2.2 出水量计算

- 2.2.3 质谱分析

- 2.3 实验结果分析

- 2.3.1 质谱检测图

- 2.3.2 质谱图分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 固体碱催化剂的制备和表征

- 3.1 实验试剂和仪器

- 3.2 固体催化剂的制备

- 3.3 固体催化剂的选择

- 3.4 单因素实验设计

- 3.5 响应面实验设计

- 3.6 检测方法

- 3.6.1 Hammett指示剂法

- 3.6.2 酯化率

- 3.6.3 红外表征

- 3.7 实验结果与分析

- 3.7.1 不同种类固体碱催化剂的分析

- 3.7.2 固体碱催化剂单因素分析

- 3.7.3 响应面实验设计和结果

- 3.7.4 最适固体碱催化剂表征

- 3.8 本章小结

- 第4章 中碳链脂肪酸聚甘油酯的合成

- 4.1 实验试剂和仪器

- 4.2 实验方法

- 4.3 单因素实验设计

- 4.4 响应面实验设计

- 4.5 检测方法

- 4.5.1 酸值

- 4.5.2 皂化值

- 4.5.3 羟值

- 4.5.4 酯化率

- 4.5.5 红外分析

- 4.6 实验结果与分析

- 4.6.1 聚甘油与中碳链脂肪酸的质量比对该反应酯化率的影响

- 4.6.2 催化剂用量对该反应酯化率的影响

- 4.6.3 反应温度对该反应酯化率的影响

- 4.6.4 反应时间对该反应酯化率的影响

- 4.7 响应面实验设计与分析

- 4.7.1 响应面试验数据处理及数值分析

- 4.7.2 显著交互作用对中碳链脂肪酸聚甘油酯含量的影响

- 4.7.3 优化合成工艺参数的验证

- 4.8 中碳链脂肪酸聚甘油酯的检测

- 4.8.1 中碳链脂肪酸聚甘油酯的理化分析

- 4.8.2 中碳链脂肪酸聚甘油酯红外分析

- 4.9 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].固体碱催化合成中碳链脂肪酸聚甘油酯[J]. 中国油脂 2012(05)

- [2].中碳链脂肪酸甘油三酯制备方法的研究进展[J]. 中国油脂 2015(06)

- [3].中碳链脂肪酸甘油三酯的研究进展[J]. 食品工业科技 2013(12)

- [4].日粮添加亚油酸和二十二碳六烯酸对奶牛瘤胃原虫奇数碳链脂肪酸和支链脂肪酸的影响[J]. 甘肃农业大学学报 2010(01)

- [5].踏破铁鞋无觅处——一类新型抗真菌剂的发现[J]. 植物学报 2020(05)

- [6].2015年9月上海市食品安全监督抽检情况[J]. 食品与生活 2015(12)

- [7].煎炸时间与煎炸温度对花生油脂肪酸组成的影响[J]. 中国油脂 2013(07)

- [8].酵母菌对黄油贮藏稳定性的影响[J]. 乳业科学与技术 2009(03)

- [9].南极磷虾油脂中脂肪酸的组成分析[J]. 山东科学 2012(05)

- [10].甘油合成中低碳链甘油酯新技术研究进展[J]. 泸天化科技 2012(01)

- [11].淡水鱼油性质测定及其在人乳替代脂市场的应用研究[J]. 中国油脂 2018(01)

- [12].平衡仔猪肠道菌群以解决断奶期间体重下降的问题[J]. 国外畜牧学(猪与禽) 2015(01)

- [13].香榧子油的理化性质及脂肪酸组成分析[J]. 中国粮油学报 2012(05)

- [14].壳聚糖脂肪酸盐对酚醛树脂聚集态的影响[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [15].离子液体催化大豆油酸解制备中长碳链结构酯[J]. 中国粮油学报 2015(10)

- [16].脂肪酸对复合铝基润滑脂制备的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2011(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/978e351dbd7053fc6873d3ad.html