# 酶的热稳定性研究及其在棉织物退浆、精练中的应用

### 论文摘要

生物酶的高效性、专一性和环境友好等特性使其受到人们的关注,应用也越来越广泛。但由于大多数酶是蛋白质,在高温时不可避免发生失活行为,生物酶的热稳定性差已经成为限制其高温应用的重要瓶颈,因此研究生物酶的热稳定性及探索提高酶耐热性的方法具有极为重要的意义。本论文首先研究了α-淀粉酶在溶液中的热稳定性,探讨了各种添加剂对α-淀粉酶耐热性的影响,并研究了酶在失活前后的粒径和荧光变化情况,分析了引起α-淀粉酶热失活的原因。结果表明,中温α-淀粉酶在溶液中的热失活符合一级动力学,其热稳定性很差,醋酸钙、乳酸钠、L-组氨酸和低分子量壳聚糖（LWCS）能够明显提高α-淀粉酶的耐热性。其中,LWCS的效果最好。醋酸钙和乳酸钠的复合物对α-淀粉酶A的热稳定性具有促进作用,这种作用效果比单独使用两种添加剂要好得多,但对α-淀粉酶B却没有这种效果。α-淀粉酶在高温下,粒径增大,发生聚集,而热稳定剂能通过抑制酶的聚集延缓酶的失活。而荧光光谱分析表明,热稳定剂的加入也改变了酶的构象,使其处于更完美的状态,从而提高了酶的耐热性。在退浆时,酶的失活行为发生在织物上,本论文也研究了α-淀粉酶在棉织物上的热稳定性。结果表明,中温α-淀粉酶在棉织物上的热失活同样符合一级动力学,但失活速率相对其在溶液中明显变慢,这说明棉织物也是α-淀粉酶很好的热稳定剂。加入各种添加剂后,酶的耐热性进一步得到改善,尤其是LWCS的加入,能够使α-淀粉酶在100℃以上保持较好的热稳定性。在此基础上,通过单因素和正交实验,确定了各种因素对棉织物α-淀粉酶退浆效果的影响,得到了最佳的处理工艺为:α-淀粉酶B浓度为0.5 g/L,LWCS浓度为15 mmol/L,汽蒸时间为15 min,汽蒸温度为100℃,溶液pH值为6,在此工艺条件下对棉织物进行退浆处理后,测定退浆率为98.6%。果胶酶在纺织上,尤其是在棉织物精练中的应用,越来越广泛,但果胶酶的性能研究却不够深入。本论文详细探索了精练用果胶酶酶活的测定方法,结果发现,果胶酶A由于能够水解苹果果胶,而且产物在紫外区236 nm处出现特征吸收峰,所以可以采用紫外法测定其活性。但果胶酶A无法作用于棉织物上的果胶,所以不能用于棉织物精练;果胶酶B由于无法水解苹果果胶,不能采用紫外法测定其活性,但果胶酶B能水解棉织物上的果胶,因此可以以棉织物上的果胶为底物,通过研究果胶酶B对果胶的去除情况,测定其酶活。本论文也研究了果胶酶B的酶学性质和热稳定性,当果胶酶B的浓度为0.16 g/L时,果胶酶B的最适温度为70℃,最适pH值范围为7～9。果胶酶B在低于70℃具有较好的热稳定性,在70℃时失活半衰期为131.2 min。棉织物上的果胶和蜡质都会影响其润湿性能,而且蜡质的影响效果要远远大于果胶物质。因此,在精练时需要结合果胶酶和表面活性剂的作用,同时去除果胶和蜡质。通过单因素实验和正交分析,确定果胶酶棉织物精练的最佳工艺为:预处理（沸水煮5 min）→处理液（果胶酶B溶液2 g/L,pH=7）→两浸两轧（轧液率100%）→90℃处理30 min→2 g/L平平加O溶液中100℃煮20 min→充分水洗。处理后,果胶去除率为93.8%,毛效为18.4 cm。本论文采用一浴法对棉织物进行退浆、精练,确定最佳的处理工艺为:处理液（α-淀粉酶0.5 g/L,果胶酶B 1g/L）→两浸两轧（轧液率100%）→90℃处理20 min→2 g/L平平加O溶液中100℃处理20 min→充分水洗。在此工艺条件下测得织物的前处理效果为:退浆率96.4%,果胶去除率90.4%,毛效18.6 cm。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 棉织物退浆、精练概述

- 1.3 酶概述

- 1.4 本论文的研究内容与意义

- 参考文献

- 第二章 α-淀粉酶热稳定性的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料及仪器

- 2.3 实验方法

- 2.4 结果与讨论

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 棉织物α-淀粉酶退浆工艺的优化

- 3.1 引言

- 3.2 实验药品及仪器

- 3.3 实验方法

- 3.4 结果与讨论

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 果胶酶酶活的测定及其性能的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验药品及仪器

- 4.3 实验方法

- 4.4 结果与讨论

- 4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 棉织物果胶酶精练工艺的优化

- 5.1 引言

- 5.2 实验药品及仪器

- 5.3 实验方法

- 5.4 结果与讨论

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 棉织物酶退浆、精练一浴法工艺的优化

- 6.1 引言

- 6.2 实验药品及仪器

- 6.3 实验方法

- 6.4 结果与讨论

- 6.5 本章小结

- 第七章 结论

- 7.1 α-淀粉酶的热稳定性及棉织物的退浆工艺

- 7.2 果胶酶性质的研究及棉织物的精练工艺

- 7.3 棉织物的酶退浆、精练一浴法工艺

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].α-淀粉酶发酵生产影响因素的研究进展[J]. 现代食品 2020(08)

- [2].白芸豆α-淀粉酶抑制剂对α-淀粉酶抑制特性的研究[J]. 食品工业科技 2017(12)

- [3].常见花茶多酚提取物对α-淀粉酶的抑制作用[J]. 河南工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [4].α-淀粉酶的应用与发展[J]. 技术与市场 2015(12)

- [5].酸性α-淀粉酶研究进展[J]. 济宁医学院学报 2015(05)

- [6].两种α-淀粉酶对北方馒头粉降落数值及糊化特性的影响[J]. 河南工业大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [7].酸性α-淀粉酶基因在枯草芽孢杆菌中的高效表达[J]. 食品与发酵工业 2012(05)

- [8].α-淀粉酶的研究与应用进展[J]. 当代化工 2017(11)

- [9].多方法组合分析脲诱导的淀粉液化芽孢杆菌α-淀粉酶去折叠和重折叠过程的构象转化[J]. 分析科学学报 2016(01)

- [10].土壤中产α-淀粉酶菌株的分离和筛选[J]. 大理学院学报 2013(10)

- [11].盐酸胍诱导的淀粉液化芽孢杆菌α-淀粉酶去折叠过程的研究[J]. 化学学报 2009(08)

- [12].诺蒎酮基噻唑腙类化合物的合成及对α-淀粉酶的抑制活性[J]. 有机化学 2019(05)

- [13].酸性α-淀粉酶产生菌的筛选[J]. 江苏农业科学 2013(12)

- [14].原生质诱变选育高产酸性α-淀粉酶黑曲霉菌株[J]. 食品工业科技 2014(03)

- [15].α-淀粉酶基因的进化分析[J]. 江苏农业科学 2013(04)

- [16].α-淀粉酶在棉织物上的热失活动力学及稳定性[J]. 印染 2009(15)

- [17].茶碱对胰α-淀粉酶的抑制类型及光谱性质[J]. 天然产物研究与开发 2008(02)

- [18].纺织用α-淀粉酶的复配增效[J]. 印染 2016(15)

- [19].一株产酸性α-淀粉酶菌株的筛选及酶学性质研究[J]. 中国酿造 2014(05)

- [20].耐酸性α-淀粉酶的研究进展[J]. 安徽农业科学 2010(20)

- [21].一种新的中温酸性α-淀粉酶的分离纯化及酶学性质[J]. 应用与环境生物学报 2008(02)

- [22].海洋低温α-淀粉酶菌株Bacillus thuringiensis dsh 19-1发酵条件研究[J]. 中国酿造 2017(04)

- [23].酸性α-淀粉酶的分离纯化与酶学性质研究[J]. 生物技术通报 2010(03)

- [24].α-淀粉酶在书画及档案揭粘中的安全性研究[J]. 档案学研究 2019(03)

- [25].细菌α-淀粉酶对面团特性及馒头储藏品质的影响[J]. 食品科技 2017(06)

- [26].被下“死亡通知”的α-淀粉酶[J]. 教学仪器与实验 2015(10)

- [27].不同浸泡条件对小麦发芽前后α-淀粉酶活力的影响[J]. 安徽农业科学 2008(08)

- [28].α-淀粉酶的应用及研究现状[J]. 畜牧兽医科技信息 2008(06)

- [29].α-淀粉酶在馒头加工中的作用[J]. 食品工业科技 2008(08)

- [30].双水相萃取法分离低温α-淀粉酶的研究[J]. 食品科学 2009(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/979451fa49bfa4a5afa1ca95.html