# 黑钨矿酸法提取新工艺研究

### 论文摘要

酸分解法对于碱分解法而言,具有流程短,成本低的优点。传统上盐酸分解白钨矿由于生产环境恶劣,设备腐蚀严重的缺点而被淘汰。硫酸相对于盐酸具有成本低,不挥发的优点,于是提出了硫酸处理黑钨矿的新工艺,并对其做了系统的条件和理论分析。其具体研究内容如下：1、在硫酸浸出黑钨矿体系中,只使用机械搅拌的情况下,黑钨精矿硫酸分解的合理工艺条件为：硫酸浓度为3.75mol·L-1、液固比为25ml·g1、温度为100℃、时间为5h,其中,硫酸用量为理论用量的14倍。2、在对黑钨矿和白钨矿的酸浸体系进行热力学和动力学分析后,认为黑钨矿难浸出是由动力学条件决定的。因此选择在硫酸浸出黑钨矿体系中引入活化介质,加快浸出速度。使用φ1cm的玛瑙球作活化介质,在硫酸用量为5mol·L-1、液固比5ml·g-1、浸出温度为100℃、浸出时间为5h、球料比为2条件下,钨的浸出率可达98.0%,比无活化介质时的29.1%,增加了68.9个百分点。3、硫酸浸出黑钨矿后的溶液中存在大量余酸,在离子交换处理后可以返回浸出段中。树脂吸附性能研究结果表明：废酸溶液在稀释到H+浓度为4.4mol·L-1后,在室温条件下,反应2h,D68树脂具有较好的吸附效果,其对Fe3+和Mn2+的吸附率分别能达到83.8%和66.2%。且吸附过程中搅拌速度、吸附温度,对树脂吸附Fe3+的影响不大。4、使用盐酸作为解吸剂,对Mn2+的解吸效果较好,可以达到82.8%；但是对Fe3+的解吸效果较差,仅能达到35.2%。在查阅文献的基础上,选择EDTA-2Na作为解吸剂。通过实验摸索,探出在微酸溶液中,用量为理论用量的1.4倍,反应温度为60℃,反应时间为4h, EDTA-2Na能较好的解吸树脂上的Fe3+和Mn2+。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 钨的性质和用途

- 1.1.1 钨及化合物的性质

- 1.1.2 钨及其化合物的用途

- 1.2 国内的钨矿资源

- 1.3 钨矿浸出工艺简介

- 1.3.1 钨矿的浸出工艺

- 1.3.2 黑钨矿的酸分解研究情况

- 1.4 机械活化强化矿物浸出技术

- 1.4.1 机械活化的发展与应用

- 1.4.2 机械活化过程的机理

- 1.5 课题研究的背景和思路

- 1.5.1 课题提出的背景

- 1.5.2 研究的思路

- 第二章 实验方法

- 2.1 黑钨矿原料浸出实验研究

- 2.1.1 实验原材料

- 2.1.2 实验设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 磨样

- 2.2.2 分解

- 2.2.3 氨溶

- 2.2.4 离子交换除铁

- 2.3 分析与测试方法

- 2.3.1 钨浓度的分析方法

- 2.3.2 铁浓度的分析方法

- 第三章 硫酸分解工艺研究

- 3.1 硫酸浸出的基本原理

- 3.2 工艺条件对浸出率的影响

- 3.2.1 粒度的影响

- 3.2.2 硫酸浓度的影响

- 3.2.3 添加钨酸晶种的影响

- 3.2.4 浸出温度的影响

- 3.2.5 液固比的影响

- 3.2.6 浸出时间的影响

- 3.2.7 搅拌速度的影响

- 3.2.8 添加NaCl的影响

- 3.3 讨论

- 3.3.1 黑钨矿在不同酸浸出体系的比较

- 3.3.2 酸浸出黑钨矿与白钨矿的比较

- 3.4 小结

- 第四章 硫酸浸出黑钨矿的强化

- 4.1 强化浸出过程的基本原理

- 4.2 硫酸强化浸出钨矿的工艺研究

- 4.2.1 硫酸浓度对钨浸出率的影响

- 4.2.2 浸出温度对钨浸出率的影响

- 4.2.3 液固比对钨浸出率的影响

- 4.2.4 浸出时间对钨浸出率的影响

- 4.2.5 球料比对钨浸出率的影响

- 4.2.6 磨球材质对浸出率的影响

- 4.2.7 磨球直径对浸出率的影响

- 4.2.8 循环浸出实验

- 4.3 讨论

- 4.3.1 硫酸和盐酸活化强化浸出的比较

- 4.3.2 磨球材质和大小的选择

- 4.4 小结

- 第五章 离子交换法除去溶液中的铁

- 5.1 离子交换法从溶液中除铁试验

- 5.1.1 树脂预处理

- 5.1.2 静态吸附实验

- 5.2 影响吸附性能的因素

- 5.2.1 溶液酸度的影响

- 5.2.2 操作温度的影响

- 5.2.3 接触时间的影响

- 5.2.4 搅拌速度的影响

- 5.3 负载铁锰树脂的解吸

- 5.3.1 解吸剂的选择

- 5.3.2 解吸温度的影响

- 5.3.3 EDTA-2Na用量的影响

- 5.3.4 解吸时间的影响

- 5.4 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].锰渣硫酸浸出正交实验探究[J]. 矿冶工程 2020(02)

- [2].硫化铟常压硫酸浸出动力学研究[J]. 金属矿山 2011(06)

- [3].硫酸浸出处理铜锌废渣生产氧化锌[J]. 四川有色金属 2010(01)

- [4].常温常压下辉钼矿硝-硫酸浸出动力学[J]. 中国有色金属学报 2016(11)

- [5].工业铁渣硫酸浸出-除铜实验研究[J]. 山西冶金 2017(04)

- [6].硫酸浸出瓦斯灰中铟的试验研究[J]. 中国有色冶金 2009(01)

- [7].优溶渣中铀的硫酸浸出试验研究[J]. 铀矿冶 2018(04)

- [8].硫酸浸出矿液中砷的氢化物发生-原子荧光光谱法快速测定初探[J]. 分析测试技术与仪器 2012(03)

- [9].从废旧锂电池处理废渣中硫酸浸出锂的动力学研究[J]. 矿冶工程 2018(05)

- [10].焙烧氟碳铈矿硫酸浸出稀土的动力学(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(03)

- [11].硫酸浸出硼泥制备片状氢氧化镁实验研究[J]. 无机盐工业 2013(11)

- [12].硫酸浸出法提取氧化铝的热力学讨论[J]. 轻金属 2009(05)

- [13].废镀锌板炼钢粉尘加压硫酸浸出试验研究[J]. 矿冶工程 2016(02)

- [14].从废旧高温合金的硫酸浸出渣中浸出分离钨钼铼[J]. 过程工程学报 2013(06)

- [15].含锗烟尘的硫酸浸出工艺研究[J]. 云南化工 2012(06)

- [16].用硫酸铵焙烧—硫酸浸出工艺从低品位锰矿石中回收锰试验研究[J]. 湿法冶金 2019(02)

- [17].某氧化铜矿选矿技术试验研究[J]. 矿业研究与开发 2018(04)

- [18].海绵铜常压-加压两段硫酸浸出工艺研究[J]. 中国资源综合利用 2014(05)

- [19].铜冶炼渣硫酸浸出回收铜试验研究[J]. 矿产综合利用 2017(06)

- [20].铜冶炼炉渣浮选尾矿的硫酸浸出及动力学研究[J]. 金属矿山 2017(12)

- [21].锌粉置换镓锗渣硫酸浸出过程[J]. 中国有色金属学报 2016(04)

- [22].硫铁矿尾矿中铜的硫酸浸出[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [23].锌焙砂硫酸浸出渣中分离ZnFe_2O_4的研究[J]. 矿产保护与利用 2016(06)

- [24].高砷碱式碳酸铜硫酸浸出研究[J]. 有色金属科学与工程 2015(04)

- [25].锌焙砂的选择性还原焙烧硫酸浸出工艺研究[J]. 有色金属科学与工程 2014(01)

- [26].综合回收金冶炼渣中金、银、铁试验[J]. 现代矿业 2018(01)

- [27].铝钙渣硫酸浸出提铝研究[J]. 有色金属科学与工程 2011(04)

- [28].含氟助浸剂对钒矿的硫酸浸出和萃钒的影响研究[J]. 矿冶工程 2010(02)

- [29].采用高温焙烧—硫酸浸出工艺从废电池材料中提取钴[J]. 湿法冶金 2020(04)

- [30].硫酸浸出普钙中重金属含量测定的探究[J]. 化学工程与装备 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/97ae79f71731c6ec0cb129a9.html