# 磁场驱动法制备Ni/环氧树脂功能梯度材料研究

### 论文摘要

功能梯度材料是一种介于异质材料和复合材料之间的新型材料,可以满足在单一材料内部的不同部位实现不同功能的需要,具有广泛的应用前景。本论文基于组元磁导率差异,利用外磁场对磁性组元的磁驱动作用,设计、搭建了运动磁场驱动装置，分别采用垂直磁场驱动和平行磁场驱动两种方法制备了成分和性能连续变化的Ni/环氧树脂系功能梯度材料。通过金相显微镜、紫外可见分光光度计、高绝缘电阻测量仪和振动样品磁强计等手段,系统研究了Ni含量、磁场运动速度和磁场作用次数等因素对Ni/环氧树脂梯度材料成分分布、透光率、电阻率和归一化饱和磁化强度的影响。主要研究结果如下：采用垂直磁场驱动法制备的样品,Ni沿磁场运动方向梯度分布,透光率、电阻率和饱和磁化强度也沿该方向梯度变化。随着Ni含量由5wt.%增加至15wt.%,样品中Ni成分梯度逐渐增大,之后由于粒子间相互作用的迅速增大阻碍了粒子的迁移,Ni含量为20wt.%的样品成分梯度又降低。随着磁场运动速度由0.25 mm/s增加至3 mm/s,成分梯度逐渐减小。经磁场作用1次至5次,形成的成分梯度逐渐增大。磁场作用次数超过5次后,体系结构基本稳定。此外,Ni沿外磁场方向形成链状团簇,导致电阻率和归一化饱和磁化强度在与链状团簇垂直和平行的方向上产生各向异性。建立了磁性粒子在垂直驱动磁场中的物理模型,合理解释了实验结果。采用平行磁场驱动法制备的样品,Ni沿磁场方向呈梯度分布并形成链状团簇。随着Ni含量由5wt.%增加至20wt.%,样品中Ni成分梯度先增大后减小,Ni含量为15wt.%的样品成分梯度达到最大值。随着磁场运动速度由1 mm/s增加至20mm/s,样品成分梯度逐渐减小。经磁场作用2次至10次,形成的成分梯度逐渐增大。磁场作用次数超过10次后,体系结构基本稳定。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 功能梯度材料概述

- 1.2 功能梯度材料的研究方法

- 1.2.1 功能梯度材料的设计

- 1.2.2 功能梯度材料的合成或制备

- 1.2.3 功能梯度材料的特性评价

- 1.3 功能梯度材料研究现状

- 1.4 功能梯度材料的应用及发展前景

- 1.5 选题意义与研究内容

- 第二章 实验方法

- 2.1 材料制备工艺流程

- 2.2 磁场驱动方式

- 2.3 组织观察和成分分析

- 2.4 透光率测量

- 2.5 电阻测量

- 2.6 磁性测量

- 第三章 垂直磁场驱动法制备Ni/环氧树脂功能梯度材料

- 3.1 引言

- 3.2 Ni含量对Ni/环氧树脂梯度材料组织和性能的影响

- 3.3 磁场运动速度对Ni/环氧树脂梯度材料组织和性能的影响

- 3.4 磁场作用次数对Ni/环氧树脂梯度材料组织和性能的影响

- 3.5 垂直磁场驱动制备Ni/环氧树脂梯度材料的各向异性研究

- 3.6 复合浆料中粒子受力分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 平行磁场驱动法制备Ni/环氧树脂功能梯度材料

- 4.1 引言

- 4.2 Ni含量对Ni/环氧树脂梯度材料组织和性能的影响

- 4.3 磁场运动速度对Ni/环氧树脂梯度材料组织和性能的影响

- 4.4 磁场作用次数对Ni/环氧树脂梯度材料组织和性能的影响

- 4.5 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 攻读硕士期间发表的学术论文与取得的其他研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/97beeeb4653542c3840da436.html