# APD微弱光电信号探测技术研究

### 论文摘要

光学技术与微电子技术的结合,给现代信息产业带来了新的突破性发展,特别是光电探测在军事方面的应用前景。本文针对波长为0.905μm的激光脉冲,设计了一个微弱光电信号的探测系统。主要由APD、跨阻放大电路、电压增益可控电路、峰值保持电路组成。论文以0.905μm波长10ns脉宽的激光信号作为探测光脉冲,从波长、功率、噪声、概率等方面入手,检测系统的指标。该方案采用滨松公司的S9251系列APD进行光电转换,首先以NE5210进行跨阻放大,紧接着以AD8330进行电压增益可控放大,并用MAX436进行峰值保持,最后根据电路特点给出了噪声、带宽的模型。本文对探测电路的设计思想对以后同类型电路设计具有重要意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 半导体光电探测器的发展

- 1.2.1 光电导探测器

- 1.2.2 光伏探测器

- 1.2.3 多孔硅基光电探测器

- 1.3 半导体探测器的展望

- 1.4 本文研究的内容

- 第二章 几种半导体光电探测器的比较

- 2.1 光电探测器

- 2.1.1 结构与原理

- 2.1.2 特性

- 2.1.3 特点与应用

- 2.2 PIN光电探测器

- 2.2.1 结构与原理

- 2.2.2 特点

- 2.3 APD光电探测器

- 2.3.1 结构与原理

- 2.3.2 发展现状

- 2.4 PMT光电探测器

- 2.4.1 概述

- 2.4.2 光电倍增管的结构与原理

- 2.4.3 特点

- 2.5 本章小结

- 第三章 探测系统的分析

- 3.1 探测原理

- 3.2 APD探测器的输出噪声与信噪比

- 3.2.1 APD探测器输出的信号光电流

- 3.2.2 APD探测器输出的噪声电流

- 3.2.3 APD探测器输出的电流信噪比

- 3.3 信号的统计检测

- 3.3.1 信号的统计特性

- 3.3.2 虚警概率

- 3.3.3 探测概率

- 3.4 本章小结

- 第四章 探测系统的设计

- 4.1 激光发射机

- 4.1.1 激光脉冲发射机的总体分析

- 4.1.2 激光脉冲发射机的主要组成

- 4.1.3 半导体激光器的性能分析

- 4.2 接收机的分析

- 4.2.1 接收机瞬时视场角

- 4.2.2 探测器的信噪比和作用距离

- 4.3 探测系统接收机的主要组成

- 4.4 APD探测器的选择

- 4.5 接收光学系统

- 4.6 跨阻放大电路

- 4.6.1 跨阻放大电路组成

- 4.6.2 跨阻放大电路分析

- 4.7 电压增益可控电路

- 4.7.1 电压增益可控电路组成

- 4.7.2 电压增益控制电路分析

- 4.8 峰值保持电路

- 4.8.1 峰值保持原理

- 4.8.2 峰值保持电路的组成

- 4.8.3 电路分析

- 4.9 MCU控制单元

- 4.10 结论与展望

- 4.10.1 结论

- 4.10.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于微信移动学习平台的“光电信号探测与处理”实验教学改革和实践[J]. 无线互联科技 2020(13)

- [2].光电信号环境定量分析研究[J]. 红外 2014(11)

- [3].微弱光电信号检测电路优化设计[J]. 农家参谋 2019(01)

- [4].微弱光电信号检测电路优化设计[J]. 电子技术与软件工程 2018(08)

- [5].基于FPGA的光电信号转换系统的设计[J]. 电子技术应用 2014(10)

- [6].微弱光电信号测量电路的设计[J]. 新型工业化 2011(09)

- [7].光电信号转换的激光接收器设计[J]. 激光杂志 2018(07)

- [8].“微弱光电信号处理技术”课程教学改革[J]. 电气电子教学学报 2014(05)

- [9].光学遥感器光电信号处理系统的空间辐射效应研究[J]. 航天返回与遥感 2009(04)

- [10].微弱光电信号的检测与采集[J]. 西安工业大学学报 2011(04)

- [11].高精度光电信号采集处理系统的设计[J]. 电子制作 2014(20)

- [12].电子经纬仪光电信号处理技术研究[J]. 光电技术应用 2008(04)

- [13].差动对焦系统光电信号探测电路的设计[J]. 科学技术与工程 2016(07)

- [14].一种激光粒度仪的微弱光电信号测量系统设计[J]. 电脑知识与技术 2017(36)

- [15].基于单片机的微弱光电信号检测系统[J]. 仪表技术与传感器 2018(03)

- [16].基于无线传感器网络的光电信号采集系统设计[J]. 传感器与微系统 2015(11)

- [17].莫尔条纹光电信号的非线性跟踪微分测速方法[J]. 红外与激光工程 2014(06)

- [18].一种微弱光电信号调制解调电路设计研究[J]. 电子测量技术 2016(04)

- [19].基于LabVIEW的微弱光电信号采集与处理系统的设计[J]. 电测与仪表 2010(06)

- [20].基于AD7714的微弱光电信号的检测系统设计[J]. 黑龙江科技信息 2008(08)

- [21].基于LabVIEW的光电信号采集和控制[J]. 仪器仪表用户 2009(05)

- [22].基于STM32的微弱光电信号检测系统的设计与实现[J]. 传感器与微系统 2020(06)

- [23].百分表检查仪光电信号部分调试及常见故障分析[J]. 工具技术 2009(09)

- [24].基于LabVIEW的微弱光电信号采集系统设计与实现[J]. 中国医疗设备 2009(02)

- [25].莫尔条纹光电信号细分误差的实时补偿[J]. 红外与激光工程 2013(11)

- [26].光栅条纹光电信号正弦性偏差的自动补偿[J]. 光学学报 2013(07)

- [27].应用于增量式光电编码器的相关自适应滤波方法[J]. 光子学报 2011(10)

- [28].用于声子晶体检测的外差测量信号处理研究[J]. 压电与声光 2011(05)

- [29].基于DSP的光电信号精密检测系统设计[J]. 激光杂志 2019(09)

- [30].数字锁相放大器在微弱光电信号检测中的应用研究[J]. 数字通信世界 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/97c885c3c1a96accd79de9fb.html