# 基于灰成分的生物质结渣特性研究

### 论文摘要

当今世界能源与环境问题日益突出,生物质能源作为一种清洁可再生能源受到越来越多的关注,生物质发电呈现出很好的发展势头。然而,在实际的生物质燃烧、气化利用过程中,很容易发生结渣现象,这已成为生物质锅炉运行的重大问题之一。因此,对生物质灰熔融特性的机理展开深入研究,掌握生物质在燃烧过程中的结渣特性,减小结渣发生的可能性,为生物质锅炉安全高效运行提供可行的解决方案,对我国生物质能规模化利用水平的提高有重要意义。本文主要针对生物质灰成分对灰熔点的影响展开相关工作。通过添加剂、水洗等实验方法,辅以灰熔点测量、SEM/EDS等分析手段对生物质结渣特性进行了研究。具体研究内容如下：首先,对麦秆、酒糟、糠醛渣、甘蔗渣、玉米芯、梧桐木和瓜子壳等7种生物质的基本性质进行了研究,利用SEM/EDS方法和YX-HRD灰熔融性测定仪对各种生物质进行了灰特性的研究。结果表明：生物质燃料挥发分含量大大超过煤,氢的含量也较多,含氧量较高,而含碳量低,这使生物质燃料容易点燃,但也使得生物质燃料热值较低。同时不同的生物质灰分含量差别很大；不同生物质灰在局部形态上存在着明显差别,总体上表现为形貌各异的不规则粒子；对大部分生物质灰而言,硅、钾和钙是主要的无机元素,高含量的碱性元素是导致生物质灰熔点偏低的原因。其次,改变生物质灰成分,即通过添加剂和水洗的试验方法增加或降低生物质灰中某成分含量,并研究其熔融特性。通过添加剂试验发现氧化钠始终起到降低灰熔点的作用；氧化钾、氧化钙、氧化硅、氧化镁、氧化铝对生物质灰熔点的影响都呈现两面性。生物质流化床锅炉不宜采用石英砂作为床料,可根据燃料的不同选择石灰石、白云石、高铝矾土等作为床料,其中石灰石、白云石仅对秸秆流化床锅炉的结渣抑制效果较好。生物质中K、Ca、Cl、S、P等主要以易溶相存在,Na只有很少量以离子态存在,水洗效果并不是太好。在生物质灰主要元素成分中,水洗效率由高到低的排列顺序为：Cl>K>S>Fe>P>Ca>Na>Mg。K元素、Cl元素是造成生物质灰熔点偏低的主要因素。随水洗温度的升高,生物质灰熔点一般会呈现先升高后降低的趋势,最佳水洗温度在60℃～70℃左右。生物质的灰熔点随着液固比的增大而不断升高,但是当液固比过高时,其对灰熔点的影响已不大,麦秆的最佳液固比为25（ml／g）。最后,建立生物质灰成分与灰熔点的逐步回归模型,模型通过负相关系数检验、t检验和F检验。通过对ST预测值与实际值的比较,发现回归模型的相对误差较小,适用于生物质灰熔点的预测。研究发现煤灰结渣判别指数不适用于生物质。推导出新的生物质结渣判别指数：A=（MgO+Al2O3+Fe2O3）／CaO,经验证该指数是可行的。生物质灰熔点ST基本随着A值的增大呈升高趋势,且A值小于2.0时,生物质严重结渣。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号表

- 1 前言

- 1.1 生物质能源的特点

- 1.2 生物质能源利用技术

- 1.3 生物质灰的特点

- 1.4 灰熔融性研究现状

- 1.4.1 灰熔融性机理研究现状

- 1.4.2 灰熔融特性的预判

- 1.5 本课题研究目的及研究内容

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 研究内容

- 2 试验依据及试验方案

- 2.1 试验依据

- 2.2 试验方案

- 2.2.1 样品的制备

- 2.2.2 生物质成分的测量

- 2.2.3 生物质灰熔点的测量

- 2.2.4 生物质灰熔融性的添加剂试验

- 2.2.5 生物质的水洗试验方法

- 2.2.6 电镜扫描和能谱分析（SEM-EDS）

- 2.3 本章小结

- 3 生物质灰熔融特性

- 3.1 生物质成分

- 3.2 生物质灰特性分析

- 3.2.1 生物质成灰过程中的相关元素

- 3.2.2 生物质灰SEM-EDS分析

- 3.2.3 生物质灰熔融特性的分析

- 3.3 本章小结

- 4 添加剂对生物质灰特性的影响

- 4.1 碱金属对生物质灰熔点的影响

- 4.1.1 氧化钠对生物质灰熔点的影响

- 4.1.2 氧化钾对生物质灰熔点的影响

- 4.2 氧化钙对生物质灰熔点的影响

- 4.3 氧化镁对生物质灰熔点的影响

- 4.4 氧化铝对生物质灰熔点的影响

- 4.5 氧化硅对生物质灰熔点的影响

- 4.6 本章小结

- 5 水洗对生物质灰特性的影响

- 5.1 水洗温度对灰熔点的影响

- 5.2 液固比对灰熔点的影响

- 5.3 水洗生物质灰的SEM-EDS分析

- 5.3.1 水洗生物质灰的SEM分析

- 5.3.2 水洗生物质灰的EDS分析

- 5.4 添加剂与水洗在实际工程中的选用

- 5.5 本章小结

- 6 基于灰成分的生物质结渣特性预判

- 6.1 生物质灰熔点与灰成分的逐步回归模型

- 6.1.1 逐步回归模型的原理

- 6.1.2 逐步回归模型的建立与检验

- 6.2 生物质结渣判别指数

- 6.2.1 煤灰结渣的常规判别指标

- 6.2.2 基于煤灰结渣判别指标的生物质灰特性

- 6.2.3 生物质灰结渣判别指数的建立

- 6.3 本章小结

- 7 全文总结

- 附录

- 附录一 生物质添加剂灰熔点数据

- 附录二 水洗生物质灰熔点数据

- 参考文献

- 致谢

- 硕士在读期间发表论文情况

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].煤灰成分对其熔融性影响探究[J]. 煤炭与化工 2020(04)

- [2].煤灰成分仪器分析方法的对比及应用[J]. 工业炉 2020(03)

- [3].气化用煤中煤灰成分对熔融性的影响[J]. 内蒙古石油化工 2020(05)

- [4].关于试剂对煤灰成分中二氧化硅测试结果影响的探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(05)

- [5].浅议煤灰成分和煤灰熔融性的关系[J]. 山西化工 2016(04)

- [6].中国炼焦煤煤灰成分特性及其变化规律[J]. 煤质技术 2013(03)

- [7].测定煤灰成分的准确度探讨[J]. 能源技术与管理 2009(04)

- [8].测定煤灰成分应注意的问题[J]. 内蒙古煤炭经济 2008(01)

- [9].煤的灰成分与煤灰熔融性的关系探索研究[J]. 黑龙江科技信息 2013(26)

- [10].电感耦合等离子体光谱法测定煤灰成分中八种元素研究[J]. 福建分析测试 2019(04)

- [11].煤灰成分对灰熔融性影响研究[J]. 科技与企业 2013(15)

- [12].利用X能量色散荧光光谱法快速测量煤灰成分[J]. 浙江电力 2013(10)

- [13].煤的灰成分测定的相关问题的探索研究[J]. 黑龙江科技信息 2011(12)

- [14].等离子发射光谱法测定煤灰成分的探讨[J]. 煤质技术 2009(04)

- [15].煤灰成分与灰熔融性关系研究进展[J]. 煤化工 2009(04)

- [16].煤中灰成分催化指数的相关性[J]. 洁净煤技术 2011(01)

- [17].电感耦合等离子体发射光谱法同时测定煤灰成分中的多组分[J]. 岩矿测试 2010(04)

- [18].煤灰成分中测定Fe含量的指示剂滴加方法的改进[J]. 四川化工 2016(03)

- [19].煤灰成分对灰熔融特性影响的多角度分析[J]. 中氮肥 2014(06)

- [20].煤灰成分对其黏度影响的试验研究[J]. 科技情报开发与经济 2010(12)

- [21].煤灰成分对西湾煤灰熔融特征的影响[J]. 陕西煤炭 2016(05)

- [22].浅谈利用灰成分计算灰熔点[J]. 中国高新技术企业 2009(12)

- [23].超声振动提取-ICP-AES法同时测定煤灰成分研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(09)

- [24].煤灰成分对建立灰熔点预测模型的研究[J]. 煤炭技术 2018(04)

- [25].“墨绿色”煤灰的成分深入分析及成因判定[J]. 山东煤炭科技 2014(04)

- [26].煤的灰成分对焦炭热态强度的影响[J]. 煤炭加工与综合利用 2015(08)

- [27].煤灰成分三氧化硫的测定方法中氯化钡加入量的探讨[J]. 煤质技术 2013(04)

- [28].波长色散X射线荧光光谱法测定煤灰成分的基体效应研究[J]. 煤质技术 2014(01)

- [29].原子吸收法测定煤灰成分中钙含量的不确定度评估[J]. 中国科技信息 2011(13)

- [30].煤灰成分预测灰熔点的模型[J]. 中氮肥 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/97dd46ede33f469ad60adc27.html