# 无蓄能器型液压冲击机构流量匹配关系研究

### 论文摘要

液压冲击机械是一种靠液压驱动使活塞获得动能，通过撞击将岩石破碎的工程机械。随着国家基础设施建设规模的扩大，液压破碎锤、凿岩机等冲击机械的应用越来越广泛。而液压冲击机构是这些高速大功率冲击机械的共同且核心的部分。面对世界范围的石油紧缺，工程机械必将朝着节能环保的方向发展。目前，液压冲击机械多数装配在挖掘机上，由本来给铲斗油缸供油的泵给冲击机构供油。这种方式并未考虑到冲击机构活塞速度变化十分剧烈的工作特点，因此不是最节能高效的匹配方式。对于带蓄能器的液压冲击机构，蓄能器在冲击机构工作过程中起到适时吸收或释放油液的作用。相关文献表明，即使不配置蓄能器，冲击机构的冲击能与带蓄能器时相比只有微小降低。再加上蓄能器价格昂贵、寿命低等因素，取消蓄能器成为冲击机械的发展趋势。因此，本文以无蓄能器型液压冲击机构为研究对象，以输出的冲击能最大为主要目标，探讨液压泵与冲击机构的最佳匹配方式。本文将无蓄能器型液压冲击机构的工作过程分为5个阶段，在深入分析工作原理的基础上，建立了冲击机构活塞、氮气室、换向阀芯等元件的动力学方程及液压油路的油液平衡方程。在Matlab中对简化的模型进行了求解，得出了活塞速度变化趋势及所需流量变化趋势。在冲击机构非线性数学模型的基础上，应用AMESim软件结合功率键合图思想建立了冲击机构的活塞-缸体、氮气室、换向阀、变量泵的仿真模型，按照实际物理结构组合成完整模型。将实测图纸得到的参数代入仿真模型进行仿真，得到了不同流量大小和恒流、恒压、恒功率三种供油方式下的冲击性能曲线。通过仿真曲线的对比分析，得出了“恒压泵为冲击机构的最佳供油方式，供油量越大冲击能越大”的结论。为获得反映冲击机构性能的冲击能、冲击频率等数据，本文设计了基于虚拟仪器的测试系统。测试系统软件由LabVIEW语言编写，硬件由传感器、NI公司的数据采集卡等组成。应用设计的测试系统对冲击机构进行了不同流量大小下的性能测试，获取了液压系统压力、流量、活塞速度、冲击能、冲击频率等数据的变化曲线，证明了仿真得出的结论。本文的研究成果对现有冲击机构的选型、节能高效冲击机构的开发有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 液压冲击机械的发展

- 1.2 液压冲击机构的研究现状

- 1.2.1 冲击机构建模与仿真研究

- 1.2.2 冲击机构控制系统研究

- 1.2.3 冲击性能测试方法研究

- 1.2.4 钎杆碰撞动力学研究

- 1.2.5 蓄能器和管道的研究

- 1.2.6 润滑与密封的研究

- 1.3 液压冲击机构的研究方法

- 1.3.1 建模与仿真的方法

- 1.3.2 实验研究的方法

- 1.4 本文研究内容和研究意义

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究目的和意义

- 第二章 冲击机构的工作原理及数学模型

- 2.1 液压冲击机构的工作特点

- 2.2 液压冲击机构的类型

- 2.3 供油系统的类型

- 2.3.1 定量泵

- 2.3.2 恒压变量泵

- 2.3.3 恒功率变量泵

- 2.4 冲击机构的组成

- 2.5 冲击机构工作原理

- 2.5.1 工作过程

- 2.5.2 油液流动规律

- 2.6 冲击机构的数学模型

- 2.6.1 建立模型的假设条件

- 2.6.2 阶段a的数学模型

- 2.6.3 阶段b的数学模型

- 2.6.4 阶段c的数学模型

- 2.6.5 阶段d的数学模型

- 2.6.6 阶段e的数学模型

- 2.7 活塞运动规律分析

- 2.8 系统流量与其他量的关系

- 2.8.1 活塞运动各阶段所需流量变化趋势

- 2.8.2 流量与供油压力、速度、冲击能、冲击频率的关系

- 2.9 本章小结

- 第三章 建立冲击机构仿真模型

- 3.1 液压系统仿真技术

- 3.2 AMESim软件简介

- 3.2.1 AMESim的特点

- 3.2.2 AMESim建模步骤

- 3.3 功率键合图理论

- 3.3.1 键合图基本概念

- 3.3.2 键合图在液压-机械系统中的应用

- 3.4 冲击机构仿真模型

- 3.4.1 活塞-缸体与氮气室模型

- 3.4.2 换向阀模型

- 3.4.3 液压泵模型

- 3.4.4 变量泵双弹簧刚度的计算

- 3.4.5 完整模型

- 3.5 仿真过程

- 3.5.1 元件参数与仿真参数

- 3.5.2 仿真结果及分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 冲击性能测试系统设计

- 4.1 液压系统测试技术

- 4.2 数据采集理论

- 4.2.1 采样定理

- 4.2.2 信号调理

- 4.3 虚拟仪器技术简介

- 4.3.1 虚拟仪器技术的特点

- 4.3.2 虚拟仪器技术开发平台

- 4.3.3 LabVIEW测试程序开发步骤

- 4.4 冲击机构性能测试系统原理

- 4.4.1 总体方案

- 4.4.2 冲击能和冲击频率计算依据

- 4.5 测试系统软件设计

- 4.5.1 软件流程图

- 4.5.2 测试系统功能模块设计

- 4.5.3 程序的打包和发布

- 4.6 测试系统硬件设计

- 4.7 测试系统的安装

- 4.8 本章小结

- 第五章 冲击性能测试实验

- 5.1 实验目的

- 5.2 实验设备

- 5.3 实验中的抗干扰措施

- 5.3.1 硬件抗干扰

- 5.3.2 软件滤波设置

- 5.4 实验步骤及数据

- 5.4.1 实验步骤

- 5.4.2 实验结果及分析

- 5.4.3 实验中出现的问题及探讨

- 5.5 实验结论

- 5.6 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 研究总结

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于液压冲击机械计算机辅助测控系统研究[J]. 技术与市场 2015(02)

- [2].无阀控液压冲击系统改进设计方案及仿真分析[J]. 系统仿真学报 2017(07)

- [3].进油口尺寸对液压冲击机构运动性能影响[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2015(04)

- [4].浅谈液压冲击及其防治措施[J]. 湖北农机化 2013(06)

- [5].液压冲击机械测试探究[J]. 中国科技信息 2014(15)

- [6].液压冲击产生的因素与防控措施浅析[J]. 液压与气动 2011(04)

- [7].液压冲击破碎防堵装置的研制与应用[J]. 煤 2010(10)

- [8].液压冲击问题分析及控制[J]. 莱钢科技 2013(06)

- [9].如何降低液压冲击波对系统的影响[J]. 铜业工程 2016(01)

- [10].船用柴油机液压冲击故障一例原因分析与排除[J]. 中国修船 2014(01)

- [11].体外培养大鼠星形胶质细胞液压冲击损伤的研究[J]. 中国应用生理学杂志 2010(01)

- [12].大流量液控单向阀防冲击技术研究[J]. 煤矿开采 2009(02)

- [13].新型液压冲击机械的工作原理与控制方案设计分析[J]. 科技信息 2011(03)

- [14].谈棉花液压打包机液压系统中液压冲击的控制[J]. 中国棉花加工 2017(05)

- [15].交变液压冲击机械动态特性与活塞回弹分析（英文）[J]. 机床与液压 2017(24)

- [16].飞机地面液压油泵源管路液压冲击分析研究[J]. 中国设备工程 2019(16)

- [17].顶拉式沉桩机液压冲击实验系统设计研究[J]. 机械工程师 2016(08)

- [18].液压冲击的物理本质、产生原因及其改善措施[J]. 科技创新导报 2009(10)

- [19].凝血酶敏感蛋白-1在液压冲击损伤体外培养大鼠海马神经细胞中的表达及意义[J]. 新乡医学院学报 2013(02)

- [20].新型液压冲击机械控制系统方案研究[J]. 中国建材科技 2013(01)

- [21].液压冲击试验台控制与数据采集方法[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [22].6500kN静-动复合加载液压冲击试验机研究[J]. 煤炭学报 2020(05)

- [23].水轮机调节系统液压冲击研究[J]. 西藏科技 2018(02)

- [24].防止液压冲击的方法[J]. 工程机械与维修 2009(06)

- [25].液压冲击机械转动系统计算机辅助设计[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [26].海洋液压冲击打桩锤机-液系统联合仿真分析[J]. 中国工程机械学报 2019(04)

- [27].蓄压器膜盒低温液压冲击试验研究[J]. 液压与气动 2017(11)

- [28].防止液压冲击的方法[J]. 工程机械与维修 2009(12)

- [29].大鼠液压冲击颅脑损伤后核因子κB在脑组织的表达变化的研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志 2008(06)

- [30].液压冲击和空穴现象对汽车起重机液压系统危害的分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/97e89029fc2f6cd6a62b63b3.html