# 大型渐开线圆柱齿轮在线检测系统研究

### 论文摘要

大型齿轮广泛应用于国民经济和国防工业中,由于对其精度的要求越来越高,齿轮误差检测变得必不可少,尤其是工艺检测,能够根据检测结果及时调整加工参数来完善工艺过程。然而目前大齿轮的测量多数是离线测量的方式,效率低且精度不高,所以开发一种针对大型齿轮的在线测量与评价系统很有必要。本文对国内外齿轮误差测量技术和测量仪器作了分析和比较,在此基础上,根据课题需要,提出了一种基于坐标法的在线检测与评价方案,测量机构设计为旁置式。系统采用“PC+运动控制卡”的控制模式,充分利用了运动控制卡的运动控制功能和工控机的人机交互功能。根据国家标准中对各单项误差的定义和设定的允许值,建立了圆柱齿轮误差测量和评价的数学模型,通过对测量数据进行分析和处理,完成了各误差值的求解和评价。搭建了测量系统的硬件平台,并以VC++6.0为开发环境,设计了基于控制系统硬件的误差测量和评价软件。运用层次化和模块化的思想,实现了运动控制、数据采集、数据库创建和访问、以太通信、误差曲线绘制等功能。软件系统调试方便,便于维护和功能的扩展。进行了现场实验,对系统方案和软件功能进行了验证。实验结果显示该系统的测量结果与实际数据基本一致,表明本文提出的测量方案是可行的,验证了软件开发的正确性,为后续齿轮加工工艺参数的制定提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 大型齿轮检测技术的研究现状和发展趋势

- 1.2.1 齿轮检测技术的发展和量仪的演变

- 1.2.2 齿轮检测技术的潮流和发展趋势

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 测量系统总体方案和硬件部分设计

- 2.1 齿轮误差检测项目的选择

- 2.1.1 齿轮误差的分类

- 2.1.2 齿轮检测项目选定

- 2.2 测量仪器的选定

- 2.3 检测系统总体方案的确定

- 2.3.1 测量原理

- 2.3.2 测量过程

- 2.4 硬件系统设计

- 2.4.1 硬件总体设计

- 2.4.2 硬件选用原则

- 2.4.3 系统硬件配置方案

- 2.4.4 运动控制卡

- 2.4.5 伺服电机及其驱动

- 2.4.6 测头

- 2.4.7 位置检测元件

- 2.5 本章小结

- 第3章 误差在线检测与评定模型的建立

- 3.1 在线检测系统坐标系

- 3.1.1 坐标系的建立

- 3.1.2 坐标统一的计算

- 3.2 圆柱齿轮各单项误差测量与计算

- 3.2.1 渐开线圆柱齿轮误差来源

- 3.2.2 圆柱齿轮齿形误差的测量与计算

- 3.2.3 圆柱齿轮齿向误差的测量与计算

- 3.3 圆柱齿轮各单项误差的评价

- 3.3.1 误差评价的方法

- 3.3.2 评价数学模型的理论基础

- 3.3.3 齿形、齿向误差的评价

- 3.4 测量系统误差的分析与补偿

- 3.4.1 定位误差分析与补偿

- 3.4.2 测头半径的分析与补偿

- 3.5 本章小结

- 第4章 齿轮误差在线检测与评定的软件实现

- 4.1 测量系统开发环境

- 4.2 面向对象的齿轮误差测量专家系统设计

- 4.2.1 知识库的建立

- 4.2.2 数据库的设计

- 4.2.3 推理机的设计

- 4.2.4 人机接口及界面设计

- 4.2.5 知识获取机构和解释机构

- 4.3 软件系统功能和层次结构划分

- 4.4 运动控制卡与上位机通信的实现

- 4.4.1 通信协议的选择

- 4.4.2 网口通信的实现

- 4.5 运动控制模块

- 4.6 数据采集模块

- 4.7 数据库的创建和访问设计

- 4.7.1 数据库的创建

- 4.7.2 数据库的访问设计

- 4.8 误差曲线绘制模块

- 4.9 本章小结

- 第5章 实验研究

- 5.1 实验目的

- 5.2 硬件平台的搭建

- 5.3 实验步骤

- 5.3.1 伺服电机的试运行

- 5.3.2 测量过程

- 5.4 测量结果及分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 研究结论

- 6.2 存在的问题和展望

- 参考文献

- 附录A 附录实验测量报告

- 致谢

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].渐开线圆柱齿轮的M值测绘方法[J]. 时代农机 2018(03)

- [2].基于CATIA的渐开线圆柱齿轮的零件库的建立[J]. 汽车零部件 2011(05)

- [3].基于CATIA的渐开线圆柱齿轮参数化设计[J]. 起重运输机械 2008(07)

- [4].减速机渐开线圆柱齿轮的测绘[J]. 机电工程技术 2020(10)

- [5].渐开线圆柱齿轮副重合度的校核计算[J]. 装备制造技术 2010(10)

- [6].渐开线圆柱齿轮工程图的自动生成方法研究[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [7].渐开线圆柱齿轮测绘实例解析[J]. 金属加工(冷加工) 2008(16)

- [8].渐开线圆柱齿轮公法线跨齿数的准确计算[J]. 特种设备安全技术 2018(04)

- [9].渐开线圆柱齿轮压力角对啮合性能影响研究[J]. 机械传动 2016(12)

- [10].渐开线圆柱齿轮的加工工艺[J]. 现代制造技术与装备 2016(08)

- [11].渐开线圆柱齿轮精度标准在重型机械行业应用探讨[J]. 冶金管理 2019(01)

- [12].渐开线圆柱齿轮参数化设计与校核系统的研究[J]. 企业技术开发 2014(10)

- [13].渐开线圆柱齿轮精度新国标的研究[J]. 拖拉机与农用运输车 2008(01)

- [14].单个渐开线圆柱齿轮测绘方法[J]. 现代工业经济和信息化 2018(07)

- [15].渐开线圆柱齿轮面塑性变形的理论分析[J]. 现代制造技术与装备 2010(02)

- [16].渐开线圆柱齿轮的设计与制造前沿技术浅析[J]. 汽车齿轮 2013(01)

- [17].渐开线圆柱齿轮副滑动率、重合度计算浅析[J]. 机械 2017(03)

- [18].基于AutoCAD渐开线圆柱齿轮的三维建模[J]. 兰州石化职业技术学院学报 2014(02)

- [19].关于渐开线圆柱齿轮齿形误差的公差带的分析[J]. 科学咨询(科技·管理) 2011(07)

- [20].一种渐开线圆柱齿轮离散点模型的建立方法[J]. 机械传动 2014(12)

- [21].渐开线圆柱齿轮齿廓修形相关问题研究[J]. 制造技术与机床 2015(05)

- [22].渐开线圆柱齿轮精度标准在重型机械行业应用探讨[J]. 矿山机械 2008(08)

- [23].再议“渐开线圆柱齿轮测绘实例解析”[J]. 金属加工(冷加工) 2009(01)

- [24].应用Microsoft Excel软件计算渐开线圆柱齿轮尺寸的研究[J]. 价值工程 2014(12)

- [25].基于Pro/E Wildfire渐开线圆柱齿轮几何模型的建立[J]. 煤矿机械 2010(01)

- [26].基于等效拟合和扫掠线的渐开线圆柱齿轮齿形误差计算方法[J]. 机械设计与制造 2016(06)

- [27].基于SolidWorks的渐开线圆柱齿轮建模方法研究[J]. 机械工程师 2013(12)

- [28].基于范成原理的渐开线圆柱齿轮参数化设计[J]. 河南科技 2013(14)

- [29].基于PRO/E的渐开线圆柱齿轮的参数化设计[J]. 汽车实用技术 2017(08)

- [30].基于Creo 2.0的渐开线圆柱齿轮参数化设计研究[J]. 山东工业技术 2017(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/980ea4409e2e22a507ac8926.html