# 一维结构振动控制的无网格—精细积分法研究

### 论文摘要

无网格法具有只需节点信息无需划分单元的特性,近年来国内外学者对其进行了大量的研究,但在连续体的振动与控制中的研究还较少。本文将探索无网格伽辽金法在连续体的振动与控制中的应用情况。利用钟万勰教授提出的精细积分法求解动力学方程,具有无条件稳定,计算精度高的优点。本文通过数值方法研究一维结构的振动与控制。建立一维结构受控系统的动力学方程,利用无网格伽辽金法与精细积分法结合的方法求解此动力学方程,得到一维结构的动力响应,为数值方法解决结构振动与控制问题提供了一种较新的算法。本文主要工作:1推导了杆件、伯努力梁在静力学及振动与控制中的修正变分原理。2给出了weber权函数、指数权函数、形函数以及它们的一阶、二阶、三阶导数的公式。3推导了一维结构振动与控制的无网格-精细积分算法。4给出了弹簧摆、一维杆件、一维伯努力梁的振动与控制算例,并用解析解验证。由算例可以看到,用无网格-精细积分法解决一维结构的振动与控制问题是比较成功的。所以,我们以后可以在二维结构的振动与控制、断裂力学、大变形等其它领域做些工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 相关领域的发展现状

- 1.1.1 最优控制理论

- 1.1.2 微分方程求解方法的现状

- 1.1.3 微分方程数值解法的现状

- 1.1.4 无网格法的现状与本文应用的无网格法

- 1.1.5 精细积分法

- 1.1.6 无网格－精细积分法（Element Free-Precise Integration Method，简称EFPI）

- 1.2 论文的研究内容及主要成果

- 第二章 最优控制理论与精细积分方法

- 2.1 最优控制系统设计

- 2.1.1 最优控制的基本概念

- 2.1.2 二次型性能指标的最优控制

- 2.2 精细积分方法

- 2.2.1 动力学方程的哈密顿变换

- 2.2.2 齐次方程的精细积分算法

- 2.2.3 非齐次方程的精细积分算法

- 2.2.4 矩阵里卡提微分方程的精细积分法

- 2.2.5 数值算例

- 第三章 杆件结构振动与控制的无网格－精细积分法

- 3.1 杆件的静力学与纵振动微分方程

- 3.1.1 杆件的静力学微分方程

- 3.1.2 杆件的纵振动微分方程

- 3.2 杆件静力学与纵振动微分方程的修正变分等价积分形式

- 3.2.1 杆件静力学微分方程的修正变分等价积分形式

- 3.2.2 杆件纵振动微分方程的修正变分等价积分形式

- 3.3 移动最小二乘法、权函数与基函数

- 3.3.1 形函数的构造——移动最小二乘法

- 3.3.2 形函数及其导数

- 3.3.3 权函数

- 3.3.4 基函数

- 3.4 杆件静力学与纵振动问题的离散形式方程

- 3.4.1 杆件静力学问题离散形式方程

- 3.4.2 杆件纵振动问题离散形式方程

- 3.5 杆件纵向振动控制问题离散形式方程的精细积分

- 3.6 数值算例

- 3.6.1 用无网格法求解静力学问题的算例

- 3.6.2 用无网格－精细积分法求解两端固定杆件振动控制问题的算例

- 3.6.3 一端固定杆件振动控制问题算例

- 3.6.4 动边界问题

- 第四章 伯努力梁的无网格-精细积分法

- 4.1 伯努力梁的静力学与动力学微分形式

- 4.1.1 以挠度为广义位移表示的伯努力梁静力学微分形式

- 4.1.2 无阻尼伯努力梁动力学微分形式

- 4.2 伯努力梁的静力学与动力学修正变分等价积分形式

- 4.2.1 伯努力梁的静力学修正变分等价积分形式

- 4.2.2 伯努力梁动力学修正变分等价积分形式

- 4.3 伯努力梁的静力学与动力学在空间域上的离散形式方程

- 4.3.1 伯努力梁的静力学在空间域上的离散形式方程

- 4.3.2 伯努力梁的动力学在空间域上的离散形式方程

- 4.4 数值算例——伯努力梁

- 4.4.1 两端简支梁

- 4.4.2 两端固定梁在正弦载荷作用下的响应

- 4.4.3 悬臂梁在正弦载荷作用下的响应

- 第五章 结束语

- 攻读硕士学位期间发表、录用论文

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].一维结构氮化钛修饰石墨毡对V~(3+)/V~(2+)的电化学性能[J]. 浙江工业大学学报 2019(05)

- [2].一维结构二氧化锡的气敏性能研究[J]. 化工管理 2015(26)

- [3].基于多变量小波有限元的一维结构分析[J]. 工程力学 2012(08)

- [4].稀土离子掺杂的Sr_2CeO_4发光性能研究进展[J]. 化工管理 2018(35)

- [5].如何讲好聚合物的导电性(Ⅰ)——一维结构材料一般不是电导体[J]. 高分子通报 2018(04)

- [6].空间一维结构分布动载荷时域识别方法[J]. 应用数学和力学 2017(09)

- [7].碳纳米管的功能化修饰及应用研究进展[J]. 材料导报 2015(05)

- [8].单壁碳纳米管的纯化[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2013(02)

- [9].碳纳米管/聚合物基复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2009(S1)

- [10].针状氧化锌的控制合成[J]. 材料导报 2011(22)

- [11].碳纳米管技术在提高输送带硫化效率的应用[J]. 橡塑技术与装备 2015(16)

- [12].新型发光材料Sr_2CeO_4的研究进展[J]. 稀土 2008(02)

- [13].Cu_2O不同形貌的研究进展[J]. 微纳电子技术 2012(09)

- [14].MCM-48分子筛的合成及在催化领域的应用进展[J]. 分子催化 2012(05)

- [15].均匀沉淀法制备一维结构的氧化锌[J]. 化学研究 2008(02)

- [16].基于含金属芯压电纤维与Lamb波的一维结构损伤定位研究[J]. 振动与冲击 2011(04)

- [17].恐笑症在中国:对于被嘲笑的恐惧的评估[J]. 中国健康心理学杂志 2010(07)

- [18].碳纳米管在太阳能电池中的应用研究进展[J]. 材料导报 2009(21)

- [19].Sr_2CeO_4荧光材料的合成与发光机理研究进展[J]. 科技导报 2013(03)

- [20].一维结构二氧化锡的电压-电流特性研究[J]. 技术与市场 2015(09)

- [21].纳米碳纤维的微观结构调控与催化作用[J]. 化工学报 2014(01)

- [22].CTA~+/蛭石插层复合物在乙醇水溶液中一维结构的变化研究[J]. 矿物学报 2013(03)

- [23].一维结构硫化锰纳米粒子的可控制备[J]. 武汉理工大学学报 2011(06)

- [24].形貌可控卟啉材料的合成及光电性质[J]. 应用化学 2016(03)

- [25].两种磺胺嘧啶锌配合物的合成、晶体结构和荧光性质(英文)[J]. 无机化学学报 2014(03)

- [26].一维纳米材料在锂离子蓄电池中的应用进展[J]. 电源技术 2008(01)

- [27].算术表达式计算的实现(C语言)[J]. 电子世界 2014(04)

- [28].静电场驱动下液体薄膜的几何形状[J]. 应用数学和力学 2011(08)

- [29].碳纳米管催化电极处理难降解有机物研究进展[J]. 环境保护科学 2011(03)

- [30].基于夹心型结构单元构建的一维多金属氧酸盐的晶体工程[J]. 黑龙江大学工程学报 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98108b30b9b56775c0b525ca.html