# 侧沟式一体化OCO工艺脱氮除磷研究

### 论文摘要

一体化污水处理工艺由于其处理效率高、经济、便于管理等优点,是近年来研究的热点。早在上世纪80年代丹麦Puritek A/S公司开发了OCO污水处理装置,因其分区明确且较传统氧化沟占地面积小、运行费用低而在北欧地区广受欢迎。侧沟式一体化OCO工艺是在氧化沟和OCO反应器的基础上提出的一种新型一体化反应器。该工艺集生化反应池和沉淀池于一体,污泥自动回流,固液回流装置不在沟内,对主沟的水力条件影响较小,是一种经济高效的新型污水处理工艺。本试验采用侧沟式一体化OCO工艺对生活污水的处理效果进行了研究,试验主要内容及结果如下:侧沟式一体化OCO工艺水力学特性研究。试验表明一体化OCO反应器水力混合特性趋于全混流,全混流的比例为84.7%。DO对侧沟式一体化OCO工艺脱氮除磷影响研究。试验结果表明DO对COD的去除效果影响不大,平均去除率都在80%以上;当好氧区DO维持在2.0mg/L左右时,体系对TN和TP的处理效果最佳,平均去除率分别达82%和76%。HRT和C/N对侧沟式一体化OCO工艺脱氮除磷影响研究。试验结果表明HRT对COD的去除效果影响不大,平均去除率都在87%以上但TN和TP的平均去除率均随着水力停留时间的减小呈现先升高再减低的趋势;HRT为12h左右为反应器最适宜水力停留时间,此时COD、TN、TP均能达到较好的去除效果,平均去除率分别达95%、83%、79%。C/N对COD去除效果影响不大,不同条件下均有较好的COD去除率,基本都在80%以上;当进水C/N比为8左右时,体系整体处理效果较佳,TN和TP的去除率均值分别可达到82%和77%。侧沟式一体化OCO工艺中微生物群落结构分析。试验结果表明侧沟式一体化OCO工艺活性污泥中微生物群落多样性非常丰富,且不同反应区的微生物群落演替不明显,微生物群落结构相对稳定。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 富营养化及氮磷污染

- 1.1.1 我国水体富营养化现状

- 1.1.2 水中氮、磷污染物的来源

- 1.1.3 氮、磷对水体的危害

- 1.2 同步生物脱氮除磷工艺

- 1.2.1 按空间进行分割的连续流工艺

- 1.2.2 按时间进行分割的间歇式工艺

- 1.2.3 将时间和空间分割相结合的工艺

- 1.3 一体化OCO 工艺

- 1.4 活性污泥微生物群落结构分析方法研究进展

- 1.4.1 传统微生物群落分析方法

- 1.4.2 现代分子生物学分析方法

- 1.5 研究意义及主要研究内容

- 1.5.1 研究意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 第2章 试验方法及装置启动

- 2.1 试验装置

- 2.2 装置生物脱氮除磷机理

- 2.2.1 装置生物脱氮机理

- 2.2.2 装置生物除磷机理

- 2.3 试验水质及水质指标分析方法

- 2.4 装置启动

- 第3章 侧沟式一体化OCO 工艺水力学特性研究

- 3.1 引言

- 3.2 试验方法

- 3.3 结果及分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 DO 对侧沟式一体化OCO 工艺脱氮除磷影响研究

- 4.1 引言

- 4.2 试验方法

- 4.3 结果及分析

- 4.3.1 不同条件下，各区溶解氧质量浓度值

- 4.3.2 DO 对COD 去除效果的影响

- 4.3.3 DO 对NH4+-N 去除效果的影响

- 4.3.4 DO 对TN 去除效果的影响

- 4.3.5 DO 对TP 去除效果的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 HRT 和C/N 对侧沟式一体化OCO 工艺脱氮除磷影响研究

- 5.1 引言

- 5.2 试验方法

- 5.2.1 HRT 试验方法

- 5.2.2 C/N 试验方法

- 5.3 结果及分析

- 5.3.1 HRT 对侧沟式一体化OCO 工艺脱氮除磷的影响

- 5.3.2 C/N 对侧沟式一体化OCO 工艺脱氮除磷的影响

- 5.4 本章小结

- 第6章 侧沟式一体化OCO 工艺微生物群落结构分析

- 6.1 引言

- 6.2 试验材料

- 6.2.1 样品采集

- 6.2.2 常用试剂和缓冲液的配制

- 6.2.3 试验仪器

- 6.3 试验流程

- 6.4 试验方法

- 6.4.1 样品DNA 的制备

- 6.4.2 PCR 扩增

- 6.4.3 PCR 扩增产物分析

- 6.4.4 变性梯度凝胶电泳（DGGE）分析

- 6.4.5 代表条带的回收测序

- 6.4.6 结果分析

- 6.5 结果与讨论

- 6.5.1 活性污泥样品总DNA 提取结果

- 6.5.2 侧沟式一体化OCO 工艺各分区微生物群落多样性分析

- 6.5.3 侧沟式一体化OCO 工艺各分区优势微生物种属分析

- 6.5.4 讨论

- 结论与建议

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].膜侧沟播对旱地春谷生理生态特性及产量的影响[J]. 江苏农业科学 2016(06)

- [2].微垄膜侧沟播对夏播谷子根系及产量的影响[J]. 中国农学通报 2016(30)

- [3].马铃薯膜侧沟播栽培技术[J]. 农业科技与信息 2009(11)

- [4].阴道侧沟裂伤60例临床分析[J]. 包头医学院学报 2014(05)

- [5].高寒阴湿区春油菜膜侧沟播品种比较试验[J]. 农业科技通讯 2016(06)

- [6].甘肃中部旱作区马铃薯膜侧沟播栽培技术[J]. 中国农技推广 2009(05)

- [7].旱地冬小麦膜侧沟播栽培技术[J]. 甘肃农业科技 2013(08)

- [8].旱地优质专用冬小麦膜侧沟播栽培技术[J]. 农业科技与信息 2008(17)

- [9].半干旱区梯田冬小麦膜侧沟播栽培密度试验[J]. 内蒙古农业科技 2009(05)

- [10].半干旱山区膜侧沟播苜蓿获苗特征观察分析[J]. 草业与畜牧 2009(07)

- [11].谷子微垄膜侧沟播轻简化栽培技术（英文）[J]. Agricultural Science & Technology 2016(04)

- [12].保苗密度对膜侧沟播春油菜的影响[J]. 甘肃农业科技 2013(09)

- [13].不同栽培方式对藏药麻花艽生长和品质的影响[J]. 河南农业科学 2011(12)

- [14].玉米膜侧沟种垄盖栽培技术[J]. 科学种养 2012(09)

- [15].谷子微垄覆膜侧沟播栽培技术[J]. 现代农村科技 2019(03)

- [16].双低油菜机械化膜侧沟播技术在临夏州的应用[J]. 农业机械 2019(01)

- [17].不同密度膜侧沟播油菜的植株性状表现及产量效应[J]. 干旱地区农业研究 2012(02)

- [18].适应伊通县二道镇的留茬侧沟保护性耕作模式的发展与探索[J]. 吉林农业 2012(10)

- [19].半干旱山区膜侧沟播苜蓿杂草侵染动态研究[J]. 杂草科学 2010(02)

- [20].不同栽培方式对藏药藏木香产量、品质和水分利用效率的影响[J]. 广东农业科学 2011(12)

- [21].膜侧沟播对陇中半干旱山区苜蓿建植的影响[J]. 中国草食动物 2009(01)

- [22].甘南高原麻花艽生物学特性对不同覆膜方式的响应[J]. 广东农业科学 2012(05)

- [23].玉米膜侧沟种垄盖栽培技术[J]. 云南农业科技 2012(04)

- [24].慢性根尖周炎伴畸形舌侧沟1例[J]. 全科口腔医学电子杂志 2018(17)

- [25].发热电缆融冰技术在隧道侧沟冻害整治中的应用[J]. 山西建筑 2016(22)

- [26].庄浪县旱寒区冬小麦膜侧沟播栽培密度试验[J]. 甘肃农业科技 2008(06)

- [27].释放中红侧沟茧蜂对玉米、辣椒田棉铃虫的防治效果[J]. 应用昆虫学报 2018(01)

- [28].侧沟式一体化OCO反应器水力过程建模研究[J]. 广东石油化工学院学报 2012(03)

- [29].民乐县甘蓝型油菜地膜膜侧沟播栽培试验示范结果简报[J]. 甘肃农业 2009(02)

- [30].意向性牙再植术治疗上颌侧切牙畸形舌侧沟1例[J]. 临床口腔医学杂志 2019(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/981fcc49812bfea02adf1e8c.html