# 低功耗D类音频功放子系统设计

### 论文摘要

本文设计了一款低功耗D类音频子系统,该设计主要应用于便携式音频设备中,主要有以下几个特点:首先加入了兼容I2C总线的接口电路,使得芯片可以受CPU或者MCU的控制;其次,采用了新一代的PWM调制技术;最后,简化了电路结构,拥有比较小的芯片面积。相对于传统的AB类功放而言,D类音频功放具有比较高的效率,因此在逐渐普及的便携式音频设备中,采用D类功放可以很大程度地延长电池使用时间;另外由于其高效率,芯片发热量比较小,在封装时可以采用面积比较小的封装方案,这也有助于便携式系统的小型化。目前国内对D类功放的研究还比较薄弱,对其进行的研究有助于本土D类音频功放的普及。本文通过对D类音频功放的结构以及影响D类效率的因素进行分析之后,设计了一个电路结构。该电路结构采用全差分形式,积分器对差分信号进行积分,有效减低了功率管开关所导致的噪声以及RF干扰,同时也取消了用于稳定参考电压的BYPASS电容;另外设计了内置的三角波发生电路,取消了锁相环电路以及外置电容;使用新一代的无输出滤波调制技术节约了输出的低通滤波器,极大地减小了在PCB板上的应用面积。该项目利用Cadence Spectre进行电路仿真,Cadence Virtuoso进行版图设计。仿真结果显示各模块指标均能达到设计要求,该电路可以在2.5V～5.5V电源电压范围内正常工作,在5V电源电压下,带4Ω负载最高可以达到2.5W的输出功率,并且拥有比较高的效率,带8Ω负载,输出功率为1.75W时,效率可达75.1%,正常工作情况下,静态电流3mA,关断电流小于0.5μA,具有比较低的静态功耗;芯片采用上华CSMC 0.5μm三铝双多晶DPTM混合信号标准CMOS工艺制作,采用4×4mm2TSSOP-16封装,现已流片成功,测试表明,该芯片性能良好,各项指标均达到了预期值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 D 类音频功放概况

- 1.1.1 音频功放的分类

- 1.1.2 不同功率的D 类音频功放的应用

- 1.1.3 D 类音频功放的市场前景

- 1.2 设计要求、趋势以及挑战

- 1.2.1 降低EMI

- 1.2.2 改善音频质量

- 1.2.3 降低系统成本

- 1.2.4 电源反馈

- 1.3 论文工作的意义及主要内容

- 第2章 系统设计与分析

- 2.1 PWM 调制的介绍

- 2.1.1 传统PWM 调制

- 2.1.2 新一代的PWM 调制

- 2.2 D 类音频功放的系统设计

- 2.2.1 D 类音频功放的结构

- 2.2.2 基于PWM 调制的系统反馈建模分析

- 2.3 低功耗的考虑

- 2.4 小结

- 第3章 D 类音频子系统的设计

- 3.1 整体设计

- 3.1.1 芯片引脚及功能定义

- 3.1.2 整体设计指标

- 3.2 I2C 接口电路设计与分析

- 3.2.1 I2C 接口协议介绍

- 3.2.2 电路设计与分析

- 3.3 基准源电路设计与分析

- 3.3.1 设计目标

- 3.3.2 PTAT 电流源的设计与分析

- 3.3.3 带隙基准源的设计

- 3.4 输入以及积分器运放的设计与分析

- 3.4.1 设计目标

- 3.4.2 电路设计

- 3.4.3 仿真验证

- 3.4.4 对输入运放增益的控制

- 3.5 比较器设计

- 3.5.1 设计目标

- 3.5.2 电路设计

- 3.5.3 仿真验证

- 3.6 其他模块电路设计

- 3.6.1 功率管栅极驱动电路设计

- 3.6.2 三角波发生电路

- 3.7 整体仿真

- 3.8 小结

- 第4章 版图设计

- 4.1 工艺概述

- 4.2 版图设计

- 4.2.1 版图设计技术

- 4.2.2 静电放电（ESD）保护设计

- 4.2.3 本课题版图设计

- 4.2.4 版图验证

- 4.3 小结

- 第5章 芯片测试

- 5.1 封装

- 5.2 测试方案

- 5.3 测试结果与分析

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].K类音频功放的防破音控制系统[J]. 电子技术应用 2016(01)

- [2].D类音频功放的自动增益控制系统[J]. 半导体技术 2010(07)

- [3].如何为手机等便携设备选择合乎要求的D类音频功放[J]. 集成电路应用 2010(02)

- [4].D类音频功放芯片输出级电路的设计[J]. 中国集成电路 2008(04)

- [5].用于D类音频功放的三角波产生电路设计[J]. 中国高新区 2017(12)

- [6].D类音频功放中电流控制振荡器的设计[J]. 电声技术 2010(02)

- [7].一种消除音频功放关机爆破声的电路设计[J]. 集成电路应用 2018(12)

- [8].防破音D类音频功放的设计与应用[J]. 电子与封装 2012(07)

- [9].D类放大器可降低成本和EMI[J]. 电子设计技术 2008(12)

- [10].音频功放产品的安规测试和认证[J]. 上海计量测试 2012(02)

- [11].一种高效率数字音频功放芯片的设计与实现[J]. 微电子学 2011(04)

- [12].可实时监控的音频功放设计[J]. 电子设计工程 2020(20)

- [13].一种高效单相电源Ⅰ类线性音频功放的设计[J]. 固体电子学研究与进展 2010(03)

- [14].基于LABVIEW的音频功放特性测试系统[J]. 微计算机信息 2010(22)

- [15].大联大世平集团推出基于NXP产品的多个智能手机用智能音频功放解决方案[J]. 电信工程技术与标准化 2017(08)

- [16].新产品速递[J]. 集成电路应用 2012(06)

- [17].带增益显示的无线遥控音频功放设计[J]. 微型机与应用 2011(14)

- [18].浅述Class AB类音频功放芯片的测试方案[J]. 电子工业专用设备 2020(04)

- [19].大联大世平集团推出基于NXP产品的多个智能手机用智能音频功放解决方案[J]. 世界电子元器件 2017(07)

- [20].一种用于大功率音频功放的高稳定性LDO[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2013(03)

- [21].D类音频功放中扩频振荡器的设计[J]. 中国集成电路 2011(09)

- [22].数字音频功放处理芯片设计与实现[J]. 电声技术 2008(01)

- [23].ADI诠释触动心灵之音[J]. 世界电子元器件 2015(04)

- [24].D类音频功放的可集成Pop-Click噪声抑制系统[J]. 电子技术应用 2016(03)

- [25].一种高效2.1声道D类音频功放设计[J]. 固体电子学研究与进展 2008(03)

- [26].基于载波相移的D类音频功率放大器[J]. 微电子学 2013(06)

- [27].音频功放ClassD和ClassAB漏音问题及解决[J]. 北京电子科技学院学报 2008(02)

- [28].国际领先的0.18μm BCD工艺平台在华虹NEC进入量产[J]. 半导体信息 2011(01)

- [29].基于蓝牙和LM4610均衡的AB类音频功放[J]. 电子世界 2020(07)

- [30].应用于无滤波级D类音频功放的新型死区时间控制系统[J]. 电子技术应用 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9836d660e1d34fda014d5af4.html