# 稀土催化剂在离子液体及反向ATRP中的应用研究

### 论文摘要

首次在离子液体中进行了稀土配位催化剂Nd（VA）3/Al（i-Bu）3催化MMA均聚反应,系统地探讨了不同反应条件对MMA聚合的影响。研究发现该催化剂能有效地催化MMA在离子液体中聚合,并且聚合反应速度和PMMA分子量比甲苯和本体中聚合的高。此外,催化剂陈化对离子液体中的聚合不利。MMA在[emim]BF4中,[MMA]=3.0mol/L,[MMA]/[Nd]=300,60℃下聚合6h,单体转化率为64.9%,PMMA数均分子量为19.7×104,分子量分布为2.1。用瓜,GPC,DSC和1H-NMR对聚合物结构和性能进行了表征。 在离子液体中进行了Nd（VA）3/Al（i-Bu）3/CCl4催化苯乙烯均聚合,详细地研究了不同反应条件对聚合的影响。结果表明:在没有第三组分的情况下,Nd（VA）3/Al（i-Bu）3在甲苯中不能催化苯乙烯聚合,而在相同条件下,在[emim]BF4中催化苯乙烯聚合的转化率可达37%,当加入第三组分时,离子液体中聚合得到的PSt分子量高。此外,催化剂陈化对甲苯中的聚合比较有利,所得聚PSt分子量较小,催化剂陈化对离子液体中的聚合不利,但所得PSt分子量显著增大。在[emim]BF4中,[St]=3.8mol/L,[St]/[Nd]=300,Al/Nd=27,CCl4/Nd=7（molar ratio）,60℃下聚合24h,苯乙烯转化率为79.3%,PSt的数均分子量为5.13×104,分子量分布为3.52。用IR,1H-NMR和DSC对PSt结构和性能进行了表征。对Nd（VA）3/Al（i-Bu）3/CCl4催化苯乙烯聚合的动力学研究表明,聚合反应速率对苯乙烯和催化剂浓度都是一级关系,该聚合反应60℃时表观增长速率常数kp=0.1mol-1min-1,聚合反应表观活化能Ea=67.5kJmol-1。 在离子液体中进行了Nd（VA）3/Al（i-Bu）3/CCl4三元催化剂催化MMA和St共聚合,研究表明,通过不同加料顺序可以得到MA和St无规和嵌段共聚物。探讨了不同的单体投料比,单体/催化剂摩尔比,聚合温度和时间对MMA和St无规共聚的影响。对得到的共聚物用GPC,IR,DSC,1H-NMR和13C-NMR等手段进行了表征。 首次合成了离子液体（[Hmim]BF4）支载的稀土催化剂并用于DTC开环均聚合,系统地研究了不同稀土、温度、溶剂、单体浓度、单体/催化剂摩尔比和反应时间对DTC聚合的影响,实验表明,在考察的几种稀土元素当中,La的催化

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一部分 文献综述

- 第一章 离子液体及其在高分子领域中应用的研究进展

- 1.前言

- 2.离子液体概述

- 2.1 离子液体的性质

- 2.2 离子液体的结构和分类

- 2.2.1 离子液体的结构

- 2.2.2 离子液体的分类

- 2.3 离子液体的合成

- 2.3.1 直接合成法

- 2.3.2 两步合成法

- 2.4 离子液体的应用

- 3.离子液体在高分子领域的应用

- 3.1 离子液体中的自由基聚合

- 3.2 离子液体中的配位聚合、离子聚合

- 3.3 离子液体中的电化学聚合

- 3.4 离子液体中的固定化及聚离子液体

- 3.5 离子液体在高分子材料及其它方面的应用

- 4.展望

- 第二章 过渡金属催化的活性自由基聚合

- 1.引言

- 2.ATRP的反应机理和特点

- 2.1 ATRP的反应机理

- 2.2 ATRP的特点

- 3.ATRP的动力学特征及催化剂

- 3.1 ATRP聚合反应的动力学特征

- 3.2 ATRP的催化剂

- 4.展望

- 第三章 课题的提出及意义

- 第二部分 实验部分

- 第四章 实验过程及方法

- 4.1 原料和试剂

- 4.2 单体的合成

- 4.3 离子液体的合成

- 4.4 催化剂的制备

- 4.5 聚合反应的操作

- 4.6 聚合物的表征与测试

- 第三部分 结果与讨论

- 第五章 离子液体中Versatic酸钕催化甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯均聚和共聚

- 3／Al（i-Bu）3催化甲基丙烯酸甲酯均聚'>5.1 离子液体中Nd（VA）3／Al（i-Bu）3催化甲基丙烯酸甲酯均聚

- 5.1.1 引言

- 5.1.2 聚合反应特征

- 5.1.3 PMMA结构和性能表征

- 5.1.4 小结

- 3／Al（i-Bu）3／CCl4催化苯乙烯均聚'>5.2 离子液体中Nd（VA）3／Al（i-Bu）3／CCl4催化苯乙烯均聚

- 5.2.1 引言

- 5.2.2 聚合反应特征

- 5.2.3 聚合反应动力学

- 5.2.4 聚合反应热力学

- 5.2.5 PSt结构和性能表征

- 5.2.6 小结

- 3／Al（i-Bu）3／CCl4催化MMA和St共聚'>5.3 离子液体中Nd（VA）3／Al（i-Bu）3／CCl4催化MMA和St共聚

- 5.3.1 MMA和St共聚合反应特征

- 5.3.2 MMA和St共聚物结构和性能表征

- 5.3.3 小结

- 第六章 离子液体支载的稀土催化剂催化DTC均聚及其与CL共聚

- 6.1 引言

- 6.2 离子液体支载的稀土催化剂催化DTC均聚

- 6.2.1 聚合反应特征

- 6.2.2 PDTC结构和性能表征

- 6.2.3 DTC聚合的开环方式

- 6.2.4 小结

- 6.3 离子液体支载的稀土催化剂催化DTC与CL共聚

- 6.3.1 引言

- 6.3.2 共聚合反应特征

- 6.3.3 CL和DTC共聚物结构和性能表征

- 6.4 小结

- 第七章 离子液体中氯化稀土催化ε-己内酯开环聚合的研究

- 7.1 引言

- 7.2 聚合反应特征

- 7.3 聚合物的表征

- 7.4 小结

- 3／乳酸体系催化甲基丙烯酸甲酯的反向原子转移自由基聚合'>第八章 AIBN／SmCl3／乳酸体系催化甲基丙烯酸甲酯的反向原子转移自由基聚合

- 8.1 引言

- 8.2 结果与讨论

- 8.3 聚合物结构表征

- 8.4 小结

- 论文主要结论

- 参考文献

- 发表及待发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].光引发活性ATRP聚合制备纳米二氧化硅超疏水表面[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].基于ATRP接枝改性木质素的研究进展[J]. 高分子学报 2015(12)

- [3].原子转移自由基聚合(ATRP)的研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料 2014(01)

- [4].ATRP法合成甲基丙烯酸羟丙酯[J]. 化学试剂 2012(09)

- [5].原子转移自由基聚合(ATRP)制备聚合物刷的研究进展[J]. 材料导报 2010(11)

- [6].ATRP以及ATRP法制备嵌段共聚物研究进展综述[J]. 化工技术与开发 2010(09)

- [7].单体对木素ATRP接枝共聚物性质的影响[J]. 造纸科学与技术 2019(05)

- [8].ATRP方法可控合成碳纳米管/PMMA纳米复合材料[J]. 材料导报 2015(02)

- [9].原子转移自由基聚合(ATRP)在二氧化硅表面接枝中的应用[J]. 高分子通报 2009(04)

- [10].两个ATRP大分子引发剂的合成与表征[J]. 云南化工 2009(02)

- [11].无金属ATRP法制备SBA-15-g-PNIPAM温敏性复合材料及其药物控释性能研究[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [12].ATRP法合成两亲性三嵌段共聚物[J]. 染料与染色 2015(03)

- [13].多嵌段共聚物的ATRP合成及表征[J]. 高分子材料科学与工程 2011(05)

- [14].ATRP法制备水凝胶的研究进展[J]. 材料导报 2011(05)

- [15].ATRP在纤维素基材上接枝共聚的应用[J]. 高分子通报 2011(02)

- [16].Synthesis of Membrane Adsorbers via Surface Initiated ATRP of 2-Dimethylaminoethyl Methacrylate from Microporous PVDF Membranes[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2014(07)

- [17].正反向同时引发ATRP制备凹凸棒土/聚苯乙烯杂化粒子[J]. 化工学报 2018(05)

- [18].离子液体中ATRP法合成聚合物分子量控制[J]. 化工学报 2016(S2)

- [19].基于ATRP法研制多糖基因载体[J]. 高分子通报 2013(04)

- [20].原子转移自由基聚合的最新研究进展[J]. 化学进展 2010(11)

- [21].ATRP法合成二十元、二十八元线形环化聚合物[J]. 高分子学报 2015(06)

- [22].纤维素-甲基丙烯酸羟乙酯接枝共聚物的ATRP均相合成,结构和性能研究(英文)[J]. 林产化学与工业 2014(03)

- [23].甲基丙烯酸2,2,2-三氟乙酯的ATRP乳液聚合[J]. 合成树脂及塑料 2012(05)

- [24].反向原子转移自由基聚合研究进展[J]. 化工进展 2009(02)

- [25].原子转移自由基聚合工业化技术研究进展[J]. 现代化工 2017(07)

- [26].纤维素非均相ATRP接枝聚合的研究进展[J]. 林产化学与工业 2014(03)

- [27].低催化剂用量ATRP制备丙烯酸酯三嵌段共聚物及性能研究[J]. 高分子学报 2014(07)

- [28].Iron-mediated AGET ATRP of Styrene and Methyl Methacrylate Using Ascorbic Acid Sodium Salt as Reducing Agent[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2014(08)

- [29].ATRP法合成阻燃皮革用氢氧化镁-g-聚甲基丙烯酸2-羟乙酯[J]. 中国皮革 2012(05)

- [30].ATRP和点击化学结合法制备PDMAAm-PDMS-PDMAAm嵌段聚合物[J]. 功能高分子学报 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9853adb44c640cdfa44d466e.html