# 集装箱起重机整机船运状态分析研究

### 论文摘要

随着科学技术的进一步发展,过去那种把大型港口机械设备以散件运到现场,然后在现场总装测试的交机方式已不能适应用户的要求。90年代中期以来,上海振华港机公司推出整机运输起重机运输代替传统的散件运输。整机运输充分利用和发挥制造场地、技术、人员、设备的优势和有利条件,使在制造厂安装调试好的岸桥整机运输,对能保持整机良好的技术状态,减少岸桥到用户码头后处理各种遗留问题的时间,确保岸桥准时交付用户使用。岸边集装箱起重机(以下简称“岸桥”)由于重心高、前伸距和后伸距大,在船运过程中遭受巨浪作用时,极易造成岸桥结构破坏事故,甚至整机倾覆坠海事故。事故的发生不仅造成交货时间的延迟,影响码头正常的生产秩序,还给公司带来巨大的经济损失,甚至引起人员的伤亡。因此有必要进行岸桥船运的安全计算,减少各种损失。本文参照建筑结构学里地震分析的方法,将船舶的横荡、纵荡、垂荡、横摇和纵摇比拟成地震作用下结构的的横向、纵向、垂向振动以及横摇和纵摇,应用ANSYS软件动态分析里的瞬态分析法来计算起重机的响应,并与传统的静力学计算结果比较,得出合理的应力情况和更好的防范措施。论文内容主要包括;1.从随机海浪理论和模型出发,通过对海浪谱进行分析,找出海浪谱水质点位移、速度、加速度计算以及海浪的能量谱计算,构造船舶的响应谱。2.本文参照建筑结构学里地震分析的方法,结合随机海浪理论和结构动力学理论,将船舶的横荡、纵荡、升沉、横摇和纵摇比拟成这五个自由度的基础激励,以结构动态分析的方法,计算起重机在此种激励下的瞬态响应。3.以APDL命令流的形式输入了船舶横荡、纵荡、升沉、横摇和纵摇5自由度的基础激励,分别以静力和动力的形式计算了整个结构的应力,找到合适的绑扎方案。4.从结构动态分析的角度分别计算了起重机在船运过程中不同风向、不同船运加速度、不同绑扎方案的动态响应,找出了船运工况的安全措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 工程背景以及选题意义

- 1.2 本学科领域的科技发展简介

- 1.2.1 目前国内外发展现状

- 1.2.2 本论文研究的主要内容

- 第二章 平稳随机过程与随机海浪理论

- 2.1 随机过程的基本概念

- 2.1.1 概述

- 2.1.2 随机过程的概率密度函数

- 2.1.3 随机过程的特征函数

- 2.1.4 随机过程的均值、相关函数、协方差函数和方差

- 2.2 平稳随机过程

- 2.2.1 严格意义的平稳

- 2.2.2 广义（弱）平稳

- 2.2.3 平稳过程的功率谱

- 2.2.4 自功率谱的一般性质

- 2.3 随机海浪理论与海浪模型

- 2.3.1 几点说明

- 2.3.2 Pierson模型

- 2.3.3 Longuet-Higgins模型

- 2.3.4 Fourier-Stieltjes的积分模型

- 2.4 研究海浪的谱方法

- 2.4.1 P-M谱

- 2.4.2 双参数谱

- 2.5 海浪波高统计分布

- 2.6 本章小结

- 第三章 有限元分析方法及ANSYS简介

- 3.1 有限元法的基本思想及特点

- 3.1.1 有限元法的基本思想

- 3.2 结构建模及Ansys软件简介

- 3.3 本章小结

- 第四章 动力分析概述和有限元动力分析

- 4.1 结构动力分析概述

- 4.1.1 结构动力荷载的概念和动力计算的特点

- 4.1.2 结构离散化方法

- 4.2 有限元动力分析方法

- 4.2.1 模态分析

- 4.2.1.1 建立模型

- 4.2.1.2 加载并求解

- 4.2.1.3 扩展模态

- 4.2.1.4 观察结果

- 4.2.2 瞬态动力学分析

- 4.2.2.1 概述

- 4.2.2.2 建模

- 4.2.2.3 加载并求解

- 4.2.3 谐响应分析

- 4.4.3.1 Full法

- 4.4.3.2 reduced法

- 4.4.3.3 Mode Superposition法

- 4.4.4 谱分析

- 4.4.4.1 响应谱

- 4.4.4.2 动力设计分析方法（DDAM）

- 4.4.4.3 功率谱密度（PSD）

- 4.4.4.4 单点响应谱分析过程

- 4.3 本章小结

- 第五章 岸桥整机船运措施

- 5.1 岸桥整机运输方式和绑扎方案

- 5.1.1 岸桥整机运输方式

- 5.1.2 绑扎概述

- 5.2 船舶稳性及加速度响应

- 5.2.1 船舶稳性

- 5.2.1.1 浮心与重心

- 5.2.1.2 船舶的稳定性与稳心

- 5.2.2 起重机船运加速度原理

- 5.2.3 海浪时程谱及船舶加速度响应

- 5.2.3.1 海浪时程谱

- 5.2.3.2 船舶加速度响应

- 5.3 本章小结

- 第六章 岸桥建模与应力分析

- 6.1 岸桥有限元模型的建立

- 6.1.1 模型的简化

- 6.1.2 模型中的全局坐标系的定义

- 6.1.3 模型说明

- 6.1.4 Beam188和Beam189梁单元特性简介

- 6.1.5 绑扎建模

- 6.1.6 施加约束

- 6.2 加载及应力计算

- 6.2.1 加载

- 6.2.1.1 载荷组合

- 6.2.1.2 预应力添加

- 6.2.2 应力计算

- 6.2.2.1 未绑扎时的计算

- 6.2.2.2 方案一绑扎计算结果

- 6.2.2.3 方案二绑扎计算结果

- 6.2.2.4 方案三绑扎计算

- 6.2.2.5 不同绑扎方案下结果比较

- 6.2.2.6 时程曲线的描绘

- 6.2.2.7 不同绑扎单元的计算比较

- 6.2.2.8 不同海运加速度下的计算比较

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 建模节点图

### 相关论文文献

- [1].考虑同步装卸的岸桥作业序列优化[J]. 上海海事大学学报 2019(04)

- [2].基于网络摄像机的自动化岸桥远程视频监控系统设计[J]. 港口科技 2019(11)

- [3].岸桥加高技术的应用及分析[J]. 中国港口 2019(12)

- [4].干扰约束下集装箱码头全岸线岸桥调度研究[J]. 计算机工程与应用 2020(10)

- [5].基于飞轮储能阵列的岸桥微网控制系统建模分析[J]. 微特电机 2020(06)

- [6].自动化双小车岸桥作业系统数据挖掘和分析[J]. 港口装卸 2019(05)

- [7].集装箱码头岸桥调度的时间—成本均衡模型与算法[J]. 工业工程与管理 2016(06)

- [8].岸桥中组合撑的节点板的参数化设计研究[J]. 制造业自动化 2017(03)

- [9].3E-PLUS岸桥辅助工装整机运输技术研究[J]. 中国水运 2017(08)

- [10].浅谈精益生产在岸桥起重机进度管控方面的应用[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [11].传统岸边集装箱起重机自动化远程控制改造优化[J]. 集装箱化 2020(06)

- [12].基于集装箱倒箱和岸桥作业均衡的集装箱船配载优化[J]. 宁波大学学报(理工版) 2019(04)

- [13].双40英尺岸桥的集卡调度问题研究[J]. 铁道科学与工程学报 2018(02)

- [14].岸桥交付工作基本流程[J]. 设备管理与维修 2018(14)

- [15].考虑装卸顺序的岸桥与集卡协调调度问题研究[J]. 计算机应用研究 2016(12)

- [16].多船岸桥协同调度研究[J]. 科技与管理 2014(06)

- [17].集装箱码头岸桥选型方案能效评价仿真[J]. 上海海事大学学报 2011(03)

- [18].钢绞线式新型岸边集装箱起重机抬高装置设计[J]. 起重运输机械 2020(07)

- [19].考虑岸桥维护的集装箱码头泊位与岸桥集成调度[J]. 现代制造工程 2019(04)

- [20].岸桥结构振动台-模型试验与原型对比的研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [21].岸边集装箱起重机金属结构设计探索[J]. 科技视界 2017(10)

- [22].单船岸桥分配与调度集成优化模型[J]. 计算机应用 2015(01)

- [23].时间窗下单船岸桥调度——基于数学规划和规则的启发式算法[J]. 计算机工程与应用 2014(09)

- [24].考虑干涉和优先度的多目标岸桥调度策略[J]. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) 2014(03)

- [25].全自动双小车集装箱岸桥的结构特点和技术参数优化分析[J]. 粮食与食品工业 2011(01)

- [26].集装箱码头岸桥利用率的统计方法[J]. 集装箱化 2011(07)

- [27].岸桥快速应急移机新方案[J]. 集装箱化 2011(10)

- [28].差动减速箱在福州港轻型岸桥上的应用[J]. 设备管理与维修 2020(13)

- [29].基于同贝同步装卸的岸桥与集卡联合调度优化模型[J]. 上海交通大学学报 2019(02)

- [30].岸边集装箱起重机整机结构线框模型参数化设计研究[J]. 港口装卸 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98769254b771876cec2544dc.html