# 聚丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合乳液的制备与表征

### 论文摘要

聚丙烯酸酯/纳米SiO2复合材料兼具丙烯酸酯优异的成膜性能、耐候、粘结性及无机纳米粉体的高硬度、耐磨、抗紫外线等性能,在涂料、胶粘剂、光电材料等领域有着广泛的应用前景。为此本文制备了纳米SiO2粒子并对其进行了表面改性,然后通过细乳液聚合法制备了聚丙烯酸酯/纳米SiO2复合乳液。研究了纳米SiO2粒子的制备与改性以及引入纳米SiO2粒子对复合乳液及其乳胶膜性能的影响。主要研究内容如下：1.综述了纳米SiO2粒子的特性、制备方法和改性方法。介绍了聚丙烯酸酯/纳米SiO2复合乳液的特性、制备方法以及用途。并提出了通过细乳液聚合法制备聚丙烯酸酯/纳米SiO2复合乳液,研究其作为涂料和其它材料应用性能的设计思路。2.以正硅酸乙酯为硅源,采用反相微乳液法制备了单分散的纳米级SiO2微球。为了改善SiO2微球在有机介质中的分散性和相容性,使用硅烷偶联剂KH-570对其表面进行改性。考察了改性剂用量、反应温度和反应时间对改性效果的影响。结果表明：改性的SiO2亲油性增加,在有机介质中的分散性明显提高。最佳的改性条件是：改性剂用量为SiO2质量的6%,反应温度91℃,反应时间为5h。3.使用纳米SiO2粉体与丙烯酸酯单体通过细乳液聚合制备出丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合乳液,并对复合乳液及其胶膜的结构、形貌、耐热性及力学性能进行了表征。研究了SiO2的用量对复合乳液及其胶膜性能的影响。结果表明：丙烯酸酯/纳米二氧化硅复合乳液粒子具有核壳结构；加入纳米SiO2粒子,能够提高乳胶膜的热稳定性和力学性能；当SiO2用量小于5%时,薄膜的透光性能较好。4.以硅烷偶联剂KH-570改性的纳米SiO2为核,通过细乳液聚合法制备出具有核壳结构的纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液。研究了改性纳米SiO2的引入对复合乳液以及乳胶膜性能的影响。结果表明：纳米SiO2改性后,硅烷偶联剂接枝在其表面,所制得复合乳胶粒子粒径大于纯丙烯酸酯乳胶粒子；经过改性的纳米Si02/聚丙烯酸酯复合乳液薄膜的拉伸强度比未改性的复合乳胶膜增大；吸水率减小,耐水性能提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 纳米二氧化硅的制备与改性

- 1.2.1 纳米粒子的特性

- 1.2.2 纳米二氧化硅的结构与特性

- 1.2.3 纳米二氧化硅的制备方法

- 1.2.4 纳米二氧化硅的改性方法

- 1.3 纳米二氧化硅/聚丙烯酸酯复合乳液

- 1.3.1 聚合物/无机纳米粒子复合材料的特性

- 1.3.2 纳米二氧化硅/聚丙烯酸酯复合乳液的特点

- 1.3.3 纳米二氧化硅/聚丙烯酸酯复合乳液的制备方法

- 1.3.4 纳米二氧化硅/聚丙烯酸酯复合乳液的应用

- 1.4 本课题的目的意义、主要内容和创新点

- 1.4.1 本课题的目的与意义

- 1.4.2 本课题的主要研究内容

- 1.4.3 本课题的创新点

- 参考文献

- 第二章 纳米二氧化硅的制备与表面改性

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要原料和试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2的制备'>2.2.3 单分散纳米SiO2的制备

- 2的表面改性'>2.2.4 纳米SiO2的表面改性

- 2.2.5 性能测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 硅烷偶联剂用量对亲油化度的影响

- 2.3.2 改性温度对亲油化度的影响

- 2.3.3 改性时间对亲油化度的影响

- 2.3.4 红外谱图分析

- 2.3.5 亲水亲油性评价

- 2.3.6 透射电镜分析

- 2.4 结论

- 参考文献

- 2复合细乳液的制备与表征'>第三章 丙烯酸酯/纳米SiO2复合细乳液的制备与表征

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要原料和试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 复合乳液的制备

- 3.2.4 测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 复合乳液的结构表征

- 2用量对单体转化率的影响'>3.3.2 纳米SiO2用量对单体转化率的影响

- 3.3.3 透射电镜分析

- 3.3.4 胶膜的力学性能

- 3.3.5 胶膜的热性能

- 3.3.6 胶膜的透光性

- 3.3.7 胶膜的吸水性能

- 3.4 结论

- 参考文献

- 2/聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征'>第四章 核壳型纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液的制备与表征

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要原料和试剂

- 4.2.2 主要仪器

- 2/聚丙烯酸酯复合乳液的制备'>4.2.3 改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液的制备

- 4.2.4 性能测试

- 4.3 结果和讨论

- 2/聚丙烯酸酯复合乳液的结构表征'>4.3.1 改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液的结构表征

- 2/聚丙烯酸酯复合乳液的性能表征'>4.3.2 改性纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液的性能表征

- 4.4 结论

- 参考文献

- 第五章 论文总结与展望

- 致谢

- 硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].智能型聚丙烯酸酯材料在生物医药领域的应用[J]. 化工新型材料 2017(04)

- [2].聚丙烯酸酯废水处理工程实践[J]. 山东化工 2018(05)

- [3].聚丙烯酸酯/烯基硅核壳结构皮革涂饰剂的制备和性能研究[J]. 西部皮革 2013(20)

- [4].封闭聚氨酯的制备及其对聚丙烯酸酯的改性[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [5].聚氨酯改性氟代聚丙烯酸酯的合成及应用[J]. 现代化工 2010(02)

- [6].含氟聚丙烯酸酯皮革涂饰剂的制备及性能[J]. 合成树脂及塑料 2019(01)

- [7].氟代聚丙烯酸酯的合成与膜形貌及疏水性能[J]. 高分子材料科学与工程 2011(02)

- [8].水性油墨用聚丙烯酸酯/二氧化硅复合材料的制备[J]. 工程塑料应用 2018(11)

- [9].聚丙烯酸酯抗菌涂料研究进展[J]. 合成材料老化与应用 2019(05)

- [10].聚丙烯酸酯多元醇的合成及其性能研究[J]. 信息记录材料 2018(02)

- [11].含双丙酮丙烯酰胺的聚丙烯酸酯涂层剂对织物甲醛检测的影响[J]. 纺织报告 2017(07)

- [12].含氟聚丙烯酸酯功能材料的制备与性能研究[J]. 功能材料 2012(10)

- [13].咪唑改性聚丙烯酸酯的合成及性能评价[J]. 石油学报(石油加工) 2017(01)

- [14].含氟聚丙烯酸酯细乳液的制备及性能[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [15].氟代聚丙烯酸酯的合成与应用[J]. 电镀与涂饰 2019(08)

- [16].水性含羟基聚丙烯酸酯分散体的合成和2KPU涂料的性能研究[J]. 涂料技术与文摘 2013(04)

- [17].零价铁类芬顿技术处理聚丙烯酸酯废水研究[J]. 水处理技术 2019(08)

- [18].硅烷偶联改性聚氨酯-聚丙烯酸酯表面施胶剂的制备及应用[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [19].聚丙烯酸酯改性环氧树脂的力学性能[J]. 复合材料学报 2012(03)

- [20].聚丙烯酸酯无皂乳液的合成及表征[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(03)

- [21].氟代聚丙烯酸酯皮革防水防油剂的制备[J]. 皮革科学与工程 2010(06)

- [22].阳离子型含氟聚丙烯酸酯无皂乳液的合成及性能[J]. 精细化工 2016(11)

- [23].有机硅含量对聚丙烯酸酯多孔材料性能的影响[J]. 胶体与聚合物 2013(02)

- [24].聚丙烯酸酯与不饱和聚酯互穿网络聚合物的合成——热固性聚丙烯酸酯树脂的合成与表征[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [25].交联型两性聚丙烯酸酯的制备及对纸张性能的影响[J]. 中国造纸学报 2009(04)

- [26].新型阳离子聚丙烯酸酯无皂乳液的制备及涂膜性能[J]. 中国皮革 2014(11)

- [27].新型低相对分子质量聚丙烯酸酯丙烯酸酯的制备及性能[J]. 涂料工业 2010(01)

- [28].可点击聚丙烯酸酯乳液制备及性能研究[J]. 广州化工 2020(12)

- [29].沉淀聚合制备GMA型聚丙烯酸酯[J]. 合成树脂及塑料 2015(04)

- [30].烯丙基聚乙二醇存在下阳离子聚丙烯酸酯无皂乳液的制备工艺研究[J]. 涂料工业 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98b934c93dc37df09f5284ae.html