# 空气中总挥发性有机物的测定研究

### 论文摘要

随着人们对环境保护以及职业健康越来越重视,室内空气污染研究目前已逐步成为环境科学工作者的一个重要研究内容。由于化学品与各种装饰材料的越来越多的使用,室内挥发性有机化合物（VOC）的种类不断增加,由此国家有关部门提出了用“总挥发性有机化合物（TVOC）"作为室内空气质量的一项指标,以此评价挥发性有机化合物所产生的健康和不舒适效应。对于空气中总挥发性有机物的检测,尽管在《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）附录E中和《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中都介绍了TVOC分析的原理与方法。然而,在了解的不少单位的实际操作应用后,发现大部分分析效果都不理想,存在着不少具体问题。归纳起来,主要存在两大类问题：1、定量分析的准确度差,主要反映在分析结果的重复性不佳。2、分析系统灵敏度低,《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）规定最低检测限0.5μ/m3,在检测中很少达到。本文针对以上两个方面的问题,研究了在6890N气相色谱仪、TP-2030热解吸仪、HP-1色谱柱配置情况下,通过调整标准曲线的制备方法、调整模拟采样的气流条件,以及优化TVOC的富集方法,能够得到更佳的准确度与精密度的方法。经过实验与实际样品分析,证明本文的分析条件与样品富集方法能够得到样品测定得到的浓度数据相对标准偏差为0.61-2.39%,检测下限浓度能够达到0.5ug/m3,完全达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、与《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）附录E这两个国家标准方法的准确度与灵敏度要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 气相色谱技术简介

- 1.3 TVOC概述

- 1.4 TVOC分析技术

- 1.4.1 样品采集

- 1.4.2 样品预处理

- 1.4.3 样品分析方法

- 1.5 国内外空气中TVOC的分析现状

- 1.6 标准方法

- 1.7 研究内容

- 1.8 技术路线

- 1.9 创新点

- 第二章 实验仪器与方法

- 2.1 主要仪器与试剂

- 2.1.1 仪器

- 2.1.2 试剂

- 2.1.3 热解吸仪

- 2.1.4 HP-1色谱柱

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 TVOC合标准溶液的制备

- 2.2.2 Tenax-TA吸附管

- 2.2.3 分析仪器条件设定

- 2.2.4 分析步骤

- 2.2.5 注意事项

- 2.3 标准样品色谱图

- 2.4 样品计算

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 标准样品测定

- 3.2 标准曲线的绘制

- 3.2.1 苯标准曲线

- 3.2.2 甲苯标准曲线

- 3.2.3 正十一烷苯标准曲线

- 3.3 相关系数

- 第四章 实际样品分析

- 4.1 精密度

- 4.2 灵敏度

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].新装修民用建筑室内总挥发性有机物浓度变化规律研究[J]. 绿色建筑 2017(04)

- [2].室内空气中总挥发性有机物检测方法的优化[J]. 资源节约与环保 2015(07)

- [3].空气中总挥发性有机物检测吸附率影响因素分析[J]. 工程质量 2020(06)

- [4].空气中总挥发性有机物的测定方法研究[J]. 魅力中国 2009(21)

- [5].固相微萃取-气相色谱/质谱法测定博物馆空气中总挥发性有机物[J]. 武汉大学学报(理学版) 2008(02)

- [6].铁路车厢空气中总挥发性有机物检测方法探讨[J]. 铁路节能环保与安全卫生 2017(05)

- [7].室内空气中总挥发性有机物的热解吸-毛细管柱气相色谱测定法[J]. 中国卫生检验杂志 2012(10)

- [8].气相色谱测定室内空气中的总挥发性有机物方法探讨[J]. 中国卫生工程学 2017(06)

- [9].西安市部分住宅室内甲醛和总挥发性有机物污染调查[J]. 环境与健康杂志 2015(08)

- [10].室内空气中总挥发性有机物污染防治研究进展[J]. 公共卫生与预防医学 2011(02)

- [11].市售车载空气净化器对总挥发性有机物的净化效果研究[J]. 微量元素与健康研究 2014(02)

- [12].绍兴市新装修住房空气质量调查与分析[J]. 环境研究与监测 2017(04)

- [13].美缝剂中有害物风险研究[J]. 粘接 2018(11)

- [14].油田化工废气中VOCs治理装置研究及应用[J]. 石油石化节能 2020(11)

- [15].空气中总挥发性有机物(TVOC)测定方法研究[J]. 内蒙古石油化工 2010(05)

- [16].热解析-气相色谱法测定室内空气中的总挥发性有机物(TVOC)[J]. 广州化工 2014(17)

- [17].气相色谱测定室内空气中总挥发性有机物方法研究[J]. 石油化工安全环保技术 2011(01)

- [18].吸毒草吸毒效果评价[J]. 环境卫生学杂志 2013(02)

- [19].开车可以,别污[J]. 环球聚氨酯 2019(02)

- [20].新装修居室56所的空气质量监测结果分析[J]. 职业与健康 2010(20)

- [21].室内空气主要污染物的危害及其防治措施[J]. 安徽建筑 2012(04)

- [22].室内空气中总挥发性有机化合物的测定与治理方法探讨[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报 2009(04)

- [23].某部机务人员健康状况及其影响因素[J]. 职业与健康 2015(24)

- [24].基于ARM的室内空气质量检测系统研究[J]. 中国农村教育 2020(05)

- [25].2017年咸阳市新装修住宅中甲醛和总挥发性有机物污染状况调查[J]. 职业与健康 2019(16)

- [26].热脱附—气相色谱法测定室内空气总挥发性有机物[J]. 能源与环境 2018(01)

- [27].室内空气污染特征及治理技术浅析[J]. 山东化工 2015(24)

- [28].《民用建筑工程室内环境污染控制规范》国家标准的部分内容值得商榷[J]. 新疆环境保护 2009(02)

- [29].气相色谱法测定车内的总挥发性有机物(TVOC)试验方法验证[J]. 科学技术创新 2018(26)

- [30].装修住宅室内总挥发性有机物(TVOC)浓度预测模型研究[J]. 环境科学导刊 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98c1d65bf60808b408d4ac85.html