# 黄土高原地区管道水工保护及综合治理模式研究

### 论文摘要

西气东输管道陕西省靖边至山西省临汾段线路长约360km,沿途通过沙漠、黄土丘陵、石质山区和河谷阶地。该段黄土梁峁沟壑极其发育,地形极为破碎,沟壑密度大,是整个管道工程最复杂、最困难的地段。同时,由于黄土特殊的水解性质,极易发生水力侵蚀以及由于水力侵蚀导致的重力侵蚀,从而危及管道安全,管道水工保护工程量大。因此立项对护坡、挡土墙、管沟基础、植被恢复等主要水工保护技术进行优化研究,具有显著的经济效益和环境效益。本研究通过现场调查、收集资料以及取样试验、室内试验、现场试验等工作,基于前人的研究成果,借鉴地方水工保护的经验,在研究黄土的矿物成分、化学成分、可溶盐、显微结构特征以及物理力学性质和水解性质的基础上,根据研究对象的边界条件,因地制宜地提出了改进措施,优化结构,达到了预期的目标。主要研究内容及结果如下:1.在管道的水工保护设计中,提出采用系统化设计的思想,将水工保护构筑物和水土保持措施有机结合起来,以水工构筑物为核心,通过对雨水截、排、引、消、渗、堵的方法构建一个系统,通过系统中的各个环节、各个方面相互补充,相互完善而提高整个系统的安全性。护坡采取了灰土、固化土、土工格室、草袋、鱼鳞坑、水平沟等多种形式,通过控制填土和地基土层中的含水量,优化灰土挡土墙结构形式,降低工程造价7%～30%,提出施工挡土墙结构达到夯实度≥0.93指导性技术方案。2.通过对管道沿线黄土的矿物、化学成分、微观结构和物理力学性质、水解性质进行研究,根据黄土遇水易崩解、遇水发生湿陷的特殊物理力学、水解性质,分析其内在原因,有针对地选择适宜、经济的加固材料,提高加固后土体的强度和水稳性,使水工保护构筑物起到良好的水土保持作用。根据不同黄土含水量的物理力学性质,分析其不同的原因,通过改变造成不同含水量的控制条件来优化挡土墙、护坡、管沟处理的结构。同时在每处挡土墙、护坡及管沟两侧通过植被恢复技术形成一个生态良好的小区域,使其互为补充,互为依托,取长补短共同维护管道的安全。3.现场模拟降雨试验表明:不同掺量的固化土都具有较好的抗渗性能,固化土的力学强度和水解性质有很大的改观,软化系数均大于0.80,经受水浸泡的能力大大增强。在强度、耐久性和抗冲刷性等方面较灰土更好,固化土完全满足水工保护要求要有效防治侵蚀,宜在侵蚀发生的初始阶段即面蚀阶段,预防的重点在于避免形成沟蚀,拦截雨水使其就地入渗,则会起到事半功倍的作用。（1）采用固化材固结湿陷性黄土,使用较少的掺量可使湿陷性黄土获得较高的强度和较好的水稳性能;（2）采用固化材固结的湿陷性黄土,具有较好的抗冻融性、耐干湿性和抗冲刷性;（3）现场试验表明,采用固化材固结陷性黄土作为长输管道水工保护的护坡、挡土墙是可行的;（4）固化土中固化材的掺量不同pH=7.4～7.8,满足灰土要求;（5）固化土渗透系数0.85×10-6～1.13×10-6cm/s,满足灰土要求;（6）固化土抗冲刷性,减蚀量≧93%,满足灰土要求。4.植被恢复选择当地适宜的乡土植物种类,避免引进新的物种,以保证植物安全,增强恢复植被的适应性。在技术上选择乔草灌相结合,以草、灌为主的植被恢复方案。推荐物种主要为:在黄河以西乔木以旱柳为主,灌木以柠条、红柳为主,草以沙打旺、苜蓿、黄蒿为主。黄河以东乔木以刺槐为主,灌木以酸枣为主,草以沙打旺、苜蓿为主。试验点植被建植后总覆盖度54%～85%。植被恢复建植1年半后测试表土流失量在大暴雨的情况下0.046 g·min-1·m-2～0.124g·min-1·m-2,侵蚀作用较同类地形减少61%以上,预计今后会进一步提高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 概述

- 1.1 立项背景

- 1.2 原则和总体思路

- 1.3 研究方案

- 第二章 研究区侵蚀现状及对管道建设的危害分析

- 2.1 研究区内侵蚀现状

- 2.2 研究区内水力侵蚀强烈的原因

- 2.3 对管道建设的危害分析

- 第三章 黄土的物理力学性能及特征研究

- 3.1 黄土的矿物、化学成分及可溶盐分析

- 3.2 黄土的显微结构特征研究

- 3.3 原状黄土物理力学性质及水解性质分析

- 第四章 固化材料加固机理分析

- 4.1 改变黄土物理力学性质和水解性质的途径

- 4.2 石灰加固黄土机理分析

- 4.3 固化材加固黄土机理分析

- 第五章 优化工程护坡结构

- 5.1 总体思路

- 5.2 灰土护坡结构优化

- 5.3 固化土护坡结构优化

- 5.4 土工格室等柔性材料性能研究及结构优化

- 5.5 鱼鳞坑、水平沟等其它护坡方式性能研究

- 5.6 植被护坡机理分析

- 5.7 小结

- 第六章 挡土墙（坎）结构优化

- 6.1 挡土墙优化

- 6.2 挡土坎优化

- 第七章 管沟基础处理优化研究

- 第八章 植被快速恢复技术

- 8.1 总体思路

- 8.2 研究布置

- 8.3 植保方案

- 8.4 种植技术措施

- 8.5 管护措施

- 8.6 植物的水土保持作用

- 8.7 植生带技术

- 第九章 现场试验

- 9.1 试验点的选取

- 9.2 护坡、挡土墙、管沟基础处理现场试验

- 9.3 植被恢复试验

- 第十章 经济效益和环境效益分析

- 10.1 护坡结构优化经济效益分析

- 10.2 挡土墙（坎）结构优化经济效益分析

- 10.3 管沟基础处理结构优化经济效益分析

- 10.4 植被恢复技术经济效益分析

- 10.5 植生带技术经济效益分析

- 10.6 推广应用

- 第十一章 与国内外同类技术对比

- 第十二章 研究结论和建议

- 12.1 设计系统化

- 12.2 挡土墙结构优化

- 12.3 护坡结构优化

- 12.4 管沟基础处理结构优化

- 12.5 环保型固化材研制

- 12.6 植被恢复技术

- 12.7 植生带技术

- 12.8 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].固土为石 开拓资源——“固化土”在城市建设中大有作为[J]. 中国质量万里行 2020(01)

- [2].水泥砂浆固化土在酸性条件下物理特性的研究现状[J]. 河南建材 2020(01)

- [3].固化土强度和弹性模量特性研究[J]. 广东土木与建筑 2020(05)

- [4].市政道路淤泥固化土中软土地基的处理技术[J]. 工程建设与设计 2020(15)

- [5].宁波滩涂淤泥固化土的力学特性及强度预测模型[J]. 低温建筑技术 2020(07)

- [6].基于粉质黏土的预拌流态固化土的影响因素分析[J]. 重庆建筑 2020(09)

- [7].土壤初始状态对固化土优化配方的影响[J]. 兰州工业学院学报 2020(05)

- [8].约束固化土轴压承载特性试验研究[J]. 中国港湾建设 2019(06)

- [9].固化土在油田道路建设中的应用总结及改进建议[J]. 化工管理 2018(19)

- [10].泰然酶固化土料的特性及工程应用[J]. 湖南交通科技 2017(02)

- [11].中新天津生态城道路中固化土的应用[J]. 中国市政工程 2012(S1)

- [12].淤泥固化土高浓度非牛顿浆体的输送特性[J]. 水运工程 2019(S2)

- [13].钢渣—疏浚淤泥混合固化土制备及性能研究[J]. 绿色环保建材 2020(11)

- [14].预拌固化土的原理及工程应用前景[J]. 新型建筑材料 2019(10)

- [15].公路工程固化土掺配参数的研究[J]. 北方交通 2018(03)

- [16].纤维固化土的强度影响因素研究[J]. 价值工程 2017(29)

- [17].袋装固化土筑堤在沿海涂面整理工程中的应用[J]. 水运工程 2017(11)

- [18].人工岛固化土临坡堆载对护坡稳定的影响研究[J]. 石油工程建设 2020(02)

- [19].冻融对固化钻井泥浆强度及重金属浸出量影响[J]. 地下空间与工程学报 2020(05)

- [20].约束固化土承载特性和机理初探[J]. 岩土工程学报 2019(S1)

- [21].疏浚淤泥流动固化土的压汞试验研究[J]. 岩土力学 2011(12)

- [22].固化土应力-应变力学特性及其影响因素分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [23].膨胀固化土材料在顶管灌浆施工中的应用研究[J]. 科技视界 2019(02)

- [24].沈阳地区固化土力学性能试验研究[J]. 北方交通 2016(03)

- [25].海相固化土抗压强度特性试验研究[J]. 河南科学 2015(01)

- [26].固化土渗透性能试验研究[J]. 山西水利 2010(02)

- [27].基于粗糙集理论的淤泥固化土强度影响因素[J]. 水运工程 2019(S2)

- [28].高含水率疏浚淤泥固化土的压缩模型[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [29].约束固化土承载特性的探索研究[J]. 工业建筑 2017(03)

- [30].固化土加固技术力学特性研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98c4daf62c5955f2cec404a3.html