# 填埋场污染物运移数值分析及安全防渗系统设计方法探讨

### 论文摘要

为了有效地控制城市生活垃圾(MSW)对环境所造成的污染与破坏,现代卫生填埋技术在城市生活垃圾的处置中得到了广泛的应用。为了有效地保护地下水资源,生活垃圾填埋场的安全防渗系统是现代卫生填埋技术中一个关键技术,为此必须结合防渗结构体系、场地的水文地质和气候条件、污染物的生成机理及填埋场管理等实际条件,综合考虑土颗粒对污染物的吸附、生物降解、污染物运移所引起的孔隙变化、填埋场下覆饱和或非饱和土层、地下含水层等多种因素,探讨渗滤液在填埋场及其下覆防渗衬里与土层及含水层中的运移过程及其规律。作为一种经济而比较可靠的防渗系统,压实粘土衬里在先进国家及我国现代填埋场设计与建设中得到了广泛的应用。为此,本文着重选择填埋场—压实粘土衬里—含水层两层结构系统、填埋场—压实粘土衬里—饱和或非饱和土层—含水层三层结构系统作为主要研究对象,首先考虑污染物运移的弥散、对流与地球化学反应等不同机理,分别发展了一维与二维计算模型,建立了系统的控制方程及其相应的边界条件与初始条件,进而对所建立的初边值问题进行数学求解,通过数值计算探讨了污染物运移过程及其基本规律,通过变动参数对比计算探讨了各种因素的影响程度。本文的主要研究工作包括下列方面。 1.压实粘土衬里—含水层两层结构体系内污染物运移的一维计算模型与数值分析:针对填埋场—压实粘土衬里—含水层两层结构系统,基于常孔隙率与饱和多孔介质假设,依据渗滤液在多孔介质中运移机理,在考虑城市生活垃圾的生物降解效应、压实粘土衬里防渗层以及有限深度含水层的情况下,建立了污染物运移的一维数学模型及其控制方程。并联立边界条件,进而进行了数学求解。通过数值计算详细地探讨了渗滤液在压实粘土衬里中的运移过程及对下部含水层所产生的影响,针对不同的工况分析探讨了控制渗滤液运移过程的主要因素。具体地,在考虑生物降解效应的条件下,分别采用平衡线性吸附、平衡非线性吸附和非平衡—非线性吸附等不同的吸附方程考虑粘土颗粒对污染物的吸附性,同时采用线性平衡方程考虑含水层的吸附性,通过对比计算与分析探讨了这些因素及其组合对污染物运移过程的影响。由此表明:当填埋场压实粘土衬里的渗透系数较低时,弥散和地球化学反应是渗滤液运移的控制机理。粘土对污染物的不同吸附特性和吸附状态对污染物运移的影响往往不容忽略,而含水层对污染物的吸附性可以不予考虑。影响压实粘土衬里封闭效果的主要因素包括污染物生成函数、压实粘土衬里的渗透系数和弥散系数、生物降解参数及有关吸附参数。 2.压实粘土衬里—滞水饱和土层—含水层三层结构体系内污染物运移的二维有限差分解法与数值分析:考虑岩土介质渗透的各向异性及其对污染物的平衡非线性吸附,采用有限差分方法建立了二维情况下渗滤液运移的数值计算模型。通过对某一假想填埋场所进行的变动参数对比数值计算与分析表明,对于二维问题,压实粘土衬里和滞水层的竖向弥散系数对于污染物的侧向运移具有重要影响,压实粘土衬里的最大吸附能力对污染物运移影响更为显著。 3.变孔隙条件下污染物运移的一维计算模型与数值分析:针对压实粘土衬里吸附污染物将降低其孔隙率的实际情况,在分别考虑粘土对污染物的线性和非线性吸附的条件下,给出压实粘土衬里孔隙率随污染物运移过程而发生变化的计算公式,针对压实粘土衬里与含水层两层结构体系,建立了污染物运移控制方程,

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 填埋场污染物的来源及危害

- 1.2 我国城市固体废弃物的处置现状

- 1.3 城市固体废弃物的现代卫生填埋技术 -3

- 1.4 填埋场渗滤液在地下运移的国内外研究概况

- 1.5 填埋场渗滤液运移研究中所存在的问题

- 1.6 论文的主要研究内容与组织体系

- 第二章 渗滤液在常孔隙介质中一维运移的控制方程及其求解方法

- 2.1 概述 l5

- 2.2 渗滤液在常孔隙介质中运移的数学描述

- 2.3 控制方程的求解方法

- 第三章 渗滤液在饱和常孔隙介质中运移的一维分析

- 3.1 压实粘土衬里线性吸附对渗滤液运移的影响

- 3.2 含水层吸附性对渗滤液运移的影响

- 3.3 压实粘土衬里的非线性平衡吸附对渗滤液运移的影响

- 3.4 压实粘土衬里的非线性非平衡吸附对渗滤液运移的影响

- 3.5 吸附和降解耦合对渗滤液运移的影响

- 3.6 渗滤液运移的综合分析

- 3.7 小结

- 第四章 饱和土中渗滤液运移的二维分析

- 4.1 概述

- 4.2 控制方程及其定解条件

- 4.3 控制方程的数值求解方法

- 4.4 计算与分析

- 4.5 小结

- 第五章 渗滤液在饱和变孔隙介质中运移的一维分析

- 5.1 概述

- 5.2 渗滤液在饱和变孔隙率介质中运移的数学描述

- 5.3 线性吸附条件下渗滤液在变孔隙率介质中运移分析

- 5.4 非线性吸附条件下渗滤液在变孔隙率介质中运移分析

- 5.5 小结

- 第六章 渗滤液在含有非饱和土的三层体系中运移的一维分析

- 6.1 概述

- 6.2 非饱和土中的水气运动规律

- 6.3 三层体系中渗滤液运移的控制方程

- 6.4 压实粘土衬里非线性吸附与非饱和土线性吸附对污染物运移的影响

- 6.5 非饱和土非线性吸附条件下渗滤液在三层体系中的运移分析

- 6.6 考虑非饱和土的非线性吸附性与降解效应时渗滤液在三层体系中的运移

- 6.7 小结

- 第七章 填埋场防渗层性能设计的简化计算方法探讨

- 7.1 概述

- 7.2 防渗层简化设计方法的基本原理

- 7.2.1 单一土工膜防渗层（GM：Geo-Membrane）

- 7.2.2 压实粘土衬里防渗层（CCL：Compacted Clay Liner）

- 7.2.3 土工膜与压实粘土衬里构成的复合防渗层（GM-CCL复合）

- 7.3 计算结果及分析

- 7.3.1 单一土工膜防渗层

- 7.3.2 压实粘土衬里防渗层

- 7.4 小结

- 第八章 总结与展望

- 8.1 总结

- 8.2 展望

- 参考文献

- 博士学位期间所完成与发表的主要学术论文及所参加的科研项目

- 论文创新点摘要

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].数值模型的不确定性对污染物运移的影响研究[J]. 地下水 2016(06)

- [2].有限差分在垃圾填埋场污染物运移上的应用[J]. 四川建材 2019(02)

- [3].区域性水污染物运移特征数值分析研究[J]. 环境科学与管理 2019(07)

- [4].渗透系数的条件模拟对污染物运移的不确定性分析[J]. 南京大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [5].软土垫层中固结-扩散-吸附耦合的污染物运移模型[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [6].衰减源作用下固结压力及吸附参数对污染物运移规律的影响[J]. 土木建筑与环境工程 2014(02)

- [7].甘肃格宏道金矿尾矿库污染物运移规律[J]. 南水北调与水利科技 2016(03)

- [8].非线性吸附条件下填埋场污染物运移过程二维数值分析[J]. 岩土工程学报 2008(03)

- [9].某化工场地地下水中污染物运移模拟研究[J]. 安全与环境工程 2017(02)

- [10].土壤环境下污染物运移问题的数值模拟研究[J]. 环境工程学报 2010(07)

- [11].饱和黏性土中污染物运移一维模型试验研究[J]. 地下水 2016(05)

- [12].某污染场地地下水污染物运移分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2012(11)

- [13].某地区地下水中石油污染物运移模拟[J]. 化学工程与装备 2018(12)

- [14].强降雨条件下非均匀介质污染物运移数值模拟[J]. 环境科学与技术 2017(11)

- [15].半干旱巨厚包气带区污染物运移模拟研究[J]. 节水灌溉 2015(01)

- [16].地下水环境影响评价中污染物运移模拟软件的适宜性评估[J]. 环境科学研究 2019(01)

- [17].基于MT3DMS的某采煤厂污染物运移模拟[J]. 水资源与水工程学报 2019(02)

- [18].基于流固耦合的垃圾污染物运移模型及模拟[J]. 水资源与水工程学报 2008(01)

- [19].土壤污染物运移轨迹模拟研究[J]. 环境化学 2010(04)

- [20].衬垫中污染物运移的一维概率分析[J]. 煤田地质与勘探 2010(04)

- [21].黏土微观孔隙结构对可溶性污染物运移的影响[J]. 水文地质工程地质 2018(04)

- [22].济南市区泉域地下水时空分布规律及污染物运移特性研究[J]. 工程地质学报 2014(05)

- [23].填埋场污染物运移研究进展[J]. 西部探矿工程 2010(12)

- [24].填海工程背景下半岛地下水流场及污染物运移的数值模拟[J]. 南水北调与水利科技 2017(06)

- [25].基于污染源浓度随时间衰减的土壤污染物运移模型[J]. 北京交通大学学报 2011(06)

- [26].给水管网中污染物运移范围的确定[J]. 给水排水 2010(S1)

- [27].CCL非线性吸附特性及孔隙率变化对污染物运移影响分析[J]. 大连理工大学学报 2008(04)

- [28].基于有限体积法的土壤重金属污染物运移模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [29].垃圾填埋场有机污染物运移流固耦合模型及数值模拟[J]. 安徽农业科学 2008(18)

- [30].高寒多年冻土区地下水污染运移快速计算探讨[J]. 地下水 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98c7a57da7137d9b388d0517.html