# 太阳能供暖系统的模拟研究

### 论文摘要

能源的过度开发对发展中国家的环境造成了非常严重的污染,太阳能作为一种洁净无污染的能源在发电、供热等领域都有广泛的应用。本文提出一种直接式太阳能地板辐射供暖系统的方案,此方案具有两个子系统,分别在白天和夜晚为房间供暖。通过动态模拟此供暖系统的运行,研究影响太阳能供暖系统的因素。此外,又对太阳能热泵供暖系统的方案进行模拟分析,将这两种方案进行比较,对太阳能供暖系统的研究具有指导意义。本文的主要研究内容与结论如下：(1)对直接式供暖系统的方案进行研究,建立太阳辐照度、太阳能集热器、蓄水箱、地板辐射板的数学模型。用Visual Basic软件分别对夜晚供暖系统和白天供暖系统进行动态仿真。模拟研究了此方案中集热器面积对太阳能供暖系统的影响。各月份的采暖负荷不同,满足各月的采暖负荷所需的集热面也会明显不同。通过对两个子系统的动态模拟得出,即使采用较大的集热面积,此直接式供暖系统的方案虽然可以满足11月份和3月份全天的供暖；但在寒冷的1月,白天供暖系统只能满足59%的热负荷,夜晚供暖系统只能满足41%的热负荷。并且地板表面的温度变化都较大。本文还模拟研究了蓄水箱体积和集热管流量对系统的影响。太阳能保证率f在蓄水量与夜晚供暖系统的面积之比L/(Ac)为40L/m2时出现最大值。太阳能保证率会随进口管流量的增加而增加,当流量为0.8kg/s时,太阳能保证率不再增加。(2)对间接式供暖系统的方案进行研究,模拟太阳能热泵供暖系统的运行。通过Aspen plus软件对热泵进行静态的模拟,得出蓄水箱水温越高,压缩机的功率越高。通过对间接供暖系统的动态模拟,得出集热面积为40 m2、蓄水量与集热器面积之比为100L/m3的间接式采暖系统的COP值为2.6,可以基本满足1月份的房间热负荷,太阳能保证率f为0.56,房间供热量比直接式太阳能供暖系统更加稳定。为了夜晚供暖,直接式太阳能供暖系往往需要较大的集热体积。而在寒冷月份的夜晚仍需要有辅助热源辅助供暖。所以直接式太阳能供暖系统更加适合于主要在白天使用的建筑,如教学楼、办公楼等。间接式太阳能供热系统的供热量稳定,可以为建筑的提供全天供暖,但热泵的初期投资较高且运行时需要大量的电能。太阳能供暖系统可以将直接式方案和间接式方案相结合,直接式方案用于白天供暖和蓄热；间接式方案用于夜晚供热。由于夜晚热泵供暖,蓄水箱温度不需要太高,所以集热面积可以大大减小,投资减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 研究背景与意义

- 1.1.1 世界能源状况

- 1.1.2 我国的能源消耗与环境污染

- 1.1.3 我国的太阳能资源

- 1.2 太阳能资源的研究和应用现状

- 1.2.1 太阳能供暖方式的分类

- 1.2.2 太阳能供热系统的国内外发展及研究现状

- 1.2.3 存在问题

- 1.3 本课题研究的内容和方法

- 2 太阳能直接供暖方案的原理与设计

- 2.1 太阳能直接供暖方案的工作原理

- 2.2 集热器的选用

- 2.2.1 平板型集热器

- 2.2.2 真空管集热器

- 2.2.3 平板型太阳能集热器的防冻

- 2.2.4 集热器的选用

- 2.3 蓄水箱的类型

- 2.4 辅助热源

- 2.5 散热设备

- 2.6 本章小结

- 3 太阳辐照度的计算

- 3.1 太阳角

- 3.1.1 赤纬角

- 3.1.2 时角

- 3.1.3 太阳高度角

- 3.2 晴天太阳辐照度

- 3.3 晴天太阳总辐射辐照度的模拟

- 3.4 计算结果

- 3.5 本章小结

- 4 太阳能地板辐射供暖方案的模拟

- 4.1 房间热负荷的数学模型

- 4.1.1 热负荷的计算方法

- 4.1.2 建筑模型

- 4.1.3 负荷计算结果

- 4.2 太阳能集热器的数学模型

- 4.2.1 热量在吸热板体上的传导

- 4.2.2 管内对流传热

- 4.2.3 考虑管路热损失的集热器有效能

- 4.3 水箱的数学模型

- 4.4 地板辐射供暖的数学模型

- 4.5 系统模拟的算法流程

- 4.6 模拟计算结果分析

- 4.6.1 白天供暖系统所需的集热器面积

- 4.6.2 夜晚供暖系统的集热面积

- 4.6.3 夜晚供暖系统的集热器进口管路的流量

- 4.6.4 太阳能地板辐射供暖系统的仿真研究

- 4.7 本章小结

- 5 太阳能热泵供暖方案的模拟

- 5.1 太阳能热泵供暖系统

- 5.2 模拟计算结果分析

- 5.2.1 稳态条件下的模拟

- 5.2.2 动态条件下的模拟

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望和后续工作

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].相变蓄热材料在太阳能供暖系统中的应用分析[J]. 科技风 2020(01)

- [2].鄂尔多斯地区某太阳能供暖系统的经济性研究[J]. 环境科学与管理 2020(04)

- [3].校园太阳能供暖案例集锦[J]. 供热制冷 2019(02)

- [4].相变蓄热材料在太阳能供暖系统中的应用[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [5].大秦铁路沿线工区太阳能供暖方案的可行性分析[J]. 山东工业技术 2017(16)

- [6].太阳能供暖系统在中国的发展分析[J]. 建筑技术 2015(11)

- [7].山东东营首例“太阳能供暖”实验成功[J]. 墙材革新与建筑节能 2015(04)

- [8].主动式太阳能供暖系统的研究现状综述[J]. 制冷与空调(四川) 2013(06)

- [9].基于变频技术的太阳能供暖控制系统设计[J]. 信息化研究 2019(06)

- [10].基于全生命周期的太阳能供暖系统经济性分析[J]. 科技创新与应用 2018(11)

- [11].浅谈我国北方地区的太阳能供暖系统设计[J]. 科技创新与应用 2015(09)

- [12].太阳能供暖现状及分析[J]. 低温建筑技术 2015(03)

- [13].辅助热源对主动式太阳能供暖系统节能性的影响[J]. 暖通空调 2015(05)

- [14].五星太阳能供暖技术研发与应用进展[J]. 建设科技 2013(18)

- [15].太阳能供暖系统的应用[J]. 中国资源综合利用 2011(07)

- [16].太阳能供暖技术发展简析[J]. 硅谷 2008(01)

- [17].空气式太阳能供暖系统在西藏地区的应用[J]. 暖通空调 2018(07)

- [18].高寒地区利用太阳能供暖的试验[J]. 农业装备与车辆工程 2016(09)

- [19].拉萨市太阳能供暖情况调查研究[J]. 制冷与空调(四川) 2015(01)

- [20].国内首座太阳能供暖示范建筑建成[J]. 建材发展导向 2013(02)

- [21].主动式太阳能供暖系统全过程调试必要性研究[J]. 暖通空调 2012(02)

- [22].适用于严寒地区的碟式太阳能供暖锅炉设计[J]. 太阳能 2016(12)

- [23].太阳能供暖系统在新农村建设中的应用[J]. 应用能源技术 2015(02)

- [24].设备寿命比空调和锅炉长 太阳能供暖已具价格优势[J]. 环境与生活 2015(12)

- [25].绿色节能的太阳能供暖示范建筑[J]. 门窗 2013(04)

- [26].太阳能供暖系统的室内舒适性研究[J]. 太阳能 2018(05)

- [27].辅助热源对主动式太阳能供暖系统节能性的影响[J]. 中国战略新兴产业 2017(12)

- [28].国内首座太阳能供暖示范建筑建成[J]. 墙材革新与建筑节能 2013(05)

- [29].太阳能供暖系统在建筑中的应用[J]. 太原城市职业技术学院学报 2008(12)

- [30].一种主动式太阳能供暖系统的经济性分析[J]. 建筑节能 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98cc51b254da7f9a27968dc3.html