# 稀土镁在SS400钢中的作用机理研究

### 论文摘要

本研究通过改变稀土、镁的加入量,进行了RE-Mg复合处理的SS400钢的试验研究,来确认稀土、镁在变质夹杂、去除夹杂、改善显微组织和动态再结晶中的作用。首先,通过金相显微镜、扫描电镜及能谱仪对4种不同稀土、镁含量的试样中夹杂物进行观察。试验表明:稀土、镁可以使钢中非金属夹杂物变性,有效控制夹杂物的大小、分布和形貌,使其平均颗粒直径减小并呈弥散分布。硫化物夹杂物尺寸由15.35μm减小到9.83μm,氧化物夹杂物尺寸由18.52μm减小到8.79μm。其次,将试样正火、淬火处理后,通过金相显微镜、扫描电镜对4种不同稀土、镁含量的试样组织进行观察。试验表明:稀土、镁的加入改善SS400钢显微组织,细化晶粒,使组织晶粒度提高,晶粒度等级由77.5提高到99.5;使SS400钢珠光体组织片间距明显减小,平均珠光体片层间距由334.6 nm减小到130.4 nm;使钢中珠光体数量减少,珠光体面积百分数由23.16%减小到16.61%;显微硬度提高,由148.2提高到了187;使淬火马氏体组织板条马氏体束细化。最后,在Gleeble-1500热模拟试验机上测定不同稀土、镁含量的真应变—真应力曲线,分析稀土、镁对SS400钢动态再结晶的影响。实验表明:稀土对动态再结晶有强的固溶拖曳作用,稀土、镁复合处理后SS400钢形变抗力大;动态再结晶开始时间Rs增大,提高了再结晶温度。本课题在低合金钢中加入微量稀土、镁,提高钢质增强国际竞争力,把稀土资源优势转化为钢的品种优势和经济优势,具有十分重大的意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 稀土在钢中的应用发展

- 1.1.1 稀土的特殊性

- 1.1.2 稀土在钢中的基本作用规律

- 1.1.3 稀土对钢性能的影响

- 1.1.4 稀土的加入方法

- 1.1.5 稀土处理钢的发展

- 1.2 镁在钢中的应用发展

- 1.2.1 镁在钢中的基本作用规律

- 1.2.2 钢中镁的加入方法

- 1.2.3 镁在炼钢中的应用现状及趋势

- 1.3 我国近几年稀土与镁复合处理钢的新进展

- 1.4 稀土处理钢的冶金因素控制

- 1.5 课题研究的内容与方法

- 2 实验条件及方法

- 2.1 实验条件

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验钢的化学成分设计

- 2.2 试验钢的冶炼

- 2.3 成分测定

- 2.4 实验钢的锻造

- 2.5 试样的制备

- 2.5.1 观察夹杂物形貌试样的制备

- 2.5.2 观察组织的试样的制备

- 2.5.3 用于研究稀土、镁对动态再结晶的影响的试样的制备

- 2.6 试样的分析试验设备

- 2.6.1 夹杂物形貌大小分布的观察

- 2.6.2 夹杂物的定性分析

- 2.6.3 显微组织的分析

- 2.6.4 珠光体显微硬度测量

- 2.6.5 动态再结晶的试验方法

- 3 实验结果与分析

- 3.1 稀土、镁复合处理对钢中夹杂物的变质效果

- 3.1.1 变性前后的夹杂物的特征

- 3.1.2 钢中非金属夹杂物级别

- 3.1.3 夹杂物尺寸大小的测定

- 3.1.4 总结

- 3.2 稀土、镁对SS400 钢热处理后显微组织的影响

- 3.2.1 稀土、镁对SS400 钢珠光体的影响

- 3.2.2 稀土、镁对SS400 钢中马氏体的影响

- 3.2.3 总结

- 3.3 稀土对动态再结晶的影响

- 3.3.1 动态再结晶的特点

- 3.3.2 不同温度下SS400 钢的动态再结晶

- 3.3.3 不同稀土、镁含量SS400 钢的动态再结晶

- 3.3.4 稀土、镁对抗拉强度的影响

- 3.3.5 总结

- 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].SS400含硼钢连铸坯的高温力学性能[J]. 钢铁 2015(07)

- [2].SS400钢板边部的表面裂纹[J]. 物理测试 2013(04)

- [3].B在钢中的偏析及SS400含硼钢的重熔现象[J]. 钢铁研究学报 2015(12)

- [4].SS400钢高温氧化层的微观结构及其耐蚀性研究[J]. 热加工工艺 2009(06)

- [5].变形温度及压下量对SS400低碳钢显微组织的影响[J]. 机械工程材料 2011(06)

- [6].镧对SS400钢组织及力学性能的影响[J]. 中国稀土学报 2008(06)

- [7].手工电弧焊SS400钢焊接接头组织及硬度研究[J]. 内蒙古科技大学学报 2013(04)

- [8].SS400板坯表面纵裂原因分析与改进措施[J]. 连铸 2009(06)

- [9].镧提高SS400钢力学性能作用机理研究[J]. 稀土 2009(05)

- [10].SS400钢卷冷弯不合格原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2011(11)

- [11].SS400热轧带钢力学性能控制[J]. 金属世界 2008(06)

- [12].表面纳米化对SS400钢应力腐蚀性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2009(02)

- [13].SS400连铸坯纵向裂纹研究[J]. 河北冶金 2012(04)

- [14].稀土铈镁复合变质剂对SS400钢中夹杂物的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2008(03)

- [15].韩标SS400大型H型钢生产实践[J]. 莱钢科技 2012(03)

- [16].热轧SS400宽厚板裂纹成因分析与控制[J]. 莱钢科技 2017(05)

- [17].LF炉深度脱硫功能对SS400轧板质量的影响[J]. 铸造技术 2015(05)

- [18].Mg-RE复合处理对SS400钢铁动态再结晶行为的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2009(04)

- [19].连铸板坯SS400钢黏结漏钢攻关实践[J]. 连铸 2016(06)

- [20].某SS400减震器贮油缸钢管开裂原因分析[J]. 天津职业技术师范大学学报 2020(02)

- [21].SS400薄板手工电弧焊和氩弧焊残余应力对比分析[J]. 焊管 2014(12)

- [22].氧化皮对SS400热轧带钢耐蚀性的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2012(02)

- [23].氧化温度对SS400钢氧化皮结构及耐蚀性能的影响[J]. 热加工工艺 2010(10)

- [24].高压输电线塔用SS400角钢表面氧化膜X射线光电子能谱表征[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(02)

- [25].焊接工艺对8mm厚SS400超细晶钢焊接组织影响[J]. 热加工工艺 2014(05)

- [26].表面纳米化对SS400钢焊接接头应力腐蚀性能的影响[J]. 焊接学报 2009(03)

- [27].SS400热轧带钢表面网状裂纹缺陷[J]. 金属世界 2019(06)

- [28].SS400钢热轧卷板性能与组织优化研究[J]. 宽厚板 2016(01)

- [29].SS400含硼钢板坯边裂研究[J]. 武钢技术 2014(06)

- [30].SS400钢薄板坯连铸生产典型漏钢原因分析和控制[J]. 中国冶金 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98d1795706a4852db6800034.html