# 含咪唑尾式卟啉及其铜卟啉的设计合成、表征和性能研究

### 论文摘要

卟啉类化合物广泛的存在于生物体中,由于其独特的结构和良好的光敏性能,引起了广泛的关注。用卟啉类化合物作为光敏剂,不仅可以敏化或修饰半导体材料,制备优良的复合光催化材料,还可以在医学方面,用来诊断或治疗癌症。基于以上背景,本文采用对简单卟啉进行修饰的方法,合成了六种含有咪唑功能基团的自由卟啉（4a-4c、5a-5c）和三个金属铜卟啉（6a-6c）,采用元素分析、红外光谱、紫外-可见光谱、质谱、’H核磁等手段对所制备的含尾式咪唑卟啉化合物进行了测试和表征。制备了三种铜卟啉-Ti02复合光催化剂（6a-TiO2、6b-TiO2、6c-TiO2）,对其进行了扫描电镜、高分辨透射电镜、EDS谱、紫外-可见漫反射光谱、红外光谱、X射线粉末衍射等分析与表征,测试了复合催化剂在不同条件下对4-硝基苯酚（4-NP）水溶液的光催化降解效果,实验结果表明：卟啉-Ti02复合光催化剂在紫外光和紫外-可见光照射下可以有效的降解4-NP,并且光催化降解效果随着卟啉外围取代基链长的增加稍有减弱；当可见光照射时,在合适浓度的双氧水存在下,卟啉-Ti02复合光催化剂可以高效的降解4-NP,并且证实在该过程中主要靠羟基自由基（·OH）来氧化降解4-NP。测试了自由卟啉（4a-4c、5a-5c）在体外对皮肤鳞癌细胞（A431细胞）的抗癌性能以及单线态氧的产生能力,实验结果表明：这些光敏剂在黑暗条件下,对A431细胞有较高的毒性,而对正常细胞的毒性很小,当在光照的条件下,抗癌活性得到进一步提高,并且抗癌活性与产生单线态氧的能力相一致,均随着外围取代基链长的增加而提高；当卟啉浓度增大,光照时间的延长,抗癌活性也随之提高。最后,我们测试了自由卟啉（5a-5c）和三个金属铜卟啉（6a-6c）对Li/SOCl2电池的催化性能,结果表明：上述的几种卟啉化合物对Li/SOCl2电池的放电时间均有不同程度的延长,电池容量有较大幅度的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 卟啉的合成及其研究进展

- 1.1 引言

- 1.2 卟啉化合物的合成进展

- 1.2.1 meso-卟啉化合物的合成

- 1.2.2 meso-卟啉化合物的结构修饰

- 2的研究进展'>1.3 卟啉修饰半导体材料TiO2的研究进展

- 2光催化简介'>1.3.1 TiO2光催化简介

- 2光电池的研究进展'>1.3.2 卟啉敏化TiO2光电池的研究进展

- 2光催化降解有机污染物研究进展'>1.3.3 卟啉修饰TiO2光催化降解有机污染物研究进展

- 1.4 卟啉抗癌活性研究进展

- 1.4.1 光动力疗法简介

- 1.4.2 光动力疗法原理

- 1.4.3 光敏剂研究进展

- 1.5 卟啉在其他方面的研究进展

- 1.6 本论文选题目的及意义

- 参考文献

- 第二章 含咪唑尾式卟啉及其铜卟啉的合成与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 含咪唑尾式卟啉的合成

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 合成过程分析

- 2.3.2 质谱分析

- 2.3.3 紫外-可见光谱

- 2.3.4 红外光谱

- 2.3.5 1 H-NMR谱

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 铜卟啉修饰二氧化钛光催化剂的制备及光催化性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 光催化降解仪器装置

- 2复合光催化剂和4-硝基苯酚（4-NP）降解液的制备'>3.2.4 卟啉-TiO2复合光催化剂和4-硝基苯酚（4-NP）降解液的制备

- 3.2.5 光催化降解实验

- 3.3 结果与讨论

- 2复合光催化剂的（SEM、HR-TEM）及EDS谱图'>3.3.1 铜卟啉-TiO2复合光催化剂的（SEM、HR-TEM）及EDS谱图

- 2复合光催化剂的紫外-可见漫反射光谱'>3.3.2 铜卟啉-TiO2复合光催化剂的紫外-可见漫反射光谱

- 2复合光催化剂FT-IR光谱'>3.3.3 铜卟啉-TiO2复合光催化剂FT-IR光谱

- 2复合光催化剂XRD分析'>3.3.4 铜卟啉-TiO2复合光催化剂XRD分析

- 3.3.5 光催化实验结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 含咪唑尾式卟啉对A431细胞的抗癌活性研究

- 4.1 前言

- 4.2 MTT比色法简介

- 4.3 实验部分

- 4.3.1 实验试剂

- 4.3.2 实验仪器

- 4.4 实验设计

- 4.5 光敏剂的抗肿瘤活性测试

- 4.5.1 细胞培养与接种

- 4.5.2 UVB照射方法及能量密度的选择

- 4.6 单线态氧产生能力测定

- 4.7 实验结果与讨论

- 4.8 本章总结

- 参考文献

- 2电池催化性能研究'>第五章 含咪唑尾式卟啉及铜卟啉配合物对Li/SOCl2电池催化性能研究

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验试剂

- 5.2.2 实验仪器

- 5.3 电池放电性能测试

- 5.3.1 电池的组装

- 5.3.2 电池放电性能测试

- 5.4 电性能测试结果与讨论

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 论文总结

- 6.2 工作展望

- 攻读硕士学位期间取得科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Cu_2O/g-C_3N_4/Bi_2WO_6三元复合光催化剂的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2019(12)

- [2].氧化亚铜基复合光催化剂的研究进展[J]. 无机盐工业 2020(01)

- [3].TiO_2/沸石复合光催化剂的制备及其对盐酸四环素的光降解[J]. 环境监测管理与技术 2019(06)

- [4].氧化锌/碳量子点复合光催化剂的制备及性能研究[J]. 广州化工 2020(12)

- [5].氧化银基复合光催化剂的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(06)

- [6].原位法制备石墨相碳/TiO_2复合光催化剂及其高效降解新兴酚类污染物性能（英文）[J]. Chinese Journal of Catalysis 2020(09)

- [7].复合光催化剂Bi_5O_7I/Ag_3PO_4的制备及其光催化性能研究[J]. 环境科技 2020(04)

- [8].原位沉积法制备g-C_3N_4/Ag_3PO_4复合光催化剂降解卡马西平的性能研究[J]. 材料导报 2020(19)

- [9].C/Fe_3O_4@TiO_2三元复合光催化剂的制备及可见光催化性能[J]. 应用技术学报 2019(02)

- [10].壳聚糖-铜锌锡硒纳米复合光催化剂的制备及其降解印染废水的研究[J]. 山东化工 2017(16)

- [11].g-C_3N_4/BiVO_4复合光催化剂的制备与光催化性能研究[J]. 应用化工 2015(06)

- [12].钨酸锌/磷酸银复合光催化剂的制备及光催化性能[J]. 无机盐工业 2020(06)

- [13].石墨相氮化碳/磷酸银复合光催化剂的研究进展[J]. 当代化工 2020(06)

- [14].微波法制备银镁共掺氧化锌复合光催化剂及其光催化性能研究[J]. 石油炼制与化工 2020(06)

- [15].复合光催化剂Bi_5O_7I/Ag_3PO_4的制备及其光催化性能研究[J]. 现代化工 2020(07)

- [16].氮化碳/碳复合光催化剂及其光解水产氢性能[J]. 江苏理工学院学报 2020(02)

- [17].Ag_3VO_4/Ag_2Mo_2O_7复合光催化剂[J]. 复旦学报(自然科学版) 2020(05)

- [18].AgBr-Ag_3PO_4-CSs三元复合光催化剂的制备及性能[J]. 硅酸盐学报 2019(04)

- [19].铋系复合光催化剂的制备及其对双酚A光催化降解研究[J]. 化工新型材料 2019(04)

- [20].Bi_2MoO_6/Ag_3PO_4复合光催化剂的制备及其光催化性能[J]. 硅酸盐学报 2018(01)

- [21].磷酸银系复合光催化剂研究进展[J]. 广州化工 2016(22)

- [22].竹炭/二氧化钛复合光催化剂的制备及表征[J]. 武夷学院学报 2016(12)

- [23].一步水热法合成可见光响应Ba_4SrNb_4O_5-NaNbO_3复合光催化剂[J]. 广东化工 2017(09)

- [24].金属/磷酸银复合光催化剂的研究进展[J]. 当代化工 2016(09)

- [25].漂珠基复合光催化剂降解印染废水的研究[J]. 工业水处理 2015(09)

- [26].g-C_3N_4/Fe_2O_3复合光催化剂的制备、降解性能及其机理[J]. 化学研究与应用 2020(10)

- [27].半导体/石墨烯复合光催化剂的制备及应用[J]. 催化学报 2013(04)

- [28].纳米TiO_2复合光催化剂处理印染废水影响因素的研究[J]. 化工时刊 2012(07)

- [29].膨润土基二氧化钛复合光催化剂的制备及应用研究进展[J]. 现代化工 2011(S1)

- [30].CuO/SnO_2/TiO_2复合光催化剂的制备及光催化性能[J]. 人工晶体学报 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/98d87bbdcb362a1072de3b31.html