# 房屋建筑结构施工中常见问题与措施

杭州元晟建筑设备租赁有限公司浙江杭州310000

摘要：要提高建筑房屋的总体水平，就要对房屋施工中的常见问题予以重点研究，房屋建筑施工贯穿整个施工全过程。房屋的高质量和丰富的建筑功能需要较高的前期工作，高水平以及严格的房屋施工过程是整个房屋质量和功能的保障。因此研究和讨论房屋建筑结构施工中出现的问题极为必要。

关键词：房屋建筑结构；施工；问题；措施

1房屋建筑结构施工常见问题分析

1.1现浇钢筋结构施工中的常见问题

在当前房屋建筑结构中，现浇钢筋结构比重较大，在城市高层房建中应用十分广泛，在其施工中，常见的问题有许多，主要包括：在材料方面，为了降低成本，一些施工企业并没有对钢筋、水泥材料质量进行严格检查与控制，存在以次充好的现象，甚至还有偷工减料情况发生；在材料配合比上，没有进行严谨的实验，骨料配比不够合理，降低了材料的性能，影响了结构整体稳定性；在施工方面，忽略了结构中的连接构件，钢筋箍扎不符合要求，混凝土浇筑没有严格计算用量，根据体积比随意施工，导致材料浪费等等。在上述问题发生的情况下，建筑结构无法达到预期的稳定性目标，给房屋建筑安全带来极大威胁。

1.2砖混结构施工中的常见问题

砖混结构中首先可能存在的问题，就是所用到的材料问题。砖混结构用到的砂浆必须按照设计的要求进行配置，同时标号必须提高设计强度的15%。在进行材料的拌制时，用量必须要准确，并且对材料的混合要保证均匀，同时要将砂浆的稠度以及保水性达到规定的要求。但是目前很多砖混结构的施工材料拌制时，很多工人由于本身专业水平的限制或是施工质量意识的薄弱，导致他们并不考虑施工现场的实际情况，完全照搬书本上的砂浆配合比，导致实际拌制出的砂浆出现强度不足或标号过高，浪费水泥的现象。浇砖实验证明，粘土砖砌体的抗剪强度，随砖的含水率的增加而提高；使用干砖，砌体抗剪弧度降低尤为明显。因此，要坚决禁用干砖。

1.3房屋施工完成后的一些常见问题

在房屋建筑施工结束后容易出现一些外在的质量问题，这些问题的出现于施工不谨慎有着直接的联系。例如在房屋建筑完成后出现的瓷砖掉落情况和墙面脱落等情况。还有门窗的骨架和墙体之间的裂缝以及房间隔音效果差等，这些问题的出现都与施工不谨慎相关。可能是因为在施工中使用了不合格的水泥，也有可能是由于泥砖的含水量控制不佳，最终导致的房屋建筑结构不稳定。

1.4房屋建筑施工常见安全问题

施工安全性问题是施工问题中的重中之重，这些问题通常都处于结构施工部分，一旦出现这部分的问题想要进行补救是十分困难的。出现房屋建筑施工安全问题的原因比较多主要包括了：施工人员的技术水平和专业水准不都高，在进行施工的过程中常常出现违规操作或者不够严谨等情况，为工程的结构安全埋下了隐患。

2房屋建筑结构施工常见问题的解决措施

2.1现浇钢筋混凝土结构的问题处理

现浇钢筋混凝土结构的施工主要会受到混凝土的浇注以及钢筋的选配、绑扎等各方面的影响。因此要解决施工中的问题，首先要保证混凝土的质量，混凝土必须满足设计要求的强度，在混凝土的选用时必须严格控制水灰比，所选用的砂石骨料，一定要经过计算和试配，得到精确的混凝土强度等级配合比。外购的商品混凝土运送到现场时，必须保证不离析和易性好，现场不允许加水。同时，对于钢筋的绑扎也必须注意，在混凝土的浇注之前对钢筋工程进行验收。保证钢筋的型号以及数量满足设计的要求。在进行混凝土结构的浇筑前，要注意对现场垃圾的清理，制定合理的混凝土浇注方案。尽量减少施工缝的留置，分层浇筑。对于大体积混凝土应该从低处向高处进行浇注，且沿着长边由一边向另一边依次进行。在进行后浇带的填充时，可以采用膨胀式的混凝土，同时强度必须比原来的混凝土强度高一个等级，从而保证混凝土的整体性以及防止后期裂缝的产生。

2.2砖混结构施工问题的处理

虽然砖混结构的施工相较于钢筋混凝土结构没有那么复杂，在材料的控制上没有那么严格，但是也需要注意对于砖混结构的施工细节的把握。首先对于砖混结构的施工材料，必须按照设计要求来选择，通过提高15%的方式来进行配制能够更好地保证砂浆的合格性。此外，对于砂浆的进场以及保存要有严格的检查，对于砂浆的配合比以及强度都必须在拌制前进行审查、技术交底、试配，防止砂浆的拌制出现问题。在施工过程中，对于砖混结构必须要注意对于不能够同时砌筑，但是必须要留置的临时间断处，需要砌筑成斜搓。但是若临时间断处留有斜搓存在困难的时候，除了转角处其他地方也能够留有直搓，但是一定要保证砌成马牙搓，并且每500mm高设置两根拉筋。

2.3完成房屋建筑结构施工的收尾处理

在房屋建筑结构施工的收尾过程中，主要是处理施工过程产生的污染，包括集中处理废弃料、修复施工过程损坏的环境以及道路等，修补检查过程发现的问题等，减少房屋建筑结构施工产生的不良影响。

2.4房屋建筑结构施工管理问题的处理

结构工程的管理包括了质量、安全以及成本等各个方面的管理，涉及到了人员材料和机械等各个方面。房屋建筑结构施工的好坏，在很大长度上取决于施工管理的好坏。在施工之前必须与设计单位做好设计交底，这样才能保证施工过程中明确结构设计的要求，对材料的配比以及结构的施工进行更好地分配。在施工过程中，必须对施工的流程以及管理制度进行优化。在材料的购置、领用以及选配上，要求专门的人进行负责。保证原材料的质量以及拌合配置之后的材料强度达到要求。对于施工的整个流程要进行详细的规划并实施精细化管理，包括时间节点以及检查节点，隐蔽工程的检查和各个重点工程的检查等，每个检查节点都要有专门的负责人。尤其对于结构工程而言，钢筋混凝土结构的隐蔽工程如柱、梁、板、梯、阳台、雨篷钢筋，商品砼的台帐，基础混凝土的浇筑，施工缝、后浇带的处理等，模板工程的布置与拆除，钢筋的绑扎与焊接等，都需要制定专门的检查制度。

3房屋建筑结构施工中常见问题实例分析

某市某建筑公司承建企业大厦的项目施工任务，该工程于2014年9月1日开始施工，一直到2017年6月交工投入使用，本工程的在正常的使用条件下，为建设工程的最低的保修期。但却在交工的半年之后发现了屋内的漏水问题。这些问题的存在正是因为在施工中一些不规范的操作和使用不合格材料所造成的。在这次施工中并没有出现钢筋混凝土结构的问题，也没有其他的安全结构问题，但由于工程的所使用的防水材料不合格，导致了最终的工程质量出现了严重的为题。在施工的过程中应当严格的遵守质量控制的原则，严格遵守工艺流程，并及时的对工程结构进行检查。在施工结构质量控制上应积极做好技术交底工作，认真检查工作人员的操作流程，只有在确保了一道程序合格之后才能投入到下一道程序的施工中去。在解决房屋建筑质量问题上，施工单位应对质量问题负全部责任。因为该问题的产生完全是由于施工单位的不合格材料所造成，是工程施工中留下的质量隐患。对此，施工单位应积极配合业主进行后期的维修工程，尽量弥补损失。

4结语

综上，房屋建筑与人们生活密切相关，其结构施工更是直接关系到人们生命财产安全，加强对房屋建筑结构施工的重视，明确其常见的问题，采取适当措施来加以解决，保障房屋建筑结构的施工质量和安全，是有着重要意义的，应当引起房屋建筑施工企业的重视。

参考文献：

[1]浅谈房屋建筑结构施工的常见问题[J].袁兵，官小均.四川水泥.2017（03）

[2]房屋建筑结构设计中优化技术实践分析[J].李家富.中国标准化.2017（04）

[3]建筑艺术与建筑结构的互动关系研究[J].刘宏川.建筑知识.2016（11）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/996b745144d2eab1f82d4c95.html