# Bi2WO6纳米材料的制备、生长及光催化性能研究

### 论文摘要

钨酸铋（Bi2WO6）是Aurivillius家族中最简单的氧化物之一,由于其在相关领域具备良好的物理及化学性能,尤其是其可见光催化降解有机废水方面的性能,因而受到科研工作者的广泛关注。目前,研究者已经通过水热法成功合成了形貌各异的Bi2WO6纳米材料,大大提高了其光催化性能。研究Bi2WO6的水热生长过程和水热合成条件对提高其可见光光催化性能具有重要理论意义和实用价值。以Bi（NO3）3·5H2O、Na2WO4·2H2O为原料,NaOH为矿化剂,采用水热法合成Bi2WO6纳米晶体,并使用XRD、SEM、TEM对其进行表征,分析了反应时间和温度对晶体生长的影响。利用Johnson-Mehl-Avrami（JMA）方程对不同温度下Bi2WO6的水热晶化过程进行动力学模拟分析。研究发现,Bi2WO6纳米晶体的水热晶化过程表现为较低温度下的扩散控制生长以及较高温度（T>160℃）下的相界控制生长。同时,Bi2WO6纳米晶体的生长经历了一个成核、积聚和熟化的过程。以罗丹明B的降解率作为可见光光催性能的评价标准,分析了不同酸性助剂CH3COOH和HN03对水热法合成Bi2WO6光催化剂的影响。研究发现,不同酸性助剂对Bi2WO6样品的形貌和可见光催化活性均有较大影响。HN03的添加抑制了花状微球的形成,使Bi2WO6样品的紫外-可见光吸收边发生红移,比表面积增大。光催化测试结果表明,以HN03为酸性助剂时所制备样品的光催化活性最高,添加CH3COOH则相对降低。以CuCl2和CuSO4为铜源水热法离子掺杂合成Bi2WO6粉体,分析了不同铜源离子掺杂以及掺杂量对水热法合成Bi2WO6光催化剂的影响。研究发现,不同铜源掺杂对Bi2WO6样品的形貌和可见光催化活性均有较大影响。以CuCl2为铜源离子掺杂Bi2WO6的样品粒径减小,比表面积增大。掺杂后的铜以中Cu2+和Cu+两种电子形式存在。光催化测试结果表明以CuCl2为铜源时所制备的Bi2WO6样品的光催化活性最高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 半导体光催化反应

- 1.2.1 光催化反应机理

- 1.2.2 光催化技术应用

- 1.2.3 铋系光催化剂研究进展

- 2WO6光催化剂'>1.3 Bi2WO6光催化剂

- 2WO6的基本结构'>1.3.1 Bi2WO6的基本结构

- 2WO6的化学方法改性研究'>1.3.2 Bi2WO6的化学方法改性研究

- 2WO6光催化剂的主要制备方法'>1.3.3 Bi2WO6光催化剂的主要制备方法

- 1.4 本文研究目的、意义及主要内容

- 1.4.1 研究目的、意义

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 实验方法和工艺路线

- 2 实验药品、仪器及表征手段

- 2.1 实验药品和仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 表征手段

- 2.2.1 X射线衍射仪（XRD）

- 2.2.2 场发射扫描电子显微镜（SEM）

- 2.2.3 透射电子显微镜（TEM）

- 2.2.4 紫外-可见分光分光度计（UV-Vis）

- 2.2.5 X射线光电子能谱（XPS）

- 2.2.6 比表面积分析仪（BET）

- 2.3 光催化性能测试

- 2.3.1 光源

- 2.3.2 目标降解物（RhB）

- 2.3.3 光催化反应装置及流程

- 2.3.4 光催化反应效果评价

- 2WO6的水热合成及生长机理的研究'>3 Bi2WO6的水热合成及生长机理的研究

- 2WO6纳米晶体的制备'>3.1 Bi2WO6纳米晶体的制备

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 水热反应条件对XRD晶体结构的影响

- 3.2.2 显微结构分析

- 3.2.3 动力学分析

- 2WO6的化学反应式及反应机理'>3.2.4 Bi2WO6的化学反应式及反应机理

- 3.3 本章小结

- 2WO6及其性能研究'>4 不同酸性助剂水热合成Bi2WO6及其性能研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 样品的制备

- 4.1.2 样品光催化性能测试

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 样品物相分析

- 4.2.2 样品的SEM分析

- 4.2.3 样品的TEM分析

- 4.2.4 样品的UV-VIS光谱分析

- 4.2.5 样品的比表面积及孔径分析

- 4.2.6 样品的光催化性能分析

- 4.3 本章小结

- 2WO6粉体的合成、表征及催化性能研究'>5 Cu掺杂Bi2WO6粉体的合成、表征及催化性能研究

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 样品制备测定

- 5.1.2 样品光催化性能测试

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 不同铜源样品的XRD分析

- 5.2.2 不同铜源样品的SEM分析

- 5.2.3 不同铜源样品的UV-VIS DRS分析

- 2样品的元素形态分析'>5.2.4 掺杂CuCl2样品的元素形态分析

- 2样品的XRD分析'>5.2.5 掺杂CuCl2样品的XRD分析

- 2样品的SEM分析'>5.2.6 掺杂CuCl2样品的SEM分析

- 5.2.7 样品的光催化性能分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].鳞片状Bi_2WO_6的制备及其处理盐酸强力霉素的研究[J]. 广州化学 2020(06)

- [2].Bi_2WO_6/石墨烯复合材料的制备与光催化应用研究进展[J]. 材料导报 2020(05)

- [3].亚硫酸盐协助中空Bi_2WO_6微球的光催化性能[J]. 化学研究与应用 2020(01)

- [4].Bi_2WO_6光催化剂的制备及其光催化性能研究[J]. 化学工程师 2016(12)

- [5].乙醇与水协同修饰Bi_2WO_6纳米片形貌及改善其光致发光性[J]. 强激光与粒子束 2015(05)

- [6].Bi_2WO_6光催化剂的研究进展[J]. 上海化工 2014(03)

- [7].Bi_2WO_6粉体光催化剂的制备方法及研究进展[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [8].方形花状Bi_2WO_6可见光催化降解制革废水[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [9].卷心菜状Bi_2WO_6光催化降解黄药废水[J]. 金属矿山 2020(02)

- [10].熔盐法制备Bi_2WO_6[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [11].3D-Bi_2WO_6空心微球的制备及其可见光光催化性能[J]. 实验室研究与探索 2014(09)

- [12].花状Bi_2WO_6光催化剂的制备及性能研究[J]. 功能材料 2010(S1)

- [13].水热合成纳米Bi_2WO_6粉末及其可见光催化活性[J]. 中国环境科学 2008(03)

- [14].可见光光催化剂Bi_2WO_6制备研究进展[J]. 唐山师范学院学报 2012(02)

- [15].粉煤灰漂珠负载Bi_2WO_6复合材料的制备及光催化性能研究（英文）[J]. 无机化学学报 2014(12)

- [16].水热法制取Bi_2WO_6及其用于光催化降解含酚废水的研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [17].低温固相反应合成Bi_2WO_6粉体及其可见光光催化性能[J]. 过程工程学报 2016(05)

- [18].HNO_3浓度对水热合成Bi_2WO_6形貌及光催化性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2017(04)

- [19].Ag改性修饰Bi_2WO_6及其在光催化中的应用[J]. 石油化工 2020(06)

- [20].利用Bi的SPR效应增强Bi_2WO_6的可见光催化NO氧化去除性能（英文）[J]. 催化学报 2019(05)

- [21].柠檬酸辅助水热法制备可见光高效去除甲基橙的Bi_2WO_6纳米片[J]. 催化学报 2011(10)

- [22].改性Bi_2WO_6可见光催化材料的研究进展[J]. 山东化工 2019(24)

- [23].Bi_2WO_6光催化剂的制备及在废水处理中的研究现状[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [24].水热反应条件对多孔球状Bi_2WO_6光催化剂结构及性能的影响[J]. 高等学校化学学报 2020(06)

- [25].微球形Bi_2WO_6催化剂的制备及其光催化性能[J]. 精细石油化工 2020(05)

- [26].Bi_2WO_6光催化苯甲醇与苯胺偶联反应[J]. 内蒙古石油化工 2020(10)

- [27].Bi_2WO_6新型光催化剂的合成方法及改性的研究现状[J]. 广东化工 2017(03)

- [28].球形Cu_2O修饰Bi_2WO_6层状微球的制备及其光催化制取氢气和烷烃的研究[J]. 人工晶体学报 2017(09)

- [29].Bi_2WO_6在多孔Al_2O_3纤维上的原位生长及其光催化性能表征[J]. 硅酸盐通报 2016(07)

- [30].花状Bi_2WO_6∶Er~(3+)纳米球的纯绿色上转换荧光和增强的光催化活性(英文)[J]. 发光学报 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9975cab188a8912176bddfeb.html