# 金属离子掺杂TiO2/膨润土催化剂的微波辅助制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

本论文以钠化膨润土为载体,采用溶胶-凝胶法在微波辅助下制备了金属离子掺杂TiO2/膨润土光催化剂;通过X射线粉末衍射（XRD）、比表面测定（BET）、红外光谱（IR）等分析方法对催化剂进行了表征,以偶氮类的甲基橙溶液和糖蜜酒精废液作为目标降解物,考察了催化剂的光催化性能,主要结论如下:微波辅助下Fe-TiO2/膨润土光催化剂的最佳制备条件为:微波加热功率为750w,钛酸丁酯溶液水解过程微波辐射5min,凝胶干燥过程微波辐射8min,550℃焙烧1.5h。XRD分析表明,与常规加热法相比,微波辅助下制备的光催化剂中TiO2的粒径较小;Fe3+、Ni2+离子的掺杂促进了TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变,La3+离子的掺杂则抑制了TiO2的这种相转变;Fe3+、Ni2+、La3+离子的掺杂均抑制了TiO2颗粒的长大。IR分析发现,Ti4+离子与膨润土载体发生了化学键合;BET测定表明,焙烧温度550℃时,与常规加热法制备的Fe-TiO2/膨润土催化剂相比,微波加热法制备的催化剂比表面积有显著提高。甲基橙光催化剂降解实验表明,微波加热法比常规加热法制备的Fe-TiO2/膨润土催化剂活性高。当Fe-TiO2/膨润土光催化剂用量为2.5g/L,甲基橙溶液初始浓度为20mg/L,pH值为4.21,Fe的掺杂浓度为0.20%,光催化反应时间为60min时,甲基橙溶液的脱色率可达96.13%。催化剂的重复使用效果表明,催化剂的活性具有较高的稳定性,能重复使用,可以有效降低催化剂使用成本。动力学研究表明,在实验浓度范围内,该光催化反应可用一级反应动力学方程描述。Fe-TiO2/膨润土光催化剂对糖蜜酒精废液降解实验表明:糖蜜酒精废液稀释30倍,Fe-TiO2/膨润土催化剂用量为2.5g/L,初始pH值为溶液自然pH值,外加氧化剂H2O2投加量为3.0ml/L,光照2h后糖蜜酒精废液脱色率可达82.94%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 二氧化钛光催化反应机理简述

- 2光催化剂国内外研究现状'>1.2 TiO2光催化剂国内外研究现状

- 2'>1.2.1 液相法制备纳米TiO2

- 1.2.2 气相法

- 2光催化剂的负载技术'>1.2.3 TiO2光催化剂的负载技术

- 2光催化剂掺杂改性'>1.3 TiO2光催化剂掺杂改性

- 1.3.1 掺杂金属离子改性

- 1.3.2 非金属掺杂

- 2光催化剂在废水处理方面的应用'>1.4 TiO2光催化剂在废水处理方面的应用

- 1.4.1 无机污染物的处理

- 1.4.2 有机污染物的处理

- 1.5 课题研究的目的、意义和内容

- 第二章 实验原料、试剂、仪器和研究方法

- 2.1 实验所用化学试剂

- 2.2 仪器设备

- 2.3 研究方法

- 2.3.1 实验工艺流程

- 2.3.2 蒙脱石含量检测

- 2.3.3 提纯膨润土的钠化

- 2.3.4 染料模拟废水的选择

- 2.4 催化剂的表征

- 2.4.1 XRD分析

- 2.4.2 红外光谱分析

- 2.4.3 比表面测定分析

- 2.5 光催化试验及分析方法

- 2/膨润土光催化剂的制备与表征'>第三章 离子掺杂型TiO2/膨润土光催化剂的制备与表征

- 2/膨润土光催化剂的制备'>3.1 离子掺杂型TiO2/膨润土光催化剂的制备

- 3.1.1 宁明膨润土的提纯

- 3.1.2 膨润土的钠化改性

- 2/膨润土光催化剂'>3.1.3 溶胶-凝胶法制备离子掺杂型TiO2/膨润土光催化剂

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 膨润土的提纯、钠化

- 2/膨润土光催化剂的最佳工艺条件'>3.2.2 微波法制备Fe-TiO2/膨润土光催化剂的最佳工艺条件

- 3.2.3 复合光催化剂的表征

- 3.3 本章小结

- 2/膨润土光催化剂对甲基橙废水的光催化降解研究'>第四章 离子掺杂型TiO2/膨润土光催化剂对甲基橙废水的光催化降解研究

- 4.1 复合催化剂对甲基橙废水的光催化降解性能研究

- 4.1.1 对比实验

- 2/膨润土光催化活性比较'>4.1.2 不同方法制备的Fe-TiO2/膨润土光催化活性比较

- 4.1.3 掺杂离子种类及浓度对光催化剂活性的影响

- 2负载量对甲基橙溶液脱色率的影响'>4.1.4 TiO2负载量对甲基橙溶液脱色率的影响

- 4.1.5 光催化剂投加量对甲基橙溶液脱色率的影响

- 4.1.6 甲基橙初始浓度对脱色率的影响

- 4.1.7 甲基橙溶液pH值对脱色率的影响

- 2/膨润土光催化剂对甲基橙溶液光催化降解动力学研究'>4.2 Fe-TiO2/膨润土光催化剂对甲基橙溶液光催化降解动力学研究

- 4.2.1 初始浓度的影响

- 4.2.2 光催化剂用量的影响

- 4.2.3 初始pH值得影响

- 2/膨润土光催化剂的重复使用效果'>4.3 Fe-TiO2/膨润土光催化剂的重复使用效果

- 4.4 小结

- 2/膨润土光催化剂对糖蜜酒精废液的光催化降解研究'>第五章 离子掺杂型TiO2/膨润土光催化剂对糖蜜酒精废液的光催化降解研究

- 5.1 引言

- 5.2 光催化剂对糖蜜酒精废液脱色率的研究

- 5.2.1 离子掺杂种类对糖蜜酒精废液脱色率的影响

- 5.2.2 糖蜜酒精废液浓度对其脱色率的影响

- 5.2.3 糖蜜酒精废液pH值对其脱色率的影响

- 2O2的用量对其脱色率的影响'>5.2.4 助氧化剂H2O2的用量对其脱色率的影响

- 5.3 小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间发表和录用的学术文章

### 相关论文文献

- [1].金昌市全面启动膨润土行业“质量兴业”活动[J]. 中国粉体工业 2009(06)

- [2].澧县大堰 镇快速推进膨润土、铁精粉等项目建设[J]. 中国粉体工业 2011(03)

- [3].膨润土的改性研究[J]. 涟钢科技与管理 2008(01)

- [4].我国膨润土技术应与国际接轨[J]. 中国粉体工业 2013(04)

- [5].纳米膨润土改良红黏土力学特性机理分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].膨润土-砂混合物碱热耦合老化后的膨胀性能[J]. 西南科技大学学报 2019(04)

- [7].重金属对膨润土膨胀性的影响[J]. 矿产综合利用 2020(01)

- [8].钻井级膨润土质量评价方法探讨[J]. 石油工业技术监督 2020(01)

- [9].大直径深桩基施工中优质膨润土泥浆的运用[J]. 粘接 2020(04)

- [10].膨润土-碳酸钙混合物的力学特性[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [11].膨润土防水毯应用进展[J]. 硅酸盐通报 2018(11)

- [12].平面裂隙中膨润土挤出过程的数值模拟[J]. 科学技术与工程 2016(01)

- [13].膨润土钠化适宜加碱量计算方法[J]. 铸造设备与工艺 2016(04)

- [14].膨润土防水毯在水利工程中的应用[J]. 中国非金属矿工业导刊 2015(02)

- [15].不同温度焙烧对浙江平山膨润土磷吸附性能的影响[J]. 环境与生活 2014(18)

- [16].公主岭市领导高度重视膨润土工业园区建设[J]. 中国粉体工业 2008(03)

- [17].新疆中非夏子街膨润土公司依托自主创新提升企业竞争力[J]. 中国粉体工业 2008(04)

- [18].新泰市启动大型膨润土深加工项目[J]. 中国粉体工业 2013(06)

- [19].柱撑膨润土的制备及其在工业废水处理中的应用进展[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [20].多种金属元素掺杂对TiO_2柱撑膨润土材料结构及吸附-光催化性能的影响[J]. 当代化工研究 2020(11)

- [21].膨润土-水泥-木屑混合物的抗渗性能试验研究[J]. 中外公路 2020(04)

- [22].膨润土作为缓/控释肥载体的研究现状与发展趋势[J]. 化工矿物与加工 2018(06)

- [23].2016年中国膨润土(阜新)大会圆满落幕[J]. 中国非金属矿工业导刊 2016(04)

- [24].膨润土吸附四环素的研究[J]. 大众科技 2017(05)

- [25].膨润土预处理紫外线吸收剂废水的效果研究[J]. 四川环境 2016(02)

- [26].我国膨润土制品企业的国际市场营销策略研究[J]. 中国市场 2016(40)

- [27].阜矿集团膨润土迈进中石油[J]. 煤炭加工与综合利用 2015(05)

- [28].辽宁朝阳斥巨资打造“膨润土航母”[J]. 中国粉体工业 2014(04)

- [29].膨润土防水毯防水特点及施工方法[J]. 化工管理 2014(09)

- [30].铁负载膨润土对铀(Ⅵ)的吸附特性及机理研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/99796d3f42402263f93959a7.html