# 基于载波聚合的LTE-Advanced系统载波资源调度研究

### 论文摘要

为满足移动用户对数据量的需求,第三代合作伙伴计划（3rd Generation Partnership Project,3GPP）开展了3G系统的演进,即3G长期演进（Long Term Evolution,LTE）。随着LTE系统的迅速发展,3GPP逐步开展了LTE-Advanced（以下简称为LTE-A）系统的研究工作,并将载波聚合技术作为其实现系统带宽扩展和更高峰值速率的关键技术。载波聚合技术的引入为LTE-A系统的资源分配带来了新的问题,如多载波间负载均衡问题、跨载波调度算法设计问题等。且LTE-A系统兼容LTE系统,也就是说系统中共存着两种用户,即LTE-A用户和LTE Rel-8用户,在解决系统资源调度问题时这两种用户的共存给系统性能带来的影响还有很多不确定性。论文以LTE-A系统应用为背景,重点研究了基于载波聚合技术的资源调度实现方案,并对平均小区吞吐量、用户吞吐量和小区边缘吞吐量等指标进行了评估。论文概述了LTE系统的网络和协议架构及系统采用的关键技术,分析了LTE-A系统中的载波聚合技术,包括其应用场景和实现方案等。在此基础上,论文重点研究了LTE-A系统的载波资源调度问题,其中给出了LTE-A系统的资源分配架构,引入了最短队列分配和随机分配两种方法来解决载波间的负载均衡问题,同时以比例公平调度算法为基础,设计了一种适合应用于载波聚合系统的改进算法,即全载波调度算法,该算法在计算平均传输速率时仅是累加各成员载波上的吞吐量数据,不需要各成员载波间额外的信令开销,从而可降低系统设计的复杂度。论文对所引入的负载均衡方法及所设计的基于载波聚合的调度算法进行了理论评估和仿真分析。通过理论和仿真的对比研究,得出了各负载均衡方法和所设计的调度算法在LTE-A系统应用中的性能特点。研究表明当采用最短队列负载平衡方法和全载波调度算法时系统有较好的小区边缘吞吐量性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状及分析

- 1.3 主要研究工作和本文的结构

- 第2章 LTE/LTE-A 系统概述

- 2.1 网络架构和协议

- 2.1.1 LTE 系统网络架构

- 2.1.2 LTE 系统协议结构

- 2.2 LTE 系统关键技术

- 2.2.1 多址技术

- 2.2.2 多天线技术

- 2.2.3 链路自适应技术

- 2.3 物理层概述

- 2.4 LTE-A 系统载波聚合技术

- 2.4.1 载波聚合技术介绍

- 2.4.2 载波聚合实现方案

- 2.5 本章小结

- 第3章 LTE-A 系统资源调度方案研究

- 3.1 资源调度分析

- 3.1.1 概述

- 3.1.2 资源调度器设计策略

- 3.2 LTE-A 系统资源分配架构

- 3.3 LTE-A 系统载波负载均衡方法

- 3.4 LTE-A 系统调度算法设计

- 3.4.1 LTE 系统分组调度算法

- 3.4.2 基于载波聚合的调度算法设计

- 3.5 本章小结

- 第4章 资源调度方案理论评估及仿真分析

- 4.1 负载均衡方法性能评估

- 4.1.1 满队列业务下性能评估

- 4.1.2 有限队列业务下性能评估

- 4.2 仿真分析

- 4.2.1 仿真方法及参数设定

- 4.2.2 负载均衡方法仿真分析

- 4.2.3 调度算法性能仿真分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].LTE-Advanced上行链路多天线增强方案研究[J]. 现代电信科技 2011(11)

- [2].LTE-advanced系统级仿真方法与实现[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [3].一种LTE-Advanced系统级仿真方法建模实现[J]. 郑州大学学报(工学版) 2011(02)

- [4].基于软件无线电的LTE-Advanced实时测试平台同步的设计与实现[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版) 2016(02)

- [5].LTE-Advanced系统异构网络下行信道小区干扰抑制方案[J]. 信息通信 2014(03)

- [6].LTE-Advanced系统中双流波束赋形方案分析[J]. 中国电子科学研究院学报 2010(06)

- [7].LTE-Advanced传输网架构研究[J]. 电信快报 2013(03)

- [8].LTE-Advanced异构网络中负载均衡研究进展及展望[J]. 电信科学 2014(10)

- [9].LTE-Advanced系统中的自适应调制技术[J]. 电信科学 2017(07)

- [10].LTE-Advanced终端同频干扰消除算法研究[J]. 广东通信技术 2014(09)

- [11].LTE-Advanced载波聚合中的无线资源管理研究[J]. 现代电信科技 2011(08)

- [12].LTE-Advanced异构网络控制信道干扰协调技术[J]. 无线电通信技术 2011(05)

- [13].LTE-Advanced:强有力的4G候选标准[J]. 移动通信 2008(24)

- [14].LTE-Advanced中继系统基于资源共享的呼叫接纳控制方法[J]. 电信科学 2014(02)

- [15].LTE-A系统中继技术的研究[J]. 现代电信科技 2009(06)

- [16].LTE-Advanced下行链路多天线技术研究[J]. 邮电设计技术 2012(02)

- [17].关于LTE-ADVANCED中关键技术和发展的研究[J]. 产业与科技论坛 2011(11)

- [18].LTE-Advanced异构网中载波选择与波束成形联合算法[J]. 电信科学 2015(01)

- [19].LTE-Advanced传输安全研究[J]. 信息网络安全 2011(11)

- [20].LTE-Advanced标准进展及演进策略分析[J]. 电信网技术 2011(07)

- [21].LTE-Advanced网络Uu接口多协议关联方案的研究与实现[J]. 电信科学 2016(06)

- [22].LTE-Advanced中CoMP技术的研究[J]. 通讯世界 2018(01)

- [23].专利视角下企业技术竞争力评价研究——以LTE-Advanced技术为例[J]. 图书情报工作 2016(21)

- [24].移动位置协作感知的LTE-Advanced系统机会切换机制[J]. 现代电子技术 2017(09)

- [25].LTE-advanced中基于DBF的分集接收机[J]. 电力学报 2014(05)

- [26].LTE-Advanced异构网络中的动态小区范围扩展[J]. 电脑迷 2017(02)

- [27].TD-LTE小站微型站(ATOM)的组网设计和应用[J]. 移动通信 2014(Z1)

- [28].LTE-Advanced MIMO增强技术研究[J]. 电信科学 2014(03)

- [29].基于LTE-Advanced标准的LDPC码编码器设计与实现[J]. 计算机应用 2012(02)

- [30].LTE-Advanced中的多用户MIMO的标准化进展[J]. 现代电信科技 2010(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/99a0bbcc983409b1794fa6c1.html