# 星地光通信系统ATP软件控制模块研制

### 论文摘要

星地光通信的应用现在已经成为了通信领域研究的热点。星地光通信具有高保密性、高码率、高带宽、抗干扰及重量轻、体积小、和低功耗等优点。星地光通信在技术上还存在很多挑战。捕获、跟踪、以及对准（ATP-Acquisition、Tracking、Pointing）技术是最重要、最关键的,其捕获/跟踪性能的好坏将直接决定星地光通信链路建立与否。因此,高性能、高精度的ATP系统研制是星地光通信研究的重点。本文主要对星地光通信ATP子系统的跟踪控制环路进行研究。从ATP系统运算与控制部份入手,采用FPGA为主芯片和Altera公司的NIOSII软核CPU,实现了跟踪与对准功能。本人在本课题中主要承担ATP子系统跟踪控制模块的设计与实现。针对粗跟踪、精跟踪两个跟踪过程的不同,在FPGA芯片内设计不同的软件功能单元来实现系统的跟踪控制功能。主要包括粗跟踪CCD接口设计、粗跟踪CCD接口设计、光电码盘接口设计、FPGA接口设计及D/A转换单元设计等。利用Quartus II开发软件,在FPGA芯片内设计了可嵌入的NIOSII软处理器,并在该软核平台上,用C语言来实现了:对CCD获取的光斑进行了滤波、形心计算的算法、以及采用数字PID算法分别对电机和快速转镜的运动进行控制;对ATP子系统的工作流程进行控制。最后,参与系统的测试,并在软件的开发环境下,对搭建的软核性能进行了测试。在ATP系统中,涉及到对整个系统的实时处理控制,若采用普通的单片机,外围电路复杂,而且不能满足精度指标、跟踪算法的误差和滤波处理的要求。而采用NIOSII软核CPU处理器,具有更快的运算速度、更高的精度、更少的资源占用,此外在体积和功耗上也具有明显的优势。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 星地光通信技术

- 1.2 星地光通信的特点

- 1.3 星地光通信的国内外研究现状和发展趋势

- 1.3.1 国外发展状况

- 1.3.2 国内发展状况

- 第二章 星地光通信的ATP 系统

- 2.1 ATP 子系统工作原理

- 2.2 ATP 子系统结构组成

- 2.3 ATP 子系统的工作模式

- 2.4 ATP 子系统中的控制机构

- 第三章 NIOSII 软核处理器的简介

- 3.1 SOPC 技术介绍

- 3.1.1 SOPC 概述

- 3.2 NIOSII 的软核处理器

- 3.2.1 采用NIOSII 软核处理器设计的优点

- 3.2.2 NIOSII 软核的基本要素

- 3.2.3 定制指令

- 3.2.4 硬件加速

- 3.3 NIOSII 的开发流程和工具

- 3.3.1 开发流程

- 3.3.2 硬件设计工具

- 3.3.3 软件设计

- 第四章 ATP 子系统中的目标检测与跟踪

- 4.1 信标光斑的预处理

- 4.2 复杂背景下信标光斑的检测跟踪

- 4.3 ATP 子系统信标光斑中心提取

- 4.4 ATP 子系统的PID 控制算法

- 第五章 粗跟踪控制环路设计及软件实现

- 5.1 粗跟踪控制环路的设计

- 5.2 粗跟踪模块中的软件控制

- 5.2.1 光电码盘控制及数据采集

- 5.2.2 粗跟踪CCD 控制及信号处理及软件实现

- 5.2.3 粗跟踪数字PID 控制及软件实现

- 5.2.4 D/A 转换控制及软件实现

- 第六章 精跟踪控制环路的设计及软件实现

- 6.1 精跟踪控制环路的设计

- 6.2 精跟踪CCD 数据采集及软件实现

- 6.2.1 精跟踪CCD 数据采集电路

- 6.2.2 精跟踪CCD 数据采集的软件实现

- 6.3 快速转镜模块的控制与软件实现

- 6.4 精跟踪中央控制模块及软件控制

- 6.4.1 中央控制模块电路

- 6.4.2 中央控制模块软件的实现

- 第七章 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].“新基建”助推光通信 迎来新一轮发展契机[J]. 通信世界 2020(07)

- [2].让可见光通信“亮起来”[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2020(02)

- [3].“十三五”国家重点出版物出版规划项目——可见光通信关键技术系列丛书推荐[J]. 光通信技术 2020(08)

- [4].光通信原理课程教学探索与实践[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版) 2020(03)

- [5].看得见的无线通信技术——可见光通信[J]. 物理 2020(10)

- [6].可见光通信在智能照明中的室内定位应用[J]. 照明工程学报 2016(06)

- [7].光通信:探索未来10年——2016年欧洲光通信会议述评[J]. 电信科学 2016(11)

- [8].《光通信研究》总目次[J]. 光通信研究 2016(06)

- [9].室内可见光通信宽视角技术研究[J]. 光通信技术 2017(04)

- [10].可见光通信最新研究进展[J]. 邮电设计技术 2017(08)

- [11].可见光通信的多接入及应用发展[J]. 微型机与应用 2017(18)

- [12].高速光通信中新型调制码的产生及传输[J]. 电子技术与软件工程 2016(08)

- [13].2014年中国全球光通信最具竞争力企业10强榜单出炉[J]. 电信技术 2014(11)

- [14].应用于可见光通信的上行链路方案探讨[J]. 中兴通讯技术 2014(06)

- [15].2014中国光通信发展与竞争力论坛召开 中国企业在光通信领域竞争力明显提升[J]. 中国电信业 2014(12)

- [16].可见光通信及其关键技术浅析[J]. 通讯世界 2015(16)

- [17].支撑互联的光通信[J]. 科学世界 2020(04)

- [18].古代光通信[J]. 少儿科技 2019(03)

- [19].光通信实验室的建设与探索[J]. 考试周刊 2016(83)

- [20].2013年全球|中国光通信最具竞争力企业10强评选活动最新榜单揭晓[J]. 电信工程技术与标准化 2013(12)

- [21].少学时《光通信》课程的教学探讨[J]. 考试周刊 2010(11)

- [22].光通信 投资价值依旧[J]. 证券导刊 2011(04)

- [23].《光通信研究》总目次[J]. 光通信研究 2020(06)

- [24].室内可见光通信中的OFDM同步问题[J]. 信息与电脑(理论版) 2020(19)

- [25].水下可见光通信关键技术综述[J]. 光通信研究 2020(02)

- [26].新书推荐[J]. 光通信技术 2020(06)

- [27].提速降费稳步推进 光通信行业料将受益[J]. 信息系统工程 2018(04)

- [28].基于可见光通信的水下可穿戴硬件系统设计[J]. 光通信技术 2017(01)

- [29].可见光通信中光学天线的研究[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [30].可见光通信及其关键技术研究[J]. 数字技术与应用 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/99a9f6cb248533b242b43144.html