# 光纤声发射检测的影响因素的实验研究

### 论文摘要

当今伴随着科学技术的不断深入,国家的基础设施建设正处于飞速发展的阶段,因此探求一种可靠的混凝土结构健康性能评价和缺陷检测的无损检测技术具有重大意义。利用光纤的特质来实现材料完整性评价和结构健康监控的应用已得到各国研究者的关注,因此本文简要的介绍了声发射产生机理,声波在固体中传播的基本特性和声波与光纤的相互作用,着重针对光纤传感器用于声发射检测方面的三个影响因素即光纤传感器的结构特性、相位特性和方向灵敏度进行了实验研究。首先对于不同结构的光纤声发射传感器检测声发射信号进行了研究。分析不同结构的光纤声发射传感器的特点,结合不同干涉仪的优点搭建新型的光纤声发射传感器提高检测灵敏度,同时也给出了适合不同环境和条件的光纤声发射传感器。其次对光纤干涉仪的相位特性进行深入研究。给出利用PZT的逆压电效应改变光纤长度进而改变其光相位的理论依据,结合实验实现光纤干涉仪的静态相位调制,并修正了光纤相位调制系数,为采用相同类型的PZT用于光纤相位调制的工程应用提供了实验依据。最后研究的内容是对于光纤传感器的方向灵敏度的研究。采用小波分析的方法对光纤传感器探测到的声发射信号进行多尺度分解、滤波和降噪,提取了立体石材上7个不同方向点的声信号的主频特征,并在相同的主频信号下分析了其相应的频率幅值大小,进而给出了立体石材的方向灵敏度的分布规律,为进一步研究混凝土内部声发射源定位、内部裂纹分析及其断裂情况分析打下基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题的研究目的及意义

- 1.2 国内外研究状况

- 1.2.1 声发射的发展状况

- 1.2.2 光纤传感器

- 1.2.3 光纤声发射检测的研究状况

- 1.3 本课题研究的主要内容

- 第2章 声波的传输

- 2.1 声发射的产生

- 2.1.1 位错运动

- 2.1.2 裂纹的形成和扩展产生的 AE

- 2.2 声波的传输特性

- 2.2.1 各项同性介质中声波的传输

- 2.2.2 各项异性介质中声波的传输

- 2.3 声波与光纤的相互作用

- 2.4 本章小结

- 第3章 光纤声发射传感器的结构特性

- 3.1 非接触式光纤 Michelson传感器的声发射检测

- 3.1.1 工作原理

- 3.1.2 计算机仿真

- 3.1.3 实验装置与实验结果

- 3.1.4 小结

- 3.2 组合式光纤干涉传感器的声发射检测研究

- 3.2.1 工作原理

- 3.2.2 实验装置与实验结果

- 3.2.3 小结

- 3.3 开环式光纤 Sagnac传感器的声发射检测研究

- 3.3.1 工作原理

- 3.3.2 光纤反射调制原理

- 3.3.3 实验装置与实验结果

- 3.3.4 小结

- 3.4 本章小结

- 第4章 光纤传感器的相位特性

- 4.1 相位调制机理

- 4.2 应用 PZT的相位调制理论

- 4.3 光纤 Mach-Zehnder干涉仪的工作原理

- 4.4 M-Z光纤干涉仪的相位调制检测实验系统与采集信号

- 4.5 实验结果分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 光纤声发射传感器的方向灵敏度

- 5.1 小波分析

- 5.1.1 一维连续小波变换

- 5.1.2 离散小波变换

- 5.1.3 多分辨分析

- 5.2 光纤 Sagnac声发射传感器工作原理

- 5.3 实验方案设计及尺寸标定

- 5.4 实验装置

- 5.5 信号分析与处理

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].阶梯加载在复合材料容器声发射检测中的应用[J]. 无损检测 2020(07)

- [2].圆柱形储液罐声发射检测的液体声速现场测量[J]. 无损检测 2017(02)

- [3].304不锈钢点腐蚀的声发射检测[J]. 无损检测 2017(03)

- [4].压力容器检验中的声发射检测技术方法探讨[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [5].压力容器无损检测——声发射检测技术[J]. 中国设备工程 2017(06)

- [6].关于压力管道泄漏声发射检测技术探讨[J]. 科技资讯 2017(18)

- [7].中国特检院沈功田副院长当选ISO/TC 135/SC 9声发射检测国际标委会主席[J]. 无损检测 2017(10)

- [8].声发射检测技术在氨制冷容器中的应用[J]. 化工管理 2016(07)

- [9].环境噪音对声发射检测的干扰及排查[J]. 中国特种设备安全 2015(10)

- [10].声发射检测技术在压力容器检验中的应用研究[J]. 山东工业技术 2015(20)

- [11].大型原油储罐声发射检测标定定位的可靠性研究[J]. 石油化工腐蚀与防护 2020(04)

- [12].Q235低碳钢的点腐蚀声发射检测实验研究[J]. 中国特种设备安全 2016(12)

- [13].中国特检院沈功田副院长当选ISO/TC 135/SC 9声发射检测国际标委会主席[J]. 无损检测 2017(09)

- [14].声发射检测技术在玻璃钢管道检测中的应用[J]. 无损检测 2015(07)

- [15].声发射检测技术在压力容器检验中的应用[J]. 广州化工 2012(04)

- [16].起重机金属结构损伤声发射检测案例[J]. 中国特种设备安全 2017(07)

- [17].声发射检测技术在压力容器检验中的应用[J]. 化学工程与装备 2016(05)

- [18].声发射检测技术用于管道和储罐检测的实验研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2015(06)

- [19].防喷器在承压过程中的声发射检测[J]. 无损检测 2012(09)

- [20].浅谈声发射检测诊断技术[J]. 内蒙古石油化工 2011(18)

- [21].压力容器密封失效泄漏声发射检测[J]. 无损检测 2010(11)

- [22].声发射检测技术在常压立式储罐检测中的应用[J]. 石油化工设备技术 2008(03)

- [23].基于声发射检测的钢轨断裂实时监测及定位方法研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(01)

- [24].基于光纤传感器的声发射检测系统性能测试[J]. 仪表技术与传感器 2017(12)

- [25].声发射检测技术在油气储运系统中的应用[J]. 化工管理 2016(15)

- [26].金属压力容器水压试验声发射检测[J]. 中国特种设备安全 2013(11)

- [27].声发射检测的一次升压信号分析[J]. 无损检测 2012(10)

- [28].声发射检测起重机的现状与可行性试验[J]. 机械管理开发 2011(01)

- [29].混凝土结构声发射检测参数设置研究[J]. 重庆建筑大学学报 2008(05)

- [30].磨削加工过程声发射检测技术发展现状[J]. 工具技术 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/99cf143ba9c983c0a80e7e0e.html