# AZ31镁合金板材大应变轧制成形工艺研究

### 论文摘要

高性能变形镁合金板材,在航空、航天、汽车、电子、通讯等领域具有极其重要的应用价值和广阔的应用前景。但由于镁合金具有密排六方结构,轧制成形性能差,采用传统制备工艺生产镁合金板材时存在工艺流程长、成品率低、力学性能和低温成形性不够理想等问题,从而限制了变形镁合金板材的发展。因此,研究短流程、低成本、高性能的镁合金板材生产工艺具有重要意义。本论文研究了镁合金板材的单道次大应变轧制成形工艺,以AZ31镁合金为研究对象,研究了轧制变形过程中的组织演变规律及相关机理问题。研究结果表明：采用大应变轧制工艺可以在250-400℃较宽的温度区间内成功制备出晶粒尺寸细小的镁合金板材,随轧制温度的升高,晶粒尺寸会发生一定程度的长大,但获得的板材都具有优异的综合力学性能。以80%的变形量单道次轧制变形时,在250℃下轧制获得的板材的强度最高,抗拉强度和屈服强度达到了339和267MPa；在400℃轧制变形时的镁合金板材平均晶粒尺寸为4.4μm,其抗拉强度、屈服强度和断后延伸率分别为309MPa,232MPa和26%,这种板材在200℃的温度下长时间保温时仍具有很好的热稳定性；在同样的轧制温度条件下,随着轧制变形应变速率的增大,发生动态再结晶需要的临界变形量减小,在400℃下以为50s-1的应变速率轧制时,10%的轧制变形量就可以诱发动态再结晶,而当应变速率为3s-1时,50%的变形量时才能诱发较明显的动态再结晶；当道次变形量为80%,应变速率高于10s-1时,在300℃下轧制变形就能实现完全动态再结晶,且随着应变速率的增大,材料的组织会更加细化。与传统轧制成形工艺相比,大应变轧制成形可以拓宽轧制成形温度区间,获得组织均匀细小,综合力学性能优异的镁合金板材。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 镁合金的塑性加工成形性能

- 1.2.1 镁合金的变形机制

- 1.2.2 变形镁合金中的织构

- 1.2.3 镁合金的塑性成形工艺

- 1.3 短流程制备镁合金板材工艺的研究现状

- 1.3.1 镁合金液态铸轧

- 1.3.2 镁合金半固态铸轧

- 1.4 镁合金的晶粒细化技术

- 1.4.1 等径角挤压

- 1.4.2 高压扭转

- 1.4.3 多向锻造

- 1.4.4 交叉辊轧制

- 1.4.5 累积叠轧

- 1.4.6 等径角轧制

- 1.4.7 异步轧制

- 1.5 论文研究的目的、意义及内容

- 第2章 试验过程及研究方法

- 2.1 试验工艺流程

- 2.2 试验材料

- 2.2.1 AZ31镁合金铸锭的制备

- 2.2.2 AZ31镁合金的均匀化处理

- 2.3 轧制工艺及试验

- 2.3.1 传统轧制

- 2.3.2 大应变轧制

- 2.3.3 AZ31镁合金的热模拟工艺

- 2.3.4 退火处理

- 2.4 试验分析检测方法

- 2.4.1 室温拉伸性能测试

- 2.4.2 显微硬度测试

- 2.4.3 金相观察

- 2.4.4 扫描电镜分析

- 2.4.5 透射电镜分析

- 2.4.6 X射线衍射分析

- 第3章 AZ31镁合金大应变轧制工艺研究

- 3.1 引言

- 3.2 AZ31镁合金的板坯组织特征

- 3.3 大应变轧制AZ31镁合金板材的组织和力学性能特征

- 3.3.1 板材宏观形貌

- 3.3.2 板材的显微组织

- 3.3.3 板材的宏观织构

- 3.3.4 板材的力学性能

- 3.4 轧制工艺参数对AZ31镁合金板材组织性能的影响

- 3.4.1 轧制温度的影响

- 3.4.2 板坯厚度的影响

- 3.4.3 均匀化处理工艺的影响

- 3.5 退火处理对板材组织和性能的影响

- 3.5.1 显微组织

- 3.5.2 力学性能

- 3.6 本章小结

- 第4章 AZ31镁合金大应变轧制变形机理的研究

- 4.1 引言

- 4.2 AZ31镁合金的热轧流变行为

- 4.3 AZ31镁合金显微组织演变规律

- 4.3.1 变形量的影响

- 4.3.2 温度和应变速率的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A（攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录）

### 相关论文文献

- [1].镁合金板材等通道弯曲变形模拟与实验[J]. 精密成形工程 2017(04)

- [2].利用预变形改善镁合金板材延展成形性能的研究进展[J]. 热加工工艺 2016(15)

- [3].轧制镁合金板材在印刷、模具等行业的应用[J]. 中国金属通报 2015(06)

- [4].镁合金板材复合成形技术研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2019(04)

- [5].营口宽幅高端镁合金板材实现工业化生产[J]. 特种铸造及有色合金 2013(12)

- [6].高性能镁合金板材项目建设分析[J]. 中国新技术新产品 2014(15)

- [7].等温循环弯曲对镁合金板材组织及力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2013(01)

- [8].1650mm六辊可逆冷轧镁合金板材机组介绍[J]. 冶金设备 2013(02)

- [9].Ca添加对镁合金板材组织和织构的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(09)

- [10].等温循环弯曲对镁合金板材性能影响的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2013(03)

- [11].镁合金板材塑性成形加热系统设计[J]. 安徽科技学院学报 2010(05)

- [12].轧制工艺对汽车用镁合金板材组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(17)

- [13].镁合金板材拉深工艺的研究与进展[J]. 热加工工艺 2012(05)

- [14].镁合金板材温热电磁复合成形试验研究[J]. 机械工程学报 2011(10)

- [15].日本关于镁合金板材力学性能和成形性的最新研究[J]. 热加工工艺 2010(24)

- [16].短流程制备镁合金板材的研究进展[J]. 材料导报 2008(07)

- [17].镁合金板材冲压成形的研究进展[J]. 热加工工艺 2015(23)

- [18].辊缝偏载对镁合金板材边裂的影响规律研究[J]. 塑性工程学报 2020(06)

- [19].镁合金板材大应变轧制工艺探讨[J]. 世界有色金属 2017(17)

- [20].镁合金板材超声激励软模拉深（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(01)

- [21].汽车用轧制态Mg-8Li-2Al-0.4Mn-0.2Zr镁合金板材温拉伸性能的研究[J]. 热加工工艺 2018(11)

- [22].变形镁合金轧制成形研究进展[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].国内外镁合金板材生产与展望[J]. 中国新技术新产品 2016(06)

- [24].应变速率对AZ31B镁合金板材组织和成型性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(04)

- [25].新型铸轧宽幅镁合金板材体织构研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

- [26].各向异性对汽车用AZ31B镁合金板材组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2013(12)

- [27].镁合金板材颗粒介质拉深工艺参数数值模拟[J]. 中国有色金属学报 2012(11)

- [28].5A06-O铝镁合金板材温热成形本构方程研究[J]. 精密成形工程 2015(01)

- [29].镁合金板材室温成形性能影响因素及改善措施[J]. 热加工工艺 2015(17)

- [30].AZ31B镁合金板材微量元素对拉伸力学性能各向异性分析[J]. 科技创新导报 2012(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/99ff80042e3a8a122d3b5035.html