# 柴油机高压共轨高速电磁阀驱动控制平台设计

### 论文摘要

随着发动机排放法规的制定和实施日趋严格,各种应用于发动机的节能减排技术成为该领域的重要研究内容。柴油机高压共轨技术大幅度提升柴油机经济性能、排放性能。本文以高压共轨技术的核心技术高速电磁阀驱动控制技术为研究内容。针对高压共轨高速电磁阀驱动控制技术建立数学模型,分析高压共轨高速电磁阀驱动电路中放电电容容量,高压驱动电压对电磁阀响应实时性的影响,为不同负载电磁阀驱动电路参数匹配提供理论依据。在理论分析的基础上,根据电磁阀响应实时性要求,匹配设计高压共轨高速电磁阀驱动电路参数。在此基础上依据高低压驱动方式设计高压共轨高速电磁阀实验平台。实验平台由升压电路,电磁阀驱动控制电路,电流采样电路,通讯电路,监控界面和曲轴转速脉冲发生电路组成。在高速电磁阀实验平台硬件系统基础上编写C语言驱动程序,曲轴脉冲发生器程序。程序中,高低压驱动时间,高低压维持电流可通过配套编写的Labview上位机监控界面程序进行在线修改。进行高速电磁阀驱动实验,电磁阀电感测量值618uH,放电电容容量440uF,采样电阻10mΩ,升压电压81V。实验结果表明,电磁阀开启时间小于150us,关断时间小于100us,电容电压下降5V,满足高压共轨高速电磁阀响应实时性要求。进而针对三种不同型号电磁阀进行驱动实验,电磁阀电感值分别为618uH,253uH,259uH,高压驱动电压仍为81V,放电电容440uF。将实验结果和理论计算结果进行比较,三种电磁阀驱动电流理论值和实验值误差分别为6.6%,8.0%,3.9%,电磁阀驱动理论计算方法可以作为电磁阀驱动系统设计依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 发动机燃油喷射控制系统发展历程

- 1.2.1 泵管嘴系统

- 1.2.2 泵喷嘴系统

- 1.2.3 高压燃油共轨系统（Common Rail）

- 1.3 国内外发动机电控技术现状

- 1.4 柴油机共轨系统的一般研究方法

- 1.5 本文的主要工作

- 1.6 本章小结

- 第2章 高速电磁阀驱动理论分析和驱动控制系统设计

- 2.1 数学模型

- 2.2 理论分析和设计

- 2.2.1 电容选择分析

- 0选择分析'>2.2.2 升压电压U0选择分析

- 2.2.3 驱动回路参数设计

- 2.3 高压共轨实验平台框架

- 2.4 控制芯片选型

- 2.5 控制系统子系统功能

- 2.5.1 主控电路

- 2.5.2 喷射控制逻辑单元

- 2.5.3 升压电路

- 2.5.4 半桥自举驱动电路

- 2.6 本章小结

- 第3章 高速电磁阀驱动电路设计

- 3.1 功率电路电流计算

- 3.1.1 电磁阀驱动回路电流

- 3.1.2 单片机及其接口电路电流

- 3.1.3 DC-DC升压电路电流计算

- 3.2 主控电路

- 3.3 信号发生器电路

- 3.4 DC-DC电路

- 3.5 驱动电路

- 3.6 电流采样电路

- 3.7 CAN通讯电路

- 3.8 本章小结

- 第4章 高速电磁阀驱动软件设计

- 4.1 转速测量曲轴相位计算软件

- 4.1.1 转速测量曲轴相位计算单元

- 4.1.2 曲轴相位计算方法

- 4.2 高速电磁阀驱动软件

- 4.2.1 时间控制模块

- 4.2.2 驱动电流控制模块

- 4.2.3 两种电流控制方法比较

- 4.3 曲轴脉冲信号发生器软件

- 4.3.1 脉冲计时功能

- 4.3.2 加减速功能

- 4.4 数据通讯软件、界面

- 4.4.1 CAN通讯协议

- 4.4.2 上位机界面

- 4.5 本章小结

- 第5章 高速电磁阀驱动验证实验

- 5.1 高速电磁阀驱动控制验证实验

- 5.1.1 高速电磁阀驱动控制试验设计

- 5.1.2 高速电磁阀驱动控制可控性、适应性试验

- 5.1.3 高速电磁阀驱动电流自动调节实验

- 5.1.4 高速电磁阀驱动理论计算方法验证实验

- 5.2 曲轴脉冲信号发生器功能验证

- 5.3 监控界面通讯功能验证

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一个经典电磁阀驱动电路的改进[J]. 电子世界 2012(10)

- [2].电控高压共轨柴油机电磁阀驱动电路分析与实验[J]. 国防交通工程与技术 2012(02)

- [3].一种能在线调节的电磁阀驱动技术研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2020(04)

- [4].基于单片机的喷油器电磁阀驱动电路的设计[J]. 现代车用动力 2008(01)

- [5].电控喷油器电磁阀驱动电路的改进设计及试验研究[J]. 车用发动机 2009(01)

- [6].高速电磁阀驱动控制策略的研究[J]. 电工电气 2011(07)

- [7].一种矿用比例电磁阀驱动电路的设计[J]. 煤矿机电 2015(06)

- [8].柴油机高速电磁阀驱动电路响应特性研究[J]. 内燃机工程 2017(01)

- [9].高压共轨系统高速电磁阀驱动参数优选方法研究[J]. 车用发动机 2012(06)

- [10].基于FPGA的电磁阀驱动系统设计[J]. 湖北工业大学学报 2016(02)

- [11].电磁阀驱动电源电流检测系统的精度分析[J]. 测控技术 2017(02)

- [12].带隔离电源的电磁阀驱动电路的设计及分析[J]. 仪表技术与传感器 2013(10)

- [13].船舶柴油机喷油控制用电磁阀驱动电路研制[J]. 中国水运(下半月) 2016(08)

- [14].基于脉宽调制式CNG高速电磁阀驱动性能分析[J]. 中国测试 2014(05)

- [15].基于PSPICE的电控柴油机电磁阀驱动电路仿真设计[J]. 农业机械学报 2008(02)

- [16].柴油机燃油喷射系统高速电磁阀驱动电源的选型与设计[J]. 内燃机车 2011(08)

- [17].基于双电源双维持电磁阀驱动电路的高压共轨喷油器控制技术研究[J]. 测控技术 2015(05)

- [18].喷油器电磁阀高低压悬浮驱动电路的设计[J]. 车用发动机 2008(02)

- [19].高压共轨喷油器电磁阀驱动控制的研究[J]. 内燃机与动力装置 2008(05)

- [20].基于mc33pt2000的共轨燃油喷射系统电磁阀驱动电路与底层软件开发[J]. 车用发动机 2019(04)

- [21].时间控制式分配泵高速电磁阀驱动电路的设计[J]. 现代车用动力 2013(04)

- [22].一种驱动电流快速截止的喷油电磁阀驱动电路[J]. 科技资讯 2016(09)

- [23].变速器换挡电磁阀驱动模式改进[J]. 石油矿场机械 2016(07)

- [24].低功耗高低端控制的电控喷油器驱动电路设计[J]. 车用发动机 2012(04)

- [25].基于CPLD的高压共轨柴油机电磁阀驱动系统设计[J]. 车用发动机 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a01b5b8163a7b71213f8f7a.html