# 基于触摸屏输入的任意波形发生器的设计与实现

### 论文摘要

随着现代电子技术的飞速发展和测试对象的不断丰富,各个领域对信号源的技术要求也越来越高。研究高质量,多样化,适合市场需求的信号源有着积极的意义。作为一种新型的通用信号源,任意波形发生器改变了以往信号发生器功能简单,无法输出复杂信号的缺点,近年来得到了飞速发展,在电子测量、科学实验、工业生产等领域广泛应用。直接数字频率合成技术(DDS)是第三代频率合成技术,具有频率分辨率高,频率变换速度快、相位噪声低,易于扩展和数字化集成等特点,是任意波形发生器的理论技术基础。现场可编程门阵列(FPGA)为DDS技术的实现提供了方便灵活的解决方案。论文采用三星S3C2440微处理器作为系统控制核心,利用FPGA实现直接数字频率合成技术,完成了任意波形发生器的硬件设计与测试。改变了以键盘输入为主的传统操作方式,增加触摸屏操作,不但简化了仪器操作,使操作人员所触即所得,还能够通过触摸屏完成任意波形的输入与编辑。论文主要包括以下几方面内容：(1)论述了研制任意波形发生器的意义,并对任意波形发生器的理论基础进行介绍,包括DDS的基本原理及性能特点。(2)完成了以三星S3C2440微处理器为核心的系统控制单元设计。采用触摸屏作为输入设备,实现用户自定义波形输入。(3)结合任意波形发生器的技术指标,确定了采用FPGA实现DDS模块的技术方案,并利用QuartusⅡ完成了基本DDS的功能设计。(4)完成了模拟通道的设计。根据DDS频谱特点,设计了7阶椭圆滤波器对信号进行滤波处理。信号通过偏置,衰减和放大后最终输出。(5)完成基于三星S3C2440微处理器硬件平台的底层软件驱动设计。通过系统测试表明,本系统可以产生正弦波,三角波,锯齿波,方波等常见波形,最高频率75MHz,还能产生1MHz的任意波。基本达到预期设计目标。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 任意波形发生器发展概述

- 1.2 国内外发展动态

- 1.3 论文的研究内容

- 1.4 技术指标

- 第二章 任意波形发生器理论基础

- 2.1 频率合成技术概述

- 2.2 DDS的基本原理

- 2.3 DDS的性能特点

- 2.4 DDS理想输出特性

- 第三章 任意波形发生器的硬件电路设计

- 3.1 系统总体结构

- 3.2 微处理器控制模块

- 3.3 显示与触摸屏输入模块

- 3.4 DDS模块

- 3.5 D/A转换模块

- 3.6 模拟通道设计

- 第四章 基于FPGA的DDS设计

- 4.1 FPGA开发工具

- 4.2 DDS主要模块设计

- 第五章 任意波形发生器的软件设计

- 5.1 S3C2440启动代码

- 5.2 底层软件程序

- 第六章 系统测试与验证

- 6.1 系统测试

- 6.2 硬件调试遇到的问题

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录1

- 附录2

- 附录3

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].超导量子计算任意波形发生器输出一致性校准的设计与实现[J]. 无线通信技术 2020(02)

- [2].多通道高采样率任意波形发生器的设计[J]. 电子科技大学学报 2018(01)

- [3].简单任意波形发生器设计[J]. 山西电子技术 2016(04)

- [4].海泰电子最新推出HTPXI371050MSPS任意波形发生器[J]. 计算机测量与控制 2013(12)

- [5].基于C#任意波形发生器软件设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版) 2018(20)

- [6].一种任意波形发生器的波形文件产生方法[J]. 电子设计工程 2017(08)

- [7].谐波电能计量用任意波形发生器的研究[J]. 电测与仪表 2017(21)

- [8].65GSa/s高速任意波形发生器[J]. 今日电子 2014(11)

- [9].是德科技推出全新65GSa/s高速任意波形发生器[J]. 电子测量技术 2014(09)

- [10].是德科技任意波形发生器家族再添新成员——是德科技发布全新的65GSa/s高速任意波形发生器[J]. 国外电子测量技术 2014(09)

- [11].泰克推出下一代高性能任意波形发生器[J]. 电子产品世界 2013(04)

- [12].海泰电子最新推出HTPXI3710 50MSPS任意波形发生器[J]. 电子测量与仪器学报 2013(08)

- [13].海泰电子最新推出HTPXI3710 50MSPS任意波形发生器[J]. 国外电子测量技术 2013(08)

- [14].安捷伦科技在任意波形发生器上推出无限回放时间和多通道同步支持[J]. 电子设计工程 2013(18)

- [15].海泰电子最新推出HTLX3710 50MSPS任意波形发生器[J]. 电子测量与仪器学报 2013(10)

- [16].安捷伦科技扩展任意波形发生器测试频段,以增强其多功能性[J]. 计算机测量与控制 2012(04)

- [17].安捷伦科技公司推出创新性的任意波形发生器[J]. 国外电子测量技术 2011(04)

- [18].泰克升级任意波形发生器,推出全新“C”系列[J]. 测控技术 2010(10)

- [19].泰克升级任意波形发生器,推出全新“C”系列[J]. 电子设计工程 2010(10)

- [20].泰克升级任意波形发生器,推出全新“C”系列[J]. 国外电子测量技术 2010(10)

- [21].基于数字频率合成技术的任意波形发生器设计与应用[J]. 海洋技术 2009(01)

- [22].虚拟任意波形发生器的软件设计[J]. 电脑知识与技术 2008(36)

- [23].宽带高纯频谱任意波形发生器的设计[J]. 现代雷达 2008(01)

- [24].安捷伦科技全新10MHz函数/任意波形发生器以经济的售价提供高质量的波形[J]. 电子测量技术 2008(10)

- [25].测试测量[J]. 电子设计应用 2008(10)

- [26].安捷伦科技推出全新10MHz函数/任意波形发生器[J]. 电子测量与仪器学报 2008(05)

- [27].可变频任意波形发生器设计[J]. 数字制造科学 2017(03)

- [28].泰克公司推出下一代高性能任意波形发生器[J]. 国外电子测量技术 2013(03)

- [29].基于FPGA的任意波形发生器的设计与实现[J]. 电子测量技术 2013(07)

- [30].安捷伦科技在任意波形发生器上推出无限回放时间和多通道同步支持[J]. 国外电子测量技术 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a1ac48c2ed8ca65e3b8cbe7.html