# 太阳能辅助热泵干燥监测系统设计与性能试验

### 论文摘要

随着世界人口的增长、经济的快速发展，人类对能源的需求将持续增长。干燥是一项高能耗的工艺过程，在工业生产中干燥能耗高达12%，占全部生产费用的60%-70%。因此，干燥面临的问题是保证产品质量的前提下尽量减少其能耗。热泵技术应用于干燥具有显著节能效果，但其通常消耗优质电能，需要消耗大量化石型能源。太阳能是一种清洁的可再生资源，太阳能辅助热泵干燥，不仅可以节能减排，而且能克服两者的缺点，达到优势互补的效果。热泵干燥是干燥介质外循环与热泵工质内循环的复杂耦合过程，热泵干燥参数诸如温度、相对湿度的变化将影响整个干燥过程，因而对这些参数的监控是有必要的。通过对基于单片机或PLC及个人计算机的热泵干燥测控系统研究，提出设计热泵干燥参数监测系统。设计了一套基于LabVIEW的热泵干燥在线监测系统，笔记本电脑为主机，CompactDAQ平台（其上有NI9205模拟输入模块）为从机，DS温湿度变送器实时监测，并在电脑屏幕上直观显示参数变化，实现热泵干燥参数监测并自动记录功能。该监测系统具有扩展性强、便携性、人机交互性好等特点。基于原有温室型太阳能辅助热泵干燥装置，进出管道安装温湿度变送器，组成太阳能辅助热泵干燥在线监测系统。在晴天和阴天下，以棉布和白萝卜为试验材料，分别进行有、无太阳能辅助的热泵干燥性能试验。14kg湿棉布干燥2h，太阳能辅助热泵干燥（SAHPD）和热泵干燥（HPD）最大除湿量6.15kg和4.45kg；最大系统单位能耗除湿量（SMER）值1.66kg/kW·h和1.31kg/kW·h。10.5kg白萝卜干燥5h，SAHPD和HPD最大除湿量8.7kg和7.5kg；最大系统SMER值分别为0.95kg/kW·h和0.88kg/kW·h。其中，SAHPD和HPD前2h的最大除湿量为5.4kg和3.55kg，所对应最大系统SMER值1.44kg/kW·h和1.023kg/kW·h。在相同物料及质量和干燥2h下，SAHPD比HPD的单位时间除湿量（MER）值要高40%左右，能有效缩短干燥时间；相同条件下，SAHPD系统SMER值要比HPD高30%左右，即消耗等量的电能，SAHPD能处理更多的湿物料，节能效果显著。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究概况

- 1.2.1 国外相关研究

- 1.2.2 国内相关研究现状

- 1.3 研究主要内容

- 1.4 本章小结

- 第2章 热泵干燥参数测控系统研究

- 2.1 热泵干燥基本原理

- 2.1.1 热泵系统制冷循环

- 2.1.2 干燥系统空气循环

- 2.2 热泵干燥参数的调控

- 2.2.1 热泵干燥调控目的

- 2.2.2 热泵系统运行理想状态

- 2.2.3 热泵干燥调控的目标

- 2.3 热泵干燥参数调控方法

- 2.3.1 干燥器中传热传质过程调控

- 2.3.2 循环空气处理过程调控

- 2.3.3 热泵除湿过程调控

- 2.4 热泵干燥测控实例

- 2.4.1 热泵干燥单片机测控系统

- 2.4.2 热泵干燥PLC测控系统

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于 LabVIEW 的热泵干燥参数监测系统设计

- 3.1 监测系统总体方案

- 3.1.1 系统需求分析

- 3.1.2 监测系统组成

- 3.2 系统硬件

- 3.2.1 采集用传感器

- 3.2.2 信号调理

- 3.2.3 采集设备

- 3.2.4 计算机

- 3.3 系统软件

- 3.3.1 LabVIEW软件

- 3.3.2 NI-DAQmx驱动程序

- 3.3.3 VISA库

- 3.3.4 采集程序编写

- 3.4 监测系统连接

- 3.4.1 硬件连接与调试

- 3.4.2 采集系统调试

- 3.5 采集系统评估

- 3.5.1 精度评估

- 3.5.2 系统稳定性评估

- 3.5.3 其他

- 3.6 本章小结

- 第4章 太阳能辅助热泵干燥试验装置

- 4.1 装置总体组成

- 4.2 热泵除湿系统

- 4.2.1 蒸发器

- 4.2.2 冷凝机组

- 4.2.3 干燥室

- 4.2.4 循环风机

- 4.3 太阳能辅助供热系统

- 4.4 热泵干燥参数监测系统

- 4.4.1 变送器安装

- 4.4.2 变送器与采集平台

- 4.4.3 采集平台与计算机连接

- 4.5 试验装置供电系统

- 4.5.1 热泵干燥装置供电

- 4.5.2 热泵干燥监测系统供电

- 4.6 本章小结

- 第5章 太阳能辅助热泵干燥性能试验

- 5.1 试验材料

- 5.1.1 试验原料

- 5.1.2 材料预处理

- 5.1.3 湿棉布与白萝卜含水特性

- 5.2 试验方法

- 5.2.1 除水量测定

- 5.2.2 含水率测定

- 5.2.3 电能耗测定

- 5.2.4 环境温度测定

- 5.2.5 温湿度测定

- 5.2.6 试验数据处理

- 5.2.7 试验和天气条件

- 5.3 热泵干燥综合性能指标

- 5.3.1 单位能耗除湿量

- 5.3.2 单位时间除湿量

- 5.3.3 热泵系统性能系数

- 5.4 结果与分析

- 5.4.1 试验结果

- 5.4.2 太阳能辅助热泵干燥运行特性

- 5.4.3 太阳能辅助热泵干燥综合性能指标

- 5.5 结论

- 5.5.1 单位时间除湿量

- 5.5.2 系统单位能耗除湿量

- 5.5.3 系统性能系数

- 5.5.4 应用范围及推广价值

- 5.6 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 本研究创新点

- 6.3 问题与展望

- 附录

- 致谢

- 攻读硕士期间发表论文和科研情况

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].法国建成世界首条太阳能公路1km耗资3600万元[J]. 城市道桥与防洪 2017(08)

- [2].太阳能[J]. 意林(少年版) 2020(07)

- [3].阳光博士太阳能展位[J]. 当代旅游(高尔夫旅行) 2017(08)

- [4].太阳能汽车[J]. 小学生导刊(低年级) 2016(12)

- [5].太阳能[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2015(07)

- [6].太阳能[J]. 少年心世界 2012(09)

- [7].太阳能[J]. 词刊 2012(12)

- [8].会走路的房子[J]. 小学生导刊(高年级) 2009(07)

- [9].中科院启动太阳能行动计划[J]. 绿色大世界 2009(01)

- [10].差异化成就豪特太阳能的盎然春天[J]. 现代企业教育 2009(03)

- [11].新世界,新发明[J]. 意林 2010(10)

- [12].世界太阳能车挑战赛在澳大利亚[J]. 科学大观园 2010(09)

- [13].太阳能[J]. 中华少年(DK少年百科) 2010(03)

- [14].大有可为的太阳能[J]. 初中生世界(八年级物理) 2010(Z6)

- [15].“太阳能邮票”[J]. 新少年 2008(12)

- [16].农户传统民房改太阳能房消费行为研究[J]. 中国市场 2020(32)

- [17].探讨太阳能户外背包的设计[J]. 西部皮革 2020(15)

- [18].太阳能[J]. 能源与节能 2018(07)

- [19].南宁太阳能光伏发电开发及规划研究[J]. 节能 2016(09)

- [20].太阳能光伏建筑的经济外部性及政策研究[J]. 价值工程 2016(35)

- [21].太阳能光伏发电的发展趋势探究[J]. 科技创新导报 2017(09)

- [22].炫酷太阳能汽车[J]. 物理教学探讨 2009(18)

- [23].太阳能“海陆空”汽车[J]. 小学生优秀作文 2015(Z3)

- [24].12款炫酷太阳能汽车[J]. 科学大观园 2009(09)

- [25].英女大学生发明太阳能冰柜[J]. 共产党员 2009(04)

- [26].漫话太阳能汽车[J]. 交通与运输 2014(02)

- [27].聚光太阳能获国际太阳能光伏展“吉瓦级金奖”[J]. 光机电信息 2011(03)

- [28].低耗无污新工艺“蒸”出低价太阳能级多晶硅[J]. 节能 2010(06)

- [29].中科院启动太阳能行动计划[J]. 资源节约与环保 2009(01)

- [30].中国科学院启动太阳能行动计划[J]. 节能 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a1ff0bdf1f7aa1572313b45.html