# 开发建设项目水土保持监测与评价研究 ——以华电潍坊发电有限公司二期工程建设为例

### 论文摘要

本文运用水土保持监测理论与方法以及人工模拟降雨试验,通过对华电潍坊发电有限公司二期工程建设项目的现场调查和监测研究,分析了项目区建设过程中导致水土流失的主要因素及其影响程度;监测评价了项目区水土保持措施类型及其效益;探明了水土保持措施类型区土壤侵蚀特征以及与其主要影响因子(坡度、降雨强度和水土保持措施)之间的关系。主要得出以下研究结果:1、项目区水土流失影响因素(1)降雨侵蚀因子在施工期的三年的雨季,小雨和中雨共有44场,降雨量362mm,大雨和和暴雨有32场,降雨量917mm;项目区的降雨强度不均匀,每场降雨以10mm/h左右的降雨强度为主。(2)地表扰动状况项目区防治责任范围面积为170.83hm2,实际扰动地表和损坏水土保持设施面积为66.76hm2,土石方开挖93.50万m3,房屋拆除1.18万m3,土石方填筑92.52万m3,弃土(石、渣)2.16万m3。2、水土保持措施类型及其实施效果(1)水土保持工程措施项目区已完成的工程措施有围墙、煤场挡渣墙、铁路专用线路基防护、土地整治以及排水护坡等,共完成水土保持工程措施工程量:砌砖8800 m3,浆砌块石9749m3,水泥砂浆抹面6509m2,泥结砖墙400m3,干砌块石1700m3,土地平整33.35hm2,复耕面积26.94hm2。工程措施质量完好,运行正常。(2)水土保持植物措施已完成的绿化面积为81.72 hm2,各分区的绿化面积分别为厂区6.15hm2;施工生产区4.22hm2;输水管线区0.45hm2;贮灰场区70.90hm2。原有植被2.56hm2。项目区内草树种配置得当,管理细致。(3)水土保持措施土壤改良作用采取了水土保持措施后,项目区土壤的密度、孔隙状况、饱和导水率、颗粒组成情况均有了一定的提高,但由于措施实施的时间较短,还没有发挥作用,因此,土壤物理性状的改良效果不明显。3、水土保持措施类型区土壤侵蚀特征(1)不同措施类型区土壤侵蚀特征采取相同水土保持措施时,不同降雨强度下的径流量差异极显著,三叶草种植区径流量的含沙率具有显著差异,高羊茅种植区和新覆土区径流量的径流的含沙率差异不显著。(2)自然降雨下三叶草植被区土壤侵蚀特征10条侵蚀沟总的侵蚀量体积是79996.44cm3,本次降雨造成的水土流失量为112.80kg。4、项目区堆积土侵蚀特征(1)推算的土壤流失量项目建设产生的土壤流失量的16466.92t,其中,厂区的流失量为7989.89t,施工临时生产区流失量为986.63t,输水管线区流失量为8090.40t。计算得出扰动后土壤的侵蚀模数为8221.95t/ km2·a。(2)在相同的降雨强度条件下,在坡度越大,径流量和径流的径流的含沙率越大;坡度相同时,降雨强度越大,径流量和径流的径流的含沙率越大;坡度和降雨强度的交互作用对径流量和径流径流的含沙率的影响极显著;

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 引言

- 1.1 研究背景、目的和意义

- 1.1.1 研究背景与目的

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 水土保持监测研究进展

- 1.2.1 水土保持监测的内容

- 1.2.2 水土保持监测研究的主要进展

- 1.2.3 水土保持监测的前景

- 1.3 开发建设项目水土保持监测的研究进展

- 1.3.1 开发建设项目水土保持监测的现状

- 1.3.2 近年来我国建设项目水土流失监测技术的发展

- 1.3.3 开发建设项目水土保持监测的方法

- 1.3.4 开发建设项目水土保持监测的发展趋势和主要问题

- 2 项目区概况

- 2.1 项目概况

- 2.2 自然概况

- 2.3 社会经济概况

- 3 研究内容和方法

- 3.1 研究内容

- 3.2 研究方法

- 3.2.1 监测点布设

- 3.2.2 水土流失影响因子研究

- 3.2.3 水土保持措施类型及效果研究

- 3.2.4 水土保持措施类型区土壤侵蚀特征研究

- 3.2.5 项目区堆积土侵蚀特征研究

- 4 结果与分析

- 4.1 项目区水土流失影响因素

- 4.1.1 降雨侵蚀因子

- 4.1.2 地表扰动状况

- 4.1.3 其他影响因素

- 4.2 水土保持措施类型及其实施效果

- 4.2.1 水土保持工程措施

- 4.2.2 水土保持植物措施

- 4.2.3 水土保持措施土壤改良效应

- 4.2.4 水土保持治理效果评价

- 4.3 水土保持措施类型区土壤侵蚀特征

- 4.3.1 不同措施类型区土壤侵蚀特征

- 4.3.2 自然降雨下三叶草植被区土壤侵蚀特征

- 4.4 项目区堆积土侵蚀特征研究

- 5 讨论

- 6 结论

- 6.1 项目区水土流失影响因素

- 6.2 水土保持措施类型及其实施效果

- 6.3 水土保持措施类型区土壤侵蚀特征

- 6.4 项目区堆积土侵蚀特征研究

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

- 附录（照片）

### 相关论文文献

- [1].非饱和土边坡饱和区降雨强度-时间临界曲线[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(10)

- [2].降雨强度及坡度对歪头山采场边坡基质的影响[J]. 现代矿业 2019(11)

- [3].基于COMSOL的洛河治理工程中河道岸坡安全稳定性分析研究[J]. 水利科学与寒区工程 2020(03)

- [4].降雨强度与流量关系的研讨[J]. 陕西水利 2018(S1)

- [5].降雨强度对农业耕作措施水土保持作用的影响[J]. 干旱地区农业研究 2019(02)

- [6].不同降雨强度下坡地覆盖对土壤有机碳流失的影响[J]. 水土保持学报 2013(04)

- [7].透视地球工程对全球陆地不同重现期极端降雨强度的潜在影响[J]. 水利水电技术 2020(04)

- [8].一种基于雨声谱形状的水面降雨强度反演方法[J]. 声学学报 2010(06)

- [9].降雨强度对红壤坡面水文过程的影响研究[J]. 水资源研究 2015(06)

- [10].降雨强度和秸秆覆盖对坡耕地烤烟降雨入渗特征的影响[J]. 灌溉排水学报 2020(01)

- [11].基于超阈值取样的中国不同重现期降雨强度空间分异特征及强降雨变化模态(1961～2016年)[J]. 长江流域资源与环境 2019(01)

- [12].浙江地区引发滑坡的降雨强度-历时关系[J]. 中国地质灾害与防治学报 2011(02)

- [13].降雨强度与径流洪水的关系模型初步分析[J]. 吉林水利 2010(11)

- [14].不同降雨强度下的草地土壤蒸发试验[J]. 水土保持学报 2010(06)

- [15].喀斯特裸坡地径流对降雨强度与坡度的响应[J]. 水土保持学报 2019(05)

- [16].降雨强度和坡度双因子对紫色土坡面侵蚀产沙的影响[J]. 泥沙研究 2010(06)

- [17].人工模拟降雨条件下坡面产沙规律及侵蚀泥沙颗粒特征研究[J]. 中国水土保持 2015(04)

- [18].降雨强度和坡度对裸露铁尾矿砂坡面产流产沙的影响[J]. 水土保持学报 2019(02)

- [19].不同降雨强度下滑坡表面冲蚀体积试验[J]. 重庆大学学报 2019(02)

- [20].降雨强度对非饱和土质边坡影响的研究[J]. 建筑技术开发 2018(11)

- [21].1986—2016年辽宁省强降水气候特征[J]. 沙漠与绿洲气象 2019(03)

- [22].降雨强度对不同渗透性土质高边坡稳定性数值分析[J]. 湖南交通科技 2017(04)

- [23].不同降雨强度条件下植被毯护坡技术的产流特性[J]. 中国水土保持科学 2015(01)

- [24].海上降雨的水下噪声功率谱特征分析[J]. 应用海洋学学报 2013(04)

- [25].坡度与降雨强度对植物路路面侵蚀动力参数的影响[J]. 水土保持学报 2009(04)

- [26].降雨强度、降雨历时对高速公路边坡稳定性的影响[J]. 青海交通科技 2019(02)

- [27].浙江62个丘陵山区县引发滑坡的降雨强度——历时阈值[J]. 科技通报 2016(05)

- [28].叶面积和降雨强度对大豆茎秆流的影响[J]. 中国水土保持科学 2008(06)

- [29].基于有效降雨强度和逻辑回归的降雨型滑坡预测模型[J]. 水文地质工程地质 2019(01)

- [30].降雨作用下洛莫滑坡变形失稳机制分析[J]. 中国水运(下半月) 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a24d6016f8a53daa0a3b23a.html