# 紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯的制备及性能研究

### 论文摘要

聚氨酯丙烯酸酯综合了聚氨酯树脂和丙烯酸酯树脂的优良性能,并可以通过调整分子结构和官能度,从而得到不同性能的预聚物以适应不同的需要。本文通过本体法合成了聚氨酯丙烯酸酯树脂,并研究了其紫外光固化工艺。以IPDI、PETA、PPG为原料,用两步法合成了聚氨酯丙烯酸酯预聚物,研究了反应条件对合成过程的影响,得到了优化的工艺条件:质量分数0.1%的催化剂、质量分数0.05%的阻聚剂,第一步反应温度为55℃,反应时间为3小时,第二步反应温度为65℃,反应时间为6小时,体系中-NCO含量<0.5%。利用红外光谱和凝胶渗透色谱表征,确定了预聚物的结构和分子量,结果表明合成了预期结构的预聚物。通过对预聚物的热性能测试发现,PUA树脂的玻璃化温度为-36℃,PUA树脂的热降解始于180℃。从分子结构和工艺条件方面探讨了影响PUA树脂粘度的因素。不同的合成路线和投料方式会影响树脂的分子结构,导致粘度也不相同,用路线2和滴加投料方式得到了粘度较低的树脂。研究了PPG分子量及原料投料比对树脂粘度的影响,PPG的分子量越大,预聚物分子的聚合度越大,PUA树脂的粘度越高。研究了PUA树脂的紫外光固化工艺,发现使用1173/184复配体系引发效率更高,缩短了固化时间;收缩性较小的活性稀释剂有利于提高固化膜的附着力;采用叔胺助引发剂,乙二硫醇改性PUA树脂,大大缩短固化时间,改善固化效果。通过对涂料固化膜的多种主要性能参数的分析,得到优化涂料配方:质量分数60%的PUA树脂、5%的活性稀释剂BA、10%的活性稀释剂HDDA、15%的活性稀释剂TMPTA、2%的光引发剂1173、3%的光引发剂184、3%的助引发剂EDAB、2%的抗氧剂乙二硫醇。紫外光固化实验结果:固化时间为27s,附着力等级为1级,硬度为6H,拉伸强度为4.43MPa,耐化学药品性优良。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 UV 固化涂料的组成

- 1.2.1 预聚物

- 1.2.2 光引发剂

- 1.2.3 活性稀释剂

- 1.2.4 助剂

- 1.3 PUA 的合成原料

- 1.3.1 多异氰酸酯

- 1.3.2 丙烯酸羟基酯

- 1.3.3 长链二醇

- 1.4 PUA 的合成机理

- 1.4.1 异氰酸酯的反应机理

- 1.4.2 异氰酸酯与活泼氢化合物的反应

- 1.4.3 催化剂存在下的反应机理

- 1.5 PUA 的合成方法

- 1.5.1 合成方法

- 1.5.2 合成路线

- 1.6 本论文研究思路

- 第二章 PUA 预聚物的合成及性能研究

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 PUA 预聚物的制备

- 2.1.3 测试方法

- 2.2 PUA 预聚物的合成

- 2.2.1 合成路线的研究

- 2.2.2 原料投料比的研究

- 2.2.3 原料PPG 分子量的影响研究

- 2.2.4 反应温度和时间的选择研究

- 2.2.5 催化剂用量的研究

- 2.2.6 阻聚剂用量的研究

- 2.3 影响PUA 粘度的因素

- 2.3.1 合成路线的影响

- 2.3.2 投料方式的影响

- 2.3.3 投料比的影响

- 2.3.4 PPG 分子量的影响

- 2.4 PUA 预聚物结构表征及分析

- 2.4.1 PUA 预聚物的红外分析

- 2.4.2 PUA 预聚物的GPC 分析

- 2.4.3 PUA 预聚物的热性能分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 UV 固化PUA 及性能研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验装置

- 3.1.3 涂料的配方

- 3.1.4 实验步骤

- 3.1.5 涂布工艺

- 3.1.6 性能测试

- 3.2 PUA 固化膜结构表征及分析

- 3.2.1 PUA 固化膜的红外分析

- 3.2.2 PUA 固化膜的热性能分析

- 3.3 固化速率的研究

- 3.3.1 光引发剂的影响

- 3.3.2 活性稀释剂的影响

- 3.3.3 涂膜厚度的影响

- 3.3.4 温度的影响

- 3.3.5 光源的影响

- 3.4 UV 固化PUA 抗氧方法

- 3.4.1 物理抗氧

- 3.4.2 化学抗氧

- 3.5 固化膜性能分析

- 3.5.1 附着力

- 3.5.2 硬度

- 3.5.3 拉伸强度

- 3.5.4 耐化学药品性

- 3.6 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 已发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].含全氟聚醚聚氨酯丙烯酸酯的合成及性能研究[J]. 涂料工业 2019(12)

- [2].光固化氟化聚氨酯丙烯酸酯的合成与性能研究[J]. 涂料工业 2016(12)

- [3].含氟超支化聚氨酯丙烯酸酯低聚物的制备及其性能研究[J]. 上海涂料 2017(01)

- [4].新型水性紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯的制备及性能[J]. 涂料工业 2016(08)

- [5].电子束固化水性聚氨酯丙烯酸酯的制备及性能[J]. 化工学报 2012(04)

- [6].含柔性链超支化聚氨酯丙烯酸酯的制备及表征[J]. 涂料工业 2017(06)

- [7].紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯的合成及其性能研究[J]. 胶体与聚合物 2008(04)

- [8].电子束固化含氟聚氨酯丙烯酸酯的制备与性能[J]. 高等学校化学学报 2012(04)

- [9].水性聚氨酯丙烯酸酯接枝角蛋白水凝胶的合成及性能[J]. 皮革科学与工程 2015(03)

- [10].增韧聚氨酯丙烯酸酯组合物[J]. 乙醛醋酸化工 2020(04)

- [11].增韧聚氨酯丙烯酸酯组合物[J]. 乙醛醋酸化工 2020(06)

- [12].含氟聚氨酯丙烯酸酯的合成研究[J]. 涂料工业 2014(08)

- [13].用于办公家具的光固化水性聚氨酯丙烯酸酯树脂的合成及应用[J]. 中国涂料 2015(06)

- [14].氰特推出专用脂肪族聚氨酯丙烯酸酯[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(03)

- [15].聚氨酯丙烯酸酯共聚乳液的合成及其涂膜性能[J]. 材料保护 2008(10)

- [16].紫外光固化脂肪族聚氨酯丙烯酸酯的合成研究[J]. 热固性树脂 2008(03)

- [17].紫外光固化水性聚氨酯丙烯酸酯的合成与应用研究[J]. 粘接 2015(05)

- [18].水性聚氨酯丙烯酸酯的合成与表征[J]. 新型建筑材料 2014(02)

- [19].水性紫外光固化合成革用聚氨酯丙烯酸酯树脂的合成及性能研究[J]. 涂料工业 2012(07)

- [20].星型结构阴/非离子聚氨酯丙烯酸酯的制备与性能[J]. 精细化工 2011(08)

- [21].水性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液的合成研究[J]. 厦门理工学院学报 2011(03)

- [22].丙烯酸含量、乳化工艺参数对水性聚氨酯丙烯酸酯及其紫外光固化膜性能的影响[J]. 材料保护 2012(10)

- [23].水性紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯树脂的合成[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [24].聚氨酯丙烯酸酯的涂膜制备及性能研究[J]. 聚氨酯工业 2018(01)

- [25].双环基聚氨酯丙烯酸酯的合成[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [26].软链段的分子量对紫外光固化聚氨酯丙烯酸酯膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2018(08)

- [27].有机硅改性水性聚氨酯丙烯酸酯的研究进展[J]. 中国胶粘剂 2016(10)

- [28].电子束固化聚氨酯丙烯酸酯的研究[J]. 广东化工 2013(23)

- [29].碱显影感光聚氨酯丙烯酸酯的合成及应用[J]. 广州化工 2018(02)

- [30].水性可多重固化聚氨酯丙烯酸酯涂饰剂的研究[J]. 皮革科学与工程 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a26d81fd8e0898a5eb2d432.html