# 草街航电枢纽船闸引航道优化布置研究

### 论文摘要

重庆草街航电枢纽是嘉陵江梯级渠化中规模最大的航电枢纽工程,是国家西部大开发的十大重点建设工程之一。该枢纽位于上下游弯道的过渡段,枢纽总体及船闸引航道布置困难,枢纽规模大、船闸水头高、泄洪单宽流量大、坝址河道较窄、河势复杂,枢纽通航条件及总体布置方案是工程建设中的关键问题。本文以国家重点工程项目重庆草街航电枢纽工程为依托,采用现代先进试验技术,通过物理模型试验,结合计算分析和类似工程原型观测成果,对该航电枢纽的船闸引航道布置进行了研究,主要工作和研究成果如下：（1）通过对一线和二线船闸引航道布置及引航道口门区通航水流条件的研究,提出了部分切除方家石盘,平顺岸线,开挖象鼻山突咀,调整引航道布置及优化闸门调度等多种措施,改善了枢纽的通航条件。（2）研究了导航墙长度堤头型式对通航条件的影响及改善措施,通过试验对四种导航墙长度,即4L、3L、2L、1L（L—船队长）进行了比较,从压缩回流区范围,减小横流强度,改善口门区流态等综合因素考虑,提出草街船闸上引航道宜采用180m导航墙和6个圆柱导航墩的结构形式,下引航道导航墙采用开孔尺寸5m×10m（宽×高）间隔5m的布置形式,得出开孔率为0.27的较好。（3）结合模型试验对枢纽最高通航流量进行了研究,论证并提出了适合山区河流特点的草街枢纽最高通航流量,既满足了通航要求又可减少工程投资。（4）在船闸上下游引航道口门区的通航水流条件满足《内河通航标准》GB50139-2004和《船闸总体设计规范》JTJ305-2004规定的口门区纵横向流速范围的基础上,提出了进一步改善通航条件的措施。综合分析一线及一线和二线船闸上下游引航道通航水流条件,认为草街航电枢纽最高通航流量能够从15000m3/s提高到20000m3/s,船舶可安全进出船闸。本项目主要研究成果已在工程建设中得到应用,节省了工程投资,经济和社会效益十分显著。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题依据与研究意义

- 1.1.1 草街航电枢纽的重要性

- 1.1.2 草街航电枢纽的复杂性

- 1.2 研究现状分析

- 1.2.1 通航水流条件研究现状

- 1.2.2 通航改善措施及影响因素

- 1.3 研究方法及主要内容

- 第二章 草街航电枢纽概况

- 2.1 依托工程概况

- 2.1.1 工程河段的河道特点

- 2.1.2 工程河段水文泥沙特征

- 2.1.3 草街航电枢纽的工程概况

- 2.2 通航条件及其影响因素

- 2.2.1 水流速度与水位变化对通航的影响

- 2.2.2 航道泥沙淤积对通航的影响

- 2.3 通航建筑物的选型与布置

- 2.3.1 通航建筑物的选型

- 2.3.2 通航建筑物的布置

- 2.4 本章小结

- 第三章 模型试验方案与设计

- 3.1 模型试验的基础资料

- 3.1.1 试验依据资料

- 3.1.2 遵循的通航要求

- 3.2 试验模型设计与相似性验证

- 3.2.1 模型设计

- 3.2.2 几何相似性验证

- 3.2.3 水面线验证

- 3.3 试验研究的主要内容

- 3.4 本章小结

- 第四章 船闸引航道优化布置及通航模型试验

- 4.1 一线船闸引航道优化布置及通航水流条件

- 4.1.1 优化方案布置及通航条件

- 4.1.2 船模航行验证试验

- 4.1.3 优化方案试验成果

- 4.2 二线船闸引航道优化布置及通航水流条件

- 4.2.1 二线船闸规划方案上下引航道布置

- 4.2.2 二线船闸规划方案上下游引航道水流条件试验

- 4.2.3 二线船闸引航道优化方案布置及通航水流条件试验

- 4.2.4 进一步改善通航条件以提高通航流量

- 4.3 导航墙长度及堤头型式与通航条件

- 4.3.1 上游引航道导航墙长度及堤头型式对通航条件的影响

- 4.3.2 下引航道导航墙长度和堤头形式对通航的影响

- 4.4 枢纽泥沙淤积试验与通航条件

- 4.4.1 试验目的及指标

- 4.4.2 试验方案及试验水沙条件

- 4.4.3 试验研究成果分析

- 4.4.4 影响分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 成果分析与综合效益评价

- 5.1 解决的通航问题

- 5.1.1 最高通航流量的确定

- 5.1.2 闸门开启方式的确定

- 5.1.3 过闸船队规模的确定

- 5.2 综合效益评价

- 5.2.1 优化方案产生的经济效益

- 5.2.2 优化方案产生的社会效益

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 主要结论

- 6.2 建议与展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].降雨工况下引航道护坡渗流影响数值分析[J]. 水科学与工程技术 2019(06)

- [2].引航道枯水期船舶通航问题分析及对策[J]. 中国水运 2018(09)

- [3].宽水域引航道布置方式的研究[J]. 中国水运(下半月) 2016(11)

- [4].北本水电站下引航道泥沙冲淤数值模拟[J]. 中国农村水利水电 2012(01)

- [5].窄深河道急弯下游枢纽上引航道布置及通航水流条件试验[J]. 水运工程 2020(09)

- [6].虎渡溪枢纽下引航道口门区通航水流条件研究[J]. 中国水运(下半月) 2017(01)

- [7].长江感潮河段入江口门水流条件试验研究[J]. 人民长江 2020(S1)

- [8].水口电站坝下工程下引航道水流条件治理分析[J]. 水运工程 2014(09)

- [9].东江下矶角枢纽上引航道口门区通航水流条件试验研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(01)

- [10].麻石船闸改扩建工程下引航道优化布置数值模拟[J]. 水运工程 2018(05)

- [11].岷江犍为航电枢纽下引航道口门区通航条件研究[J]. 水运工程 2012(02)

- [12].钱塘江强潮河段建设“闭合式港”引航道流态模拟[J]. 水运工程 2009(08)

- [13].古顶水利枢纽二线船闸下引航道布置物理模型试验研究[J]. 水运工程 2019(06)

- [14].弯曲河道上引航道口门区通航条件研究[J]. 中国水运 2018(12)

- [15].船闸引航道隔流墙的布置[J]. 水运工程 2016(11)

- [16].富春江船闸扩建改造工程库区引航道通航安全数值模拟试验研究剖析[J]. 交通科技 2014(02)

- [17].水电站引航道透空式隔流堤水力学试验研究[J]. 人民长江 2012(07)

- [18].三峡水库135m运行阶段永久船闸下引航道泥沙淤积分析[J]. 水科学进展 2008(01)

- [19].引航道水利枢纽工程[J]. 金山 2008(04)

- [20].西津水利枢纽二线船闸下引航道布置方案对比[J]. 水运工程 2018(11)

- [21].银盘水电站引航道水力学设计与试验研究[J]. 人民长江 2008(04)

- [22].孟洲坝枢纽二线船闸上引航道通航水流条件试验研究[J]. 水运工程 2019(01)

- [23].盘龙寺拦河闸枢纽引航道模型试验研究[J]. 水利水电技术 2017(12)

- [24].航电枢纽工程引航道布置试验研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [25].株洲枢纽双线船闸灌泄水引航道非恒定流水力特性研究[J]. 水道港口 2014(03)

- [26].杭州某船闸引航道优化布置浅析[J]. 浙江水利科技 2012(04)

- [27].三堡排涝工程船闸引航道防护研究[J]. 中国农村水利水电 2011(04)

- [28].贵港二线船闸下引航道物理模型试验研究[J]. 水利水运工程学报 2017(06)

- [29].西津水利枢纽二线船闸下引航道隔流堤长度优化试验研究[J]. 中国科技信息 2013(04)

- [30].株洲二线船闸引航道平面布置方案及水流条件分析[J]. 水运工程 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a55f857d2d9823ff44ce8d2.html