# 低渗透油藏非达西渗流流线数值模拟方法研究

### 论文摘要

低渗透油气藏具有储层致密、非均质性强、渗透率极低、渗流速度低等特点,常规的数值模拟方法无法有效的模拟出低渗透油藏流体的渗流特点,另一方面流线数值模拟方法作为新兴的数值模拟技术方法,与传统的数值模拟方法相比有很多的优良性,因此研究低渗透油藏非达西渗流流线数值模拟技术方法对当前流线数值模拟理论与油田开采都具有重要的意义。针对低渗透油气藏的特点,本文在考虑含启动压力梯度的低渗透油藏非达西流渗流公式的基础上,将流线数值模拟方法应用于低渗透油藏,推导出含启动压力梯度流线数值模拟模型,并形成了相应的数值计算方法,主要研究成果有:1.低速非达西流线模型的推导,研究了低渗透油藏非达西渗流机理,给出了含启动压力梯度的非达西渗流控制方程,将流线法应用于低速非达西渗流,推导出含启动压力梯度的流线方程。主要包括:二维二相水驱油藏渗流数学模型的建立和求解方法,油藏流线的追踪方法、沿流线的饱和度方程的推导。2.低速非达西流线模型数值计算方法研究,包括压力场计算、速度场计算、流线传播时间计算、pollock流线追踪计算、流线节点参数的计算、流线饱和度方程的算子分裂计算、流线更新后网格参数的重新计算及实例数据运算检验模拟过程。3.编写流线数值模拟软件,软件包括数据输入、井控设置、模型计算、数据查看,流线变化、结果输出等方面。4.论文最后结合长庆定边姬塬油田罗1井区长8油藏中的井位的实际地层资料,选取实例数据进行了流线数值模拟计算分析,包括不考虑启动压力梯度下的流线数值模拟实例计算分析.、研究区域存在死网格情况下的流线数值模拟计算以及考虑启动压力梯度的低渗透油藏非达西渗流流线数值模拟实例计算分析。通过实例计算分析,得到了注采井之间的流线分布情况及不同启动压力梯度下井生产期间的储层内部变化情况及井生产特征。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 论文选题的目的和意义

- 1.2 研究现状与存在问题

- 1.2.1 低渗透油藏非达西渗流机理研究现状

- 1.2.2 流线技术发展现状

- 1.2.3 目前存在的问题

- 1.3 研究目的与研究意义

- 1.4 主要研究内容

- 1.5 研究思路与技术路线

- 1.6 取得主要成果

- 第2章 低速非达西渗流基本方程

- 2.1 低速非达西流运动方程

- 2.2 连续性方程

- 2.3 状态方程

- 2.4 本章小结

- 第3章 低渗透油藏流线模型及解法

- 3.1 油水两相数学模型

- 3.1.1 建立油水两相流线数学模型的基本假设

- 3.1.2 基本微分方程的建立

- 3.2 流线数值模拟方法基本过程

- 3.3 流线压力模型求解过程

- 3.3.1 低速非达西流压力方程推导过程

- 3.3.2 低速非达西流线压力方程数值求解

- 3.3.3 IMPES方法显示饱和度差分计算过程

- 3.4 速度场网格化与流线追踪

- 3.5 流线饱和度求解过程

- 3.5.1 一维水驱油流线饱和度方程的推导

- 3.5.2 低速非达西油水两相流线饱和度方程的推导

- 3.5.3 低速非达西油水两相流线饱和度方程的差分求解

- 3.5.4 流线网格节点参数的计算

- 3.5.5 由流线参数计算网格参数的方法

- 3.5.6 无流线网格性质参数确定

- 3.5.7 含源汇项网格性质参数确定

- 3.5.8 流线的更新

- 3.5.9 存在死网格的处理方法

- 3.6 本章小结

- 第4章 流线数值模拟软件开发

- 4.1 数模一体化系统简介

- 4.2 流线模拟软件设计

- 4.3 本章小结

- 第5章 实际资料数值模拟计算与分析

- 5.1 实际模型

- 5.1.1 基本概况

- 5.1.2 五点井网模型建立

- 5.2 流线数值模拟分析

- 5.2.1 流线数值模拟实例分析

- 5.2.2 含死网格流线数值模拟实例分析

- 5.3 考虑启动压力梯度下流线数值模拟实例分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与认识

- 致谢

- 参考文献

- 附录: 个人简历、在校期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].考虑非达西渗流半径的气井不稳定渗流产能模型[J]. 中国科技论文 2020(04)

- [2].气井近井储层污染对高速非达西渗流的影响[J]. 断块油气田 2014(01)

- [3].考虑非达西渗流的比奥固结有限元分析[J]. 岩土工程学报 2012(11)

- [4].非达西渗流研究进展[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [5].考虑裂缝非达西渗流时气井压裂优化设计方法研究[J]. 石油地质与工程 2018(03)

- [6].考虑变启动压降和高速非达西渗流的产能计算新方法[J]. 石油钻探技术 2012(02)

- [7].基于分形理论的非达西渗流参数研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2021(01)

- [8].基于高速非达西渗流新模型的试井分析[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [9].粗糙单裂隙高速非达西渗流特性的试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [10].考虑非达西渗流和变荷载影响的软土大变形固结分析[J]. 岩土工程学报 2015(06)

- [11].光滑平行板高速非达西渗流实验研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [12].低渗非达西渗流调查半径计算方法[J]. 石油天然气学报 2008(05)

- [13].高速非达西渗流对裂缝参数设计的影响研究[J]. 广东石油化工学院学报 2018(06)

- [14].变荷载下考虑非达西渗流的一维固结半解析解[J]. 岩石力学与工程学报 2011(S2)

- [15].软土地层浅埋圆形隧道非达西渗流场解析研究[J]. 岩土力学 2018(12)

- [16].疏松砂岩油藏大孔道中高速非达西渗流对产能的影响分析[J]. 石油天然气学报 2009(03)

- [17].考虑非达西渗流的单层非均质地基固结分析[J]. 应用力学学报 2018(02)

- [18].南翼山油田非达西渗流规律研究及其勘探开发启示[J]. 青海石油 2014(03)

- [19].破碎花岗岩非达西渗流的试验研究[J]. 中国农村水利水电 2017(09)

- [20].双孔介质有界地层低速非达西渗流模型新解[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [21].考虑井筒附近高速非达西渗流的井底压力特征[J]. 断块油气田 2012(02)

- [22].提高低速非达西渗流模型求解精度的一种方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(07)

- [23].高速非达西渗流时三重介质油藏的压力响应[J]. 油气地质与采收率 2009(01)

- [24].含水低渗气藏低速非达西渗流数学模型及产能方程研究[J]. 天然气地球科学 2008(05)

- [25].切向位移作用下粗糙单裂隙高速非达西渗流特性研究[J]. 水电能源科学 2019(02)

- [26].天然气高速非达西渗流动态产能计算[J]. 特种油气藏 2011(06)

- [27].葡南扶余油层非达西渗流有效驱动理论[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [28].煤层气达西、非达西渗流理论和扩散理论的研究进展综述[J]. 煤炭工程 2019(06)

- [29].光滑裂隙高流速非达西渗流运动规律的试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2010(07)

- [30].含瓦斯煤Forchheimer型非达西渗流实验研究[J]. 矿业安全与环保 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a60762585acdacfac53d46f.html