# 辽西某膨润土矿提纯与凝胶工艺研究

### 论文摘要

我国膨润土资源丰富,产区分布广泛,但性能优良的钠基土相对不足,大部分为钙基土。本文主要研究了辽西某膨润土的结构及其基本性质,其主要矿物成分是钙基蒙脱石,伴生杂质矿物主要为方石英,另外还有少量的绿泥石、方解石,方石英有机质,属于二八面体蒙脱石,并具切脱(cheto)型蒙脱石的特点。利用不同的方法对膨润土进行了提纯试验研究,得到利用旋流器进行提纯的效果最好,提纯土的蒙脱石含量能提高到70%以上,白度提高到89%。利用半干法和湿法两种方法对膨润土进行了钠化研究,不同的钠化方法其影响因素不同,半干法钠化工艺条件为:Na2CO3的用量为3%,加水量20%,陈化时间为3天,用面条机挤压,胶质价大于100ml/15g,膨胀容为48ml/g,现已用于企业生产;湿法钠化的工艺条件为:Na2CO3的用量为2%,固液比为1:2.5,溶液pH值调整到大于7,搅拌时间为2h,它的胶质价大于100ml/15g,膨胀容接近50ml/g。利用三种方法生产膨润土凝胶产品,其效果有一定的差别。利用半干法钠化后再添加MgO,制得的膨润土凝胶产品能达到三级膨润土的标准;利用湿法钠化后再添加MgO,制得的膨润土凝胶产品能达到钻井用一级膨润土的标准,但因其过滤和烘干存在一定的问题,限制了其应用;利用半干法钠化,再添加MgO和木质素制备膨润土凝胶产品,其性能指标能达到钻井用一级膨润土的标准,目前正进行产业化试验。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 膨润土概述

- 1.1.1 膨润土及其分类

- 1.1.2 膨润土资源的分布和应用状况

- 1.1.3 膨润土的组成和结构

- 1.1.4 膨润土的性质和应用

- 1.1.5 膨润土无机凝胶应用

- 1.2 选题依据

- 1.3 课题来源

- 1.4 研究内容与方案

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 研究思路

- 1.5 研究意义

- 2 膨润土原矿性质研究

- 2.1 膨润土原矿岩矿及化学成分分析

- 2.2 膨润土原矿XRD 分析

- 2.3 膨润土性能指标的测试

- 2.3.1 膨润土吸蓝量的测定

- 2.3.2 膨润土胶质价的测定

- 2.3.3 膨润土膨胀容的测定

- 2.3.4 膨润土粒度的测定

- 2.3.5 膨润土吸水率的测定

- 2.4 膨润土扫描电镜试验

- 2.5 本章小结

- 3 膨润土提纯研究

- 3.1 膨润土提纯概述

- 3.1.1 干法提纯概述

- 3.1.2 湿法提纯工艺概述

- 3.2 干法提纯试验研究

- 3.3 湿法提纯试验研究

- 3.3.1 重力沉降提纯试验研究

- 3.3.2 自制重力沉降仪提纯试验研究

- 3.3.3 旋流器提纯试验研究

- 3.4 本章小结

- 4 膨润土钠化试验研究

- 4.1 膨润土钠化工艺概述

- 4.2 钙基膨润土钠化改性的原理

- 4.3 膨润土原土半干法钠化试验研究

- 4.3.1 钠化剂的种类对钠化效果的影响

- 4.3.2 钠化剂用量对钠化效果的影响

- 4.3.3 钠化时间影响

- 4.3.4 影响钠化效果的其它试验条件

- 4.3.5 半干法钠化的试验条件

- 4.3.6 半干法钠化土的性能试验

- 4.4 膨润土原土湿法钠化试验研究

- 2C03 用量的确定'>4.4.1 Na2C03用量的确定

- 4.4.2 pH 值对钠化效果的影响

- 4.4.3 固液比对钠化效果的影响

- 4.4.4 搅拌时间和搅拌强度对钠化效果的影响

- 4.4.5 验证试验

- 4.5 本章小结

- 5 膨润土凝胶制备工艺

- 5.1 膨润土凝胶产品的分类

- 5.2 凝胶用膨润土的质量要求

- 5.3 凝胶产品的制备

- 5.3.1 半干法钠化后的膨润土制备凝胶试验研究

- 5.3.2 湿法钠化后的膨润土制备凝胶试验研究

- 5.3.3 添加复合药剂制备凝胶试验研究

- 5.4 膨润土无机凝胶工艺机理

- 5.5 本章小结

- 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 在学期间从事的科研工作

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].天然蒙脱石钠化工艺研究[J]. 质量与市场 2020(15)

- [2].超声离心法钠化提纯膨润土[J]. 非金属矿 2017(03)

- [3].钒钛磁铁矿碳热钠化还原工艺[J]. 钢铁 2016(10)

- [4].膨润土钠化生产线技术改造生产实践与分析[J]. 中国非金属矿工业导刊 2014(05)

- [5].广西钙基膨润土的钠化改性试验研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2013(06)

- [6].膨润土的钠化工艺研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [7].膨润土的湿法钠化改型方法研究[J]. 黄金科学技术 2012(01)

- [8].钙基膨润土的钠化改性研究[J]. 非金属矿 2010(06)

- [9].膨润土提纯方法对比及钠化改性研究[J]. 中国矿业 2012(02)

- [10].钙基膨润土钠化与应用[J]. 现代矿业 2011(07)

- [11].超声波钠化改型膨润土[J]. 沈阳化工大学学报 2011(03)

- [12].钙基膨润土钠化工艺的研究[J]. 铸造 2009(02)

- [13].某钙基膨润土半干法钠化制备球团粘结剂研究[J]. 非金属矿 2016(03)

- [14].膨润土钠化改性无机柱撑研究进展及应用[J]. 当代化工 2013(09)

- [15].膨润土钠化改性研究与实践[J]. 非金属矿 2010(03)

- [16].钙基膨润土的钠化研究[J]. 沈阳化工学院学报 2008(04)

- [17].钙基膨润土半干法钠化吸附含油废水试验研究[J]. 非金属矿 2017(05)

- [18].广西田东某钙基膨润土钠化改型试验[J]. 金属矿山 2017(04)

- [19].膨润土钠化改性试验研究[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2012(01)

- [20].钠化膨润土作为防水材料的试验研究[J]. 资源环境与工程 2010(01)

- [21].鄂州钙基膨润土钠化改型研究[J]. 非金属矿 2009(01)

- [22].钠化钒液水解沉钒的研究[J]. 钢铁钒钛 2015(03)

- [23].钠化氧化法回收电镀污泥中铬的试验研究[J]. 环境科学与技术 2009(07)

- [24].中温焙烧/钠化氧化法回收电镀污泥中的铬[J]. 环境污染与防治 2009(04)

- [25].建平钠化与锂化膨润土的性能对比[J]. 铸造技术 2013(06)

- [26].球团用钙基膨润土钠化改型试验与生产实践[J]. 非金属矿 2009(04)

- [27].蛭石的钠化和有机插层蛭石的制备与表征[J]. 非金属矿 2009(01)

- [28].微波钠化土的制备及其对铜离子的吸附研究[J]. 新技术新工艺 2008(12)

- [29].膨润土的改性研究进展[J]. 应用化工 2017(04)

- [30].Ca-MMT的钠化改型及微结构变化研究[J]. 非金属矿 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a639d87956953ef858e0e97.html