# 非线性自适应切换控制及其在风力发电中的应用

### 论文摘要

在实际控制过程中,被控对象通常具有参数不确定的特性,同时实际系统均具有一定程度的非线性。当系统参数发生变化时,用精确数学模型设计相应的控制器,往往难以取得满意的控制效果,非线性自适应切换控制是解决非线性、强扰动、参数不确定性等复杂系统问题的一种有效方法。由于风力发电机组是复杂非线性不确定系统,同时风能具有能量密度低、随机性和不稳定性等特点,工业现场中使用的常规控制算法难以得到满意的控制效果。针对上述问题,本文依托流程自动化国家重点实验室,将非线性自适应切换控制思想应用在风力发电机组传动系统中,研究工作主要的工作有：(1)针对一类参数不确定的离散时间非最小相位的非线性系统,提出了一种非线性自适应切换控制算法。该方法由线性自适应控制器、非线性自适应控制器以及切换机制组成。切换机制通过对上述两种控制器的切换,在保证闭环系统输入输出有界稳定的同时,还可以改善系统性能,本文给出了非线性自适应切换控制方法的稳定性和收敛性分析,并通过仿真实验验证所提方法的有效性。(2)本文以风力发电机组传动系统作为复杂工业过程的典型实例,分析被控对象特性表明：风力发电机组传动系统具有参数不确定、强非线性且动态特性随运行条件变化等综合复杂性,这些特性使得难以采用已有的控制方法进行理想控制。作者根据已提出的非线性自适应切换控制算法,给出风力发电机组最优叶尖速比自适应切换控制算法。(3)将本文控制算法和工业现场中常规控制算法应用于风机传动系统进行仿真对比,实验结果表明,该控制算法可以有效改善系统性能,使输出量很好的跟踪系统的设定,仿真实验验证了所提出非线性自适应切换控制算法的有效性和工程上的可实现性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景及意义

- 1.2 非线性自适应控制的研究现状

- 1.3 风力发电机组低风速区域的控制简介

- 1.3.1 低风速时风力发电机组的控制过程

- 1.3.2 低风速时风力发电系统控制方法综述

- 1.4 存在问题及本文的主要研究工作

- 第2章 非线性自适应切换控制算法

- 2.1 引言

- 2.2 控制问题描述

- 2.3 非线性自适应切换控制算法

- 2.3.1 基于未建模动态补偿的非线性控制器设计

- 2.3.2 自适应控制算法

- 2.3.3 切换机制

- 2.3.4 控制算法

- 2.3.5 稳定性和收敛性分析

- 2.4 仿真实验

- 2.5 本章小结

- 第3章 非线性自适应切换控制算法在风力发电中的应用

- 3.1 引言

- 3.2 风力发电机组传动系统模型描述

- 3.2.1 风速的预测模型

- 3.2.2 风力发电机组传动系统模型

- 3.3 风力发电系统控制区域划分

- 3.4 风力发电系统的控制目标及控制难点

- 3.4.1 风力发电系统的控制目标

- 3.4.2 风力发电系统的控制难点

- 3.5 风力发电机组最优叶尖速比自适应切换控制算法

- 3.5.1 控制问题描述

- 3.5.2 基于未建模动态补偿的控制器设计

- 3.5.3 自适应控制算法

- 3.5.4 切换机制

- 3.5.5 控制算法

- 3.6 本章小结

- 第4章 风力发电机组最优叶尖速比自适应切换控制的仿真实验

- 4.1 引言

- 4.2 风模型的仿真实验

- 4.3 风力发电机组常规控制算法的仿真实验

- 4.4 风力发电机组最优叶尖速比自适应控制的仿真实验

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].温室降温模式自动切换控制研究[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [2].航空发动机多路模糊切换控制系统设计[J]. 南京航空航天大学学报 2011(04)

- [3].集装箱桥吊防摇切换控制的探讨[J]. 中国设备工程 2018(11)

- [4].基于协调机制的温度智能切换控制[J]. 控制工程 2017(08)

- [5].飞行吸附机器人状态切换控制研究[J]. 计算机仿真 2015(11)

- [6].电液位置伺服系统的频域设限加权切换控制[J]. 中国机械工程 2017(17)

- [7].逻辑切换控制网络的可控性和稳定性[J]. 山东大学学报(工学版) 2013(04)

- [8].近空间飞行器多模态切换控制研究[J]. 飞行力学 2015(03)

- [9].同轴开关切换控制装置[J]. 西部广播电视 2014(08)

- [10].基于单片机的多机系统自动切换控制技术的应用[J]. 中国高新技术企业 2008(04)

- [11].超(超)临界火电机组给水自动切换控制研究[J]. 湖南电力 2017(01)

- [12].基于多参数观测的运动状态监控与切换控制[J]. 计量与测试技术 2018(08)

- [13].煤矿乳化液泵变频/工频切换控制[J]. 工矿自动化 2017(01)

- [14].单轴联结式并联混合动力汽车分层切换控制设计[J]. 控制理论与应用 2017(10)

- [15].基于脉冲切换控制的网络化控制系统设计[J]. 北京交通大学学报 2016(02)

- [16].基于网络控制的供电切换控制系统设计[J]. 科技资讯 2015(11)

- [17].一类周期切换控制稳定的算法设计[J]. 计算机工程与应用 2009(17)

- [18].近空间可变翼飞行器爬升/巡航段切换控制[J]. 电光与控制 2018(10)

- [19].苹果Ⅰ族应用技巧二十三则[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2013(10)

- [20].非线性系统非脆弱多模型切换控制[J]. 南京航空航天大学学报 2008(03)

- [21].原油切换控制系统在蒸馏装置的应用分析[J]. 化工管理 2019(08)

- [22].化工过程非稳态开工的缓冲升温修正切换控制[J]. 化工学报 2015(02)

- [23].燃机SFC切换控制盘的设计及工程应用[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [24].电视信号的一种切换控制系统设计与实现[J]. 电视技术 2008(07)

- [25].卫星接收天线智能切换控制系统实现[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2020(09)

- [26].汽车2×4驱切换控制机构强度分析与结构优化[J]. 汽车零部件 2018(06)

- [27].脉冲与切换控制有通讯延迟的多智能体系统[J]. 长春教育学院学报 2013(21)

- [28].攻击型无人机切换控制系统容错算法研究[J]. 控制工程 2012(02)

- [29].FANUC系统主轴切换和速度输出切换控制同时在卧式加工中心的应用[J]. 制造技术与机床 2015(11)

- [30].基于PLC的变频与工频切换控制[J]. 职业 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a73b4aaf586373724ea9234.html