# 粉末活性炭对水中PCBs的吸附性能及主要影响因素研究

### 论文摘要

随着工业的发展,我国大部分工业区的饮用水源遭受了有机微污染,尤其是持久性有机物的污染,给流域内的环境、人民健康及经济的可持续发展带来威胁。多氯联苯（PCBs）是一类具有代表性的持久性有机污染物（POPs）,调查研究表明,由于多氯联苯曾广泛的应用于多种工业等领域,致使这类物质在局部地区广泛存在并残留于水环境中,威胁着人类健康。基于多氯联苯的污染现状,我国《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）明确提出了多氯联苯总量的水质指标（0.5μg/L）。目前我国大部分水厂采用混凝-沉淀-过滤-消毒的传统工艺,在特定的多氯联苯浓度下,常规工艺对多氯联苯的处理效果难以达标。本文围绕粉末炭吸附去除天然水中微量多氯联苯的主线,依次考察了PAC表面物理化学性质,研究在配水条件下PAC吸附多氯联苯的动力学及吸附等温线,并对比了PAC对配水和天然水中的多氯联苯吸附效能,考察了NOM对多氯联苯溶解及吸附去除两方面的影响,并研究了pH、温度和离子强度等环境因素对PAC吸附多氯联苯效能的影响。研究结果表明:以PCB52和PCB153为例,当HA浓度为4.59mg/L时,它们的表观溶解度为31.59μg/L和3.06μg/L,较纯水中的28.51μg/L和0.91μg/L分别增加了10%和236%;实验所采用的A、B、C、D四种粉末炭中,A炭所含表面官能团最丰富,其羧基、碱性基团、内酯基和酚羟基含量分别为4.75 mmol/g、5.25 mmol/g、5.3 mmol/g和0.01 mmol/g;等电位点分别为7.94、9.48、9.84、9.66,比表面积分别为1470 m2/g、592m2/g、956 m2/g和431 m2/g,A炭微孔比表面积最大,四种PAC在10μm以下的颗粒占总量的绝大部分。四种PAC可以快速吸附水中的多氯联苯,当PCB153初始浓度为3μg/L时,仅需5min,A炭、D炭即可实现对PCB153的吸附量分别可达平衡时的56%和82%,30min时达90%和97%以上,2h后吸附趋于平衡;假二级动力学模型比假一级和假三级动力学模型更好地描述2h内PAC对多氯联苯的吸附动力学,与Langmuir吸附等温式相比,Freundlich吸附等温式对吸附等温实验数据的拟合效果更好;水环境的pH接近PAC等电位点时,其对多氯联苯的吸附量较高;PAC对多氯联苯吸附是吸热过程,高温有利于PAC吸附多氯联苯;高离子强度时,PAC对多氯联苯的吸附量减少;水中的NOM会降低PAC对多氯联苯的吸附速率及吸附量;在松花江原水中PAC对多氯联苯的吸附依然有很高的效率,原水的pH、NOM、离子强度和颗粒物含量均对PAC的吸附效能产生影响,通过原水中的实验,确定了处理水中不同浓度的多氯联苯所需的PAC投量。在常规工艺处理不达标时,向原水中投加PAC可有效去除多氯联苯。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 PCBS基本性质及其在水环境中的污染现状

- 1.1.1 PCBs的基本性质

- 1.1.2 PCBs在水环境中的污染现状及生物体中的含量

- 1.2 PCBs的来源及在天然水中的存在形态

- 1.2.1 水环境中PCBs的主要来源

- 1.2.2 水环境中PCBs的存在形态

- 1.3 常规净水工艺去除PCBS的局限性

- 1.4 粉末炭去除水中微量PCBS的可行性分析

- 1.5 技术路线及研究内容

- 1.5.1 技术路线

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 实验材料和方法

- 2.1 实验材料

- 2.2 检测方法

- 2.2.1 PAC表征方法

- 2.2.2 水中PCBs检测方法

- 2.2.3 其它测试项目及分析方法

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 腐殖酸对水中PCBs的增溶实验

- 2.3.2 PAC吸附水中PCBs的小试实验方法

- 第3章 PAC对水中PCBS的吸附效能

- 3.1 PAC物理化学特征

- 3.1.1 表面官能团分析

- 3.1.2 表面zeta电位分析

- 3.1.3 比表面积和孔径分布

- 3.2 PAC对水中PCBS的吸附动力学

- 3.2.1 吸附动力学模型选择

- 3.2.2 吸附动力学拟合

- 3.3 PAC对水中PCBS的吸附等温线

- 3.3.1 吸附等温线模型的选择

- 3.3.2 吸附等温线拟合

- 3.4 PAC对水中PCBS与腐殖酸的同步去除

- 3.5 PAC对天然水中PCBS的吸附去除效能

- 3.5.1 PAC对天然原水中PCBs的吸附动力学

- 3.5.2 不同PAC投量对天然水体中PCBs的处理能力

- 3.6 本章小结

- 第4章 PAC吸附去除PCBS效能的影响因素

- 4.1 腐殖酸对PCBS的增溶作用

- 4.1.1 腐殖酸浓度变化对PCBs增溶效果的影响

- 4.1.2 氯代程度对PCBs增溶效果的影响

- 4.2 腐殖酸对PCBS在水中分配及萃取效果的影响

- 4.2.1 腐殖酸对PCBs在水中分配的影响

- 4.2.2 腐殖酸对PCBs萃取效率的影响

- 4.3 腐殖酸对PAC吸附PCBS效能的影响

- 4.3.1 HA对PCBs吸附动力学的影响

- 4.3.2 HA对PCBs吸附等温线的影响

- 4.4 PH对PCBS吸附效能的影响

- 4.5 温度对PCBS吸附效能的影响

- 4.6 离子强度对PCBS吸附效能的影响

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].PCBs对骨代谢影响的相关机制研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志 2020(06)

- [2].解放闸灌域表层土壤中PCBs的残留分布特征[J]. 土壤 2020(01)

- [3].对典型变电站PCBs污染状况的普查与研究[J]. 东北电力技术 2016(02)

- [4].PCBs污染土壤的植物修复机制研究进展[J]. 湖南农机 2014(01)

- [5].表面活性剂强化土壤中PCBs的解吸研究[J]. 安徽农业科学 2010(06)

- [6].表面活性剂强化土壤中PCBs的解吸研究(摘要)(英文)[J]. Agricultural Science & Technology 2010(01)

- [7].PCBs粉末改性沥青流变性能及相容性[J]. 大连交通大学学报 2017(05)

- [8].Study on Reductive Dechlorination of PCBs in Groundwater by Fe/Zn Bimetal[J]. Meteorological and Environmental Research 2012(07)

- [9].上海农村及郊区土壤中PCBs污染特征及来源研究[J]. 农业环境科学学报 2010(05)

- [10].污泥生物反应器填埋场中PAHs、PCBs含量变化及其影响因素[J]. 生态环境学报 2009(03)

- [11].表面活性剂Burkholderia xenovorans LB400体系对低氯代PCBs的好氧强化降解[J]. 环境科学 2014(10)

- [12].中国生产的多氯联苯(PCBs)组分特征[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2009(06)

- [13].零价铁还原脱氯污染土壤中PCBs的实验研究[J]. 生态环境学报 2009(01)

- [14].海洋沉积物中PAHs和PCBs的来源与微生物降解[J]. 海洋环境科学 2008(01)

- [15].洞庭湖不同营养级鱼组织中PCBs的分布特征[J]. 中国环境科学 2019(06)

- [16].环境中PCBs的污染现状和风险评估[J]. 能源环境保护 2013(05)

- [17].衡山大气中PCBs的浓度水平及来源分析[J]. 中国环境科学 2012(09)

- [18].上海市大气干、湿沉降中DL-PCBs来源初判[J]. 环境科学与技术 2018(09)

- [19].中国PCBs管理与处置示范项目[J]. 世界环境 2016(04)

- [20].吕四渔场近岸海域水质和沉积物中多氯联苯(PCBs)的分布特征[J]. 水产养殖 2014(10)

- [21].土壤中PCBs的研究进展[J]. 广西轻工业 2011(07)

- [22].海口市售6种海洋贝类中多氯联苯(PCBs)含量及其潜在致癌风险评价[J]. 生态与农村环境学报 2018(12)

- [23].武汉市火车站广场灰尘中PCBs的污染特征及评价[J]. 环境化学 2019(06)

- [24].基于主成分分析的上海市大气降水中DL-PCBs来源初判[J]. 环境监测管理与技术 2018(04)

- [25].Investigation of the Photosensitized Mechanisms of PCBs in the Presence of Natural Organic Matter[J]. 结构化学 2017(01)

- [26].持久性有机污染物多氯联苯(PCBs)的研究进展[J]. 科技资讯 2015(20)

- [27].The associations between the environmental exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and breast cancer risk and progression[J]. Science China(Chemistry) 2010(05)

- [28].台州某电子垃圾拆解区土壤PCBs的污染特征研究[J]. 浙江工业大学学报 2015(01)

- [29].Correlations of PCBs, DIOXIN, and PBDE with TSH in Children's Blood in Areas of Computer E-waste Recycling[J]. Biomedical and Environmental Sciences 2011(02)

- [30].辽宁省电力系统变压器油中PCBs含量测定[J]. 中国环境监测 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9a7ad408234bc9b62902f585.html